ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«ПЕНЗА ГПС»

ПРОЕКТ

ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА РАЗВИТИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ПОСПЕЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

НИКОЛАЕВСКОГО РАЙОНА УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАЗДЕЛ III. ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ

ПО ГЕНЕРАЛЬНОМУ ПЛАНУ РАЗВИТИЯ

ТОМ 4. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ

И АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ

РЕШЕНИЯ

Генеральный директор                                                                                             Дорофеев П.П.

Руководитель проекта                                                                                               Дорофеев П.П.

Главный архитектор проекта                                                                               Килипенко П.Ф.

ПЕНЗА

2009

Состав проекта:

1. Пояснительная записка «Генеральный план развития»

МО Поспеловское сельское поселение

МО «Николаевский район» Ульяновской области

| № п/п | Наименование раздела | Примечание |
| --- | --- | --- |
|  | Раздел I. Положения Генерального плана развития |
|  | Том 1. Цели и задачи Генерального плана развития. Мероприятия Генерального плана развития и этапы их реализации |
|  | Раздел II. Материалы по обоснованию Генерального плана развития |
|  | Том 2. Анализ существующего положения и комплексная оценка развития территории |
|  | Том 3. Основные факторы возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне |
|  | Раздел III. Проектные решения по Генеральному плану развития |
|  | Том 4. Градостроительные и административно-территориальные решения |
|  | Том 5. Охрана окружающей среды |
|  | Раздел IV. Графические материалы Генерального плана развития: |
| 1 | «Схема современного использования территории (опорный план)» | М. 1:25 000 |
| 2 | Анализ современного использования территории «Схема планировочной структуры территории» | М. 1:25 000 |
| 3 | Анализ современного использования территории «Схема культурного и социально-бытового обслуживания» | М. 1:25 000 |
| 4 | «Схема комплексной оценки территории» | М. 1:25 000 |
| 5 | «Схема транспортной инфраструктуры» |  |
| 6 | «Схема инженерной инфраструктуры и благоустройства территории» | М. 1:25 000 |
| 7 | «Схема функционального зонирования территории» | М. 1:25 000 |
| 8 | «Проектный план (основной чертёж)» | М. 1:25 000 |
| 9 | «Схема границ территорий, подверженных воздействию чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» | М. 1:25 000 |

Авторский коллектив:

| № п\п | Наименование раздела | Должность | Ф.И.О. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Аналитическая часть (Пояснительная записка) | Главный архитектор проекта: Ведущий архитектор: Инженер: Исполнитель: Научные консультанты по проекту: заслуженный архитектор России, кандидат технических наук, профессор, заведующий кафедрой «Градостроительство» Пензенского государственного университета архитектуры и строительства кандидат архитектуры, доцент кафедры «Градостроительство» Консультант по вопросам охраны окружающей среды Консультант по вопросам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций | Килипенко П.Ф. Пивкина Н.Н. Ларина Е.Н. Килипенко А.П. Круглов Ю.В. Чурляев Б.А. Шмыров Н.Т. Осинсков П.А. |
| 2 | Графическая часть (схемы) | Ведущий архитектор: Исполнители: | Пивкина Н.Н. Каширина М.А. |

| Оглавление |
| --- |
| Раздел III. Проектные решения по Генеральному плану развития МО Поспеловское сельское поселение |
| Том 4. Градостроительные и административно-территориальные решения |
| 1. Административно-территориальное устройство МО Поспеловскоесельское поселение | 5 |
| 2. Демография | 6 |
| 3. Потребности в инженерном обеспечении | 10 |
| 4. Потребности в социальном и культурно-бытовом обслуживании | 12 |
| 4.1. Технико-экономические показатели по объектам культурного и социально-бытового назначения | 16 |
| 5. Функциональное зонирование | 17 |
| 5.1. Урбанизированные зоны | 17 |
| 5.1.1. Жилые зоны | 18 |
| 5.1.2. Производственно-коммунальные зоны | 18 |
| 5.2. Зоны с особыми условиями использования территории | 19 |
| 5.2.1. Зоны особо охраняемых территорий | 19 |
| 5.2.2. Зоны охраны объектов культурного наследия | 20 |
| 5.2.3. Зоны особо охраняемых природных территорий | 25 |
| 5.2.4. Нормативная документация, на основе которой должна формироваться деятельность по охране и возможному использованию объектов историко-культурного значения | 26 |
| 5.2.5. Перечень мероприятий по охране памятников историко-культурного значения на территории МО Поспеловское сельское поселение | 27 |
| 5.3. Лесохозяйственные зоны | 29 |
| 5.4. Сельскохозяйственные зоны | 31 |
| 5.5. Рыбоводство | 32 |
| 5.6. Рекреационные зоны | 33 |
| 5.7. Зоны специального назначения | 33 |
| 5.7.1. Твёрдые бытовые и промышленные отходы | 33 |
| 5.7.2. Объекты захоронения биологических отходов | 34 |
| 5.7.3. Кладбища | 34 |
| 5.8. Зоны добывающей промышленности | 34 |
| 5.9. Транспортная инфраструктура | 34 |
| 5.10. Водоснабжение и водоотведение | 37 |
| 6. Основные задачи на ближайший период | 38 |
| 7. ТЭП по Генеральному плану развития | 40 |
| 8. Этапы выполнения мероприятий по Генеральному плану развития | 48 |
| Раздел IV. Графические материалы | 54 |

1. Административно-территориальное устройство

МО Поспеловское сельское поселение

Административно-территориальное устройство МО Поспеловское сельское поселение меняется в виду изменения границ населённых пунктов (с учётом увеличения площади).

В соответствии с Законом Ульяновской области № 126-ЗО от 3 октября 2006 года «Об административно-территориальным устройстве Ульяновской области», принятым Законодательным Собранием Ульяновской области 28 сентября 2006 года (в ред. Закона Ульяновской области от 02.05.2007 N 55-ЗО) в состав муниципального образования Поспеловское сельское поселение» входят 5 населенных пунктов:

- село Поспеловка (административный центр поселения) – 277 человек;

- село Чувашский Сайман  – 437 человек;

- село Кочкарлей – 106 человек;

- село Эзекеево – 279 человек;

- село Татарский Сайман – 1450 человек.

Всего – 2549 человек (согласно статистическим данным по состоянию на 01.01.2009г.).

Административно-территориальное устройство

МО Поспеловское сельское поселение

в структуре МО «Николаевский район»

| Административно-территориальная единица | Центр муниципального образования | Территория, кв.км. (%) | Количество населённых пунктов (%) | Численность населения, чел. (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| МО «Николаевский район» | р.п. Николаевка | 2076,40 | 59 | 29760 |
| МО Поспеловское сельское поселение | с. Поспеловка | 183,64 (8,8) | 5 (8,5) | 2549 (8,6) |

Общая площадь населённых пунктов МО Поспеловское сельское поселение в настоящее время составляет 692 га.

Генеральным планом развития МО Поспеловское сельское поселение предлагается включение (с возможным изъятием из земель сельскохозяйственного назначения, либо без изъятия) территорий, примыкающих к населённым пунктам, на которых находятся производственные здания и сооружения, а также объекты инженерного обеспечения населённых пунктов.

Площадь населённых пунктов МО Поспеловское сельское поселение

(с учётом проектных приращений)

| № п/п | Населенный пункт | Современное использование, га | Проектный план, га |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | с. Поспеловка | 81 | 95 |
| 2 | с. Чувашский Сайман | 123 | 170 |
| 3 | с. Татарский Сайман | 306 | 400 |
| 4 | с. Эзекеево | 93 | 96 |
| 5 | с. Кочкарлей | 89 | 89 |
| Всего: | 692 | 850 |

Функциональное назначение каждого включаемого участка и новые границы должны определяться на стадии разработки Генеральных планов населённых пунктов.

2. Демография

Как прогнозируемый для демографического развития МО Поспеловское сельское поселение рассматривается стабилизационный, оптимистический сценарий развития:

- Улучшения демографической ситуации, как в большинстве сельских и городских поселений в России, возможно в случае полномасштабной реализации Приоритетных Национальных Проектов в этой сфере, подъему уровня и качества жизни населения, улучшения социального и культурно-бытового обслуживания населения, улучшения благоустройства среды обитания, повышения культурного уровня населения, общего оздоровления жизни.

- Схемой территориального планирования Ульяновской области рекомендуется принимать на расчётный период при оптимистическом прогнозе (превышение рождаемости от смертности, стабилизация миграционных процессов, увеличение доли молодёжи и людей трудоспособного возраста) сокращение до 2030 года сельского населения на 19%. Данный показатель был принят при расчёте численности населения по населённым пунктам поселения.

Анализ демографической ситуации населенных пунктов поселения позволяет выделить группу населенных пунктов, имеющих наибольшие предпосылки для стабилизации демографической ситуации:

Среди прочих поселений МО «Николаевский район» МО Поспеловское сельское поселение традиционно сложилось как центр лесохозяйственного и лесоперерабатывающего производства.

сёла Татарский Сайман, Чувашский Сайман, Поспеловка – здесь традиционно развивались сельское хозяйство, лесохозяйственное и лесоперерабатывающее производства, села имеют выгодное месторасположение в структуре Николаевского района.

В случае ликвидации последствий экономического кризиса, возрождения сельского хозяйства, восстановления потребностей в строительных материалах и изделиях, создания новых рабочих мест - имеются основания предположить, что сокращение численности населения сёл прекратится и стабилизируется на определённом оптимальном уровне.

С учетом возможной успешной реализации национальных проектов в области социально-демографических приоритетов есть возможность улучшения демографической обстановки в поселении.

Реализуется закон от 29.12.2006 № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», (в 2010 году материнский капитал увеличится до 300 тыс. руб.), который может являться достаточным стимулом к увеличению естественного прироста населения.

Национальные проекты, такие как «Доступное и комфортное жилье гражданам России» и «Развитие агропромышленного комплекса», в которых являются приоритетными направлениями - доступность жилья, помощь молодым семьям, помощь в организации личных подсобных хозяйств, выявление привлекательных инвестиционных площадок в сфере сельскохозяйственного производства и рекреации и многие другие направления могут стать дополнительным стимулом к увеличению миграций в село.

Кроме того, необходимы достаточные социальные гарантии проживающему населению. Следует сохранить и совершенствовать систему семейных пособий, а также доступных (бесплатных) социальных гарантий для детей в сфере образования, здравоохранения, культуры, оздоровительного отдыха, развитие социального страхования и частичной компенсации расходов в сфере платных услуг.

(Прогноз численности населения по МО Поспеловское сельское поселение (по инерционному и оптимистическому сценарию) приведён в Таблице 1);

(Прогноз численности населения МО Поспеловское сельское поселение (по оптимистическому сценарию) приведён в Таблице 2);

(Диаграмма возрастной структуры населения показана на Рисунке 1);

(График прогноза численности населения показан на Рисунке 2).

Прогноз численности населения МО Поспеловское сельское поселение

Николаевского района Ульяновской области

Таблица 1

| Название поселений и населённых пунктов | Численность населения (чел.) |
| --- | --- |
|  | 2009 г. | 2020 г. | 2030 г. | 2009 г. | 2020 г. | 2030 г. |
|  | Инерционный сценарий | Оптимистический сценарий |
| Поспеловское сельское поселение | 2549 | 2090 | 1714 | 2549 | 2243 | 2924 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| с. Поспеовка | 277 | 227 | 186 | 277 | 244 | 224 |
| с. Чувашский Сайман | 437 | 358 | 294 | 437 | 385 | 354 |
| с. Кочкарлей | 106 | 87 | 71 | 106 | 93 | 86 |
| с. Эзекеево | 279 | 229 | 188 | 279 | 246 | 226 |
| с. Татарский Сайман | 1450 | 1189 | 975 | 1450 | 1275 | 1175 |

Прогноз численности населения МО Поспеловское сельское поселение

(по оптимистическому сценарию)

Таблица 2

| Численность населения, тыс. чел. | Совр. сост. | 2020 г. | 2030 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего | 2549 | 2243 | 2065 |
| с. Поспеловка | 277 | 244 | 224 |
| с. Эзекеево | 279 | 246 | 226 |
| с. Кочкарлей | 106 | 93 | 86 |
| с. Чувашский Сайман | 437 | 385 | 354 |
| с. Татарский Сайман | 1450 | 1275 | 1175 |
| Возрастная структура населения, % |  |  |  |
| - моложе трудоспособного возраста - в трудоспособном возрасте - старше трудоспособного возраста | 15 55 30 | 18 66 16 | 20 67 13 |

Население 2549 чел.               Население 2243 чел           Население 2065 чел.

Рис. 1 Диаграмма возрастной структуры населения

Рис.2 Прогноз численности населения

3. Потребности в инженерном обеспечении

Водоснабжение

В соответствии с нормативами градостроительного проектирования Ульяновской области расчётные показатели в сфере инженерного оборудования (п. 3.6.1.2.) воды на холодное водоснабжение и водоотведение требуется:

*для зданий, оборудованных водопроводом, канализацией и ваннами с местными водонагревателями – 56,575 куб м/год на 1 человека;

*для зданий, не оборудованных внутренней канализацией – 27,74 куб м/год на 1 человека;

*неучтённые расходы – 15,33 куб м/год на 1 человека.

Усреднённый показатель потребности в холодном водоснабжении – 57,49 куб м/год на 1 человека.

Соответственно:

МО Поспеловское сельское поселение – 146,54 тыс. куб м/год.

Газоснабжение

В соответствии с нормативами градостроительного проектирования Ульяновской области расчётные показатели в сфере инженерного оборудования

*(п. 3.6.5.2.) нормативы обеспеченности объектами газоснабжения следует принимать исходя из расходов газа:

при отсутствии централизованного отопления и горячего водоснабжения – 170,4 куб м/год на 1 человека

*(п. 3.6.3.2.) на отопление помещений (среднегодовая норма) – 30,2 куб м/ на 1кв. м. общей площади в год.

Соответственно:

МО Поспеловское сельское поселение – 2,2 млн. куб м/год.

Энергоснабжение

В соответствии с нормативами градостроительного проектирования Ульяновской области расчётные показатели, нормативы обеспеченности объектами энергоснабжения следует принимать исходя из расходов электроэнергии (п. 3.6.4.2.)

*для сельских населённых пунктов (без кондиционеров):

*для зданий, не оборудованных стационарными электроплитами – 1080 кВт на ч/год на 1 человека, при использовании максимума электрической нагрузки – 4100 кВт на ч/год на 1 человека.

Исходя из того, что на расчётный срок планируется полная газификация населённых пунктов Николаевского района, потребность в электроснабжении населения поселения на бытовые нужды составит 2230 тыс. кВт в год, при использовании максимума электрической нагрузки – 8466 тыс. кВт в год.

Потребность энергообеспечения производственных объектов должна определяться в каждом конкретном случае по техническим условиям энергоснабжающих организаций и предприятий.

Территорию проектирования пересекают линии электропередач

-10 кВ – протяжённость 42,3 км, охранная зона 10 м.;

-35 кВ – протяжённость 15,8 км, охранная зона 15 м;

-220 кВ – протяжённость 5,8 км, охранная зона 20 м.

Связь

Необходимо улучшать уровень обслуживания населения всеми видами связи, производить ремонт и реконструкцию зданий и сооружений связи.

Теплоснабжение

- Газифицировать все населенные пункты поселения;

- Необходимо разработать программу по установке, ремонту и модернизации котельных с установкой более эффективных котлоагрегатов, в первую очередь на муниципальных котельных.

# Транспорт

# Автомобильный транспорт

Генеральным планом развития МО Поспеловское сельское поселение определён каркас автомобильных дорог в структуре муниципального района.

Общая протяжённость дорог – 51,9 км.

Общая плотность сети дорог – 28,26 км/100 кв.км.

Существующая сеть дорог обеспечивает связи со всеми населёнными пунктами поселения.

# В соответствии со Стратегией развития транспорта Российской Федерации до 2030 года:

  - На территории МО Поспеловское сельское поселение предусматривается обеспечение подъездов к населённым пунктам твёрдым покрытием, а также всех внутрипоселковых дорог и проездов.

Необходимо обеспечить разработку проекта СЗЗ дороги регионального значения «Бестужевка-Барыш-Николаевка-Павловка» и программы по расселению жилых домов, попадающих в санитарно-защитную зону.

Сбор и утилизация отходов

В соответствии с Инструкцией по проектированию, эксплуатации и рекультивации полигонов для твёрдых бытовых отходов (Утверждена Министерством строительства Российской Федерации 2 ноября 1996 г. Согласована Государственным комитетом Санитарно-эпидемиологического контроля Российской Федерации. Письмо от 10 июня 1996 г. № 01-8/17-11):

На расчётный период в МО Поспеловское сельское поселение необходимая площадь полигона ТБО составляет 0,3 га. Данная площадь определена из расчёта – численность постоянно проживающего населения – 2549 человек, норма накопления твёрдых бытовых отходов – 600 кг/чел в год (региональный норматив для градостроительного проектирования), расчётный срок – 20 лет. Соответственно, на расчетный срок в поселении будет накоплено 30588 тонн отходов. При норме складирования на полигоне 5 тонн на кв. м, площадь складирования отходов составит 0,6 га, что должно составить 80% от площадь полигона. Таким образом площадь полигона должна составить 0,75 га.

- С целью совершенствования системы сбора и удаления отходов необходимо организовать на территории поселения планово-регулярную санитарную очистку. Сбор и удаление отходов необходимо производить на основе договоров, заключённых между населением и организацией, оказывающей коммунальные услуги, в том числе вывоз ТБО;

- Необходимо запроектировать и построить по проекту в муниципальном образовании полигон для временного хранения ТБО и оборудовать мусоросортировочным пунктам для последующего вывоза отходов на «основной» полигон Николаевского района (МО Николаевское городское поселение в районе с. Баевка) - (предлагается сохранить существующий полигон, между сёлами Поспеловка и Эзекеево (севернее), оборудовать мусоросортировочным пунктом;

- Централизованный («основной») полигон ТБО для поселения предлагается организовать южнее села Татарский Сайман;

- Необходимо обеспечить закрытие и рекультивацию территорий несанкционированных свалок, в санитарно-защитные зоны которых попадает жилая застройка;

- Возможна организация специализированных предприятий по сбору и вывозу ТБО, а также жидких отходов, обслуживанию полигона ТБО;

- Учитывая реальные перспективы развития животноводства, существующая биотермическая яма (расположенная примерно в 0,67 км. северо-восточнее села Татарский Сайман) для удовлетворения потребностей представляется достаточной.

4. Потребности в социальном и культурно-бытовом обслуживании

Образование

Генеральным планом развития предлагается сохранить существующую структуру в системе школьного образования. Обеспеченность общеобразовательными школами в поселении соответствует нормативной и не требует постройки или реконструкции зданий с целью увеличения учебных мест. До нормативного уровня требуется довести радиусы доступности, рекомендованные СНиП 2.07.01-89*, с учетом областной программы «Школьный автобус».

Особое внимание должно быть уделено оптимизации структуры образования и проведению постоянного мониторинга численности детей и их возрастной структуры с учётом интересов и прав ребенка.

Важное внимание должно быть уделено улучшению качества образования, воспитательной работе.

- Необходима государственная поддержка общеобразовательных школ, ориентированная преимущественно на модернизацию учебных помещений и оборудования;

- В сельской местности наиболее востребована будет подготовка кадров, необходимых в сельском и лесном хозяйстве, что должно обеспечиваться приоритетным восстановлением системы профессионального образования;

- Проектом предлагается производить текущие и капитальные ремонты зданий, улучшение благоустройства школьных территорий, спортивных залов и спортивных площадок. Необходимо повышение уровня и качества школьного образования, увеличения компьютеризации, введения новых прогрессивных обучающих технологий.

Дошкольное воспитание

- В соответствии с расчётами необходимо запроектировать и построить (либо привести в исходное состояние ранее функционировавшие детские дошкольные учреждения) общей вместимостью 186 мест. Ввиду малой наполняемости школ, предлагается рассмотреть возможность на первом этапе организацию при школах дошкольных групп;

- Наряду с муниципальными дошкольными учреждениями, развивать сеть детских дошкольных учреждений других форм собственности.

Внешкольное образование и воспитание

Создание условий для свободного выбора каждым ребёнком дополнительной образовательной зоны, является главной задачей учреждений внешкольного образования.

Генеральным планом рекомендуется предусмотреть расширение внешкольной системы образования на наиболее крупные населенные пункты, входящие в состав поселения для обеспечения более полноценного образовательного досуга детей из расчёта 70 – 80 % общего числа школьников.

Проектное решение направленно на решение приоритетных и первостепенных задач в области образования. Никаких кардинальных изменений в структуре не предусмотрено. Система образования и воспитания поселения должна развиваться в структуре муниципального района, отдельных мер Генеральным планом не предусмотрено. Также система образования и воспитания должна ориентироваться на программы федерального и областного значения в области образования и воспитания и быть гибкой к новшествам.

Здравоохранение

- В целом структура объектов здравоохранения относится непосредственно к уровню муниципального района;

- Необходимо повышать качество медицинского обслуживания на всех уровнях и укрепление её материальной базы в плане лечебно-технического оборудования и медикаментозного обеспечения;

- Существующая система здравоохранения поселения в настоящее время удовлетворяет потребности населения в медицинском обслуживании. Медицинское обслуживание населения более узконаправленными специалистами осуществляется ЦРБ в административном центре МО «Николаевский район» (р.п. Николаевка) и в областном центре - городе Ульяновске.

Социальное обслуживание населения

Структура объектов социального обслуживания населения относится к уровню муниципального района.

В соответствии с региональными нормами градостроительного проектирования вместимость домов-интернатов для престарелых, ветеранов войны и труда (старше 60-ти лет) принимается 30 мест на 10 000 жителей.

- Необходимо запроектировать и построить в Николаевском районе (либо приспособить существующие здание) дом-интернат для престарелых, ветеранов войны и труда (старше 60-ти лет) на 80 мест.

Дома-интернаты для детей инвалидов рассчитываются как 20 мест на 10 000 жителей. Существующая специализированная школа-интернат в с. Барановка – МО Барановское сельское поселение (расчётная вместимость – 96 мест, фактическая наполняемость – 56 человек) представляется достаточной на расчётный срок.

- Необходимо до 2012 года осуществить капитальный ремонт здания школы-интерната, установить современную систему обеспечения противопожарной безопасности.

Культура

Культура, в том числе физическая культура и спорт, а также организация досуга должна являться одним из приоритетных направлений в обеспечении потребностей населения поселения и находить тенденции развития в Генеральном плане развития. Закрепленные Федеральным законом № 131-ФЗ вопросы местного значения конкретизируются в отраслевых законах. Это прежде всего Закон РФ от 9 октября 1992 г. № 3612-I «Основы законодательства Российской Федерации о культуре.

Вопросы сохранения, использования, популяризации и охраны объектов культурного наследия достаточно подробно регулирует Федеральный закон от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации». К объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов РФ относятся объекты недвижимого имущества со связанными с ними произведениями живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства, объектами науки и техники и иными предметами материальной культуры, возникшие в результате исторических событий, представляющие собой ценность с точки зрения истории, археологии, архитектуры, градостроительства, искусства, науки и техники, эстетики, этнологии или антропологии, социальной культуры и являющиеся свидетельством эпох и цивилизаций, подлинными источниками информации о зарождении и развитии культуры.

К объектам культурного наследия местного значения относятся объекты, обладающие историко-архитектурной, художественной, научной и мемориальной ценностью, имеющие особое значение для истории и культуры муниципального образования и находящиеся в собственности муниципального образования. Земельные участки в границах территорий объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия народов РФ, а также в границах территорий выявленных объектов культурного наследия относятся к землям историко-культурного назначения.

К вопросам местного значения Федеральным законом № 131-ФЗ отнесено также создание условий для развития местного традиционного народного художественного творчества. Кроме того, вопросом местного значения поселения является участие в сохранении, возрождении и развитии народных художественных промыслов. Федеральный закон от 6 января 1999 г. № 7-ФЗ «О народных художественных промыслах» определяет народный художественный промысел как одну из форм народного творчества, деятельность по созданию художественных изделий утилитарного и (или) декоративного назначения, осуществляемую на основе коллективного освоения и преемственного развития традиций народного искусства в определенной местности в процессе творческого ручного и (или) механизированного труда мастеров народных художественных промыслов.

На настоящий момент система культурного обслуживания населения, в том числе физической культуры и спорта, а также организация досуга сформирована следующим образом:

Основные направления деятельности:

- организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек поселения;

- создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры;

- сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности поселения, охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения, находящихся на территории поселения.

Основные направления деятельности в сфере библиотечного дела конкретизирует Федеральный закон от 29 декабря 1994 г. № 78-Ф3 «О библиотечном деле»:

- организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек поселения – информационных, культурных, образовательных учреждений, располагающих организованным фондом тиражированных документов и предоставляющих их во временное пользование физическим и юридическим лицам; библиотека может быть самостоятельным учреждением или структурным подразделением предприятия, учреждения, организации;

- создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры;

- сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности поселения, охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения, находящихся на территории поселения.

Направление деятельности в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия относятся:

а).сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия, находящихся в собственности поселений или городских округов;

б).государственная охрана объектов культурного наследия местного (муниципального) значения;

в).определение порядка организации историко-культурного заповедника местного (муниципального) значения. Кроме того, они принимают решение об информационных надписях и обозначениях, которые выполняются на русском языке и на государственных языках республик – субъектов РФ, Порядок установки таких надписей и обозначений определяется муниципальным правовым актом.

В сфере культуры должное внимание необходимо уделять вопросам, которые не отнесены к вопросам местного значения. Это:

а).создание музеев – некоммерческих учреждений культуры, созданных для хранения, изучения и публичного представления музейных предметов и музейных коллекций. Создание музеев должно преследовать следующие цели:

хранение музейных предметов и музейных коллекций;

выявление и собирание музейных предметов и музейных коллекций;

изучение музейных предметов и музейных коллекций;

публикацию музейных предметов и музейных коллекций и осуществление просветительной и образовательной деятельности.

б).создание условий для осуществления деятельности, связанной с реализацией прав местных национально-культурных автономий.

в).оказание содействия национально-культурному развитию народов России и реализации мероприятий в сфере межнациональных отношений.

Спорт

В сфере физической культуры и массового спорта необходимо обеспечивать условия для:

- создания современной материальной базы, в том числе современных стандартных стадионов при средних школах (с. Татарский Сайман), обеспечивающих развитие главных легкоатлетических направлений спорта и футбола;

- развития на территории поселения физической культуры, массового спорта, а также участия населения в физкультурных мероприятиях и массовых спортивных мероприятиях;

- организации проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий;

- размещения физкультурно-оздоровительных комплексов и крытых плавательных бассейнов при разработке генеральных планов с. Татарский Саймн, с. Чувашский Сайман, с. Поспеловка.

Торговля и объекты бытового обслуживания

В соответствии с нормативами на территории МО Поспеловское сельское поселение для обслуживания населения (на расчётный период) требуется:

для магазинов продовольственных товаров - 255 кв.м.;

для магазинов непродовольственных товаров - 510 кв.м.;

для предприятий общественного питания - 77 посадочных места.

Необходимо создавать условия для развития в поселении новых, отвечающих современным требованиям объектов торговли, общественного питания и бытового обслуживания.

Бытовое обслуживание

Бытовое обслуживание населения, как и торговля, в настоящее не входит непосредственно в сферу ответственности администрации муниципального образования и является элементом частного предпринимательства. Вместе с тем, в задачу администраций входит создание максимально благоприятных условий для развития бытового обслуживания, повышения его уровня и качества.

Торгово-бытовое и административное обслуживание, связь.

Основные направления деятельности:

- Содействие организациям связи, оказывающим универсальные услуги связи, в получении и (или) строительстве сооружений связи и помещений, предназначенных для оказания универсальных услуг связи. К универсальным услугам связи относятся услуги телефонной связи с использованием таксофонов и услуги по передаче данных и предоставлению доступа к сети «Интернет» с использованием пунктов коллективного доступа.

- В сфере почтового обслуживания: во-первых, оказывать содействие организациям почтовой связи в размещении на территории поселения объектов почтовой связи. Во-вторых, способствовать созданию и поддержанию устойчивой работы местных почтовых маршрутов, оказывать содействие операторам почтовой связи в доставке почтовых отправлений в труднодоступные населенные пункты в установленные контрольные сроки. В-третьих, оказывать содействие организациям почтовой связи в размещении почтовых ящиков на территории поселения, контролировать обеспечение организациями, эксплуатирующими жилые дома, собственниками жилых домов сохранности и поддержания в исправном состоянии абонентских почтовых шкафов и почтовых абонентских ящиков. В-четвёртых, учитывать необходимость помещений для размещения объектов почтовой связи при планировании развития поселения и реконструкции жилых кварталов и домов.

- В сфере банковского обслуживания полное удовлетворение потребностей населения возможно при кооперации с почтовыми услугами или за счёт периодических выездов на места.

- В сфере общественного питания - проведение мероприятий, направленных на создание и улучшение условий для деятельности предприятий и учреждений, работающих в сфере общественного питания.

- Реальное развитие сферы торговли возможно при условии повышения благосостояния граждан, увеличении покупательского спроса. Необходимо создать максимально благоприятные административные условия для полного обеспечения населения продовольственными и непродовольственными товарами. Обеспечение малонаселенных сел товарами первой необходимости возможно за счёт выездов на места с близлежащих мест приложения торговли.

4.1. Технико-экономические показатели по объектам

культурного и социально-бытового назначения:

| Наименование учреждений | Норма на 1 тыс. жителей | Существ. Положение Кол. факт/ | По расчёту | Принято по проекту | примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Детские сады-ясли 75% общего типа (мест) | 73 | 1/41 | 186 | 186 | Запроектировать, построить |
| Общеобразовательн. школы (мест) | 144 | 3/640 | 367 | 640 | Провести реконструкцию и капит. ремонт существующих учебных заведений |
| Библиотека | 4.5тыс. томов | 30,294 | 11,471 | 30,294 |  |
| Магазины: (м2 торг. площади): а) продовольственные б) промтоварные | 100 200 | н.д. н.д. | 255 510 | 255 510 |  |
| Предприятия общепита (посадочн. мест) | 30 | - | 77 | 77 |  |
| Дом культуры (мест) | 80 | 2/600 | 204 | 600 | Провести текущий и капитальный ремонт существующего строения |
| Аптека (объект) | по задан-ю | н.д. | 6 | 6 |  |
| Сберкасса (объект) | 1 касса на 2 тыс. | 1 | 1 | 1 |  |
| Баня (мест) | 5 | н.д. | 13 | 13 | По заданию администрации |
| Больница (коек) | по задан. | н.д. | - | - |  |
| Поликлиника (посещ./смену) | 26 | 50 | 66 | 66 |  |
| ФАП | объект | 4 | 5 | 5 | Предусмотреть организацию ФАП |
| Гостиница(мест) | 6 | н.д. | 15 | 15 | Возможно строительство в составе придорожного сервиса |
| КБО (раб мест) | 7 | н.д. | 18 | 18 |  |
| Спортивные открытые комплексы (га) | 0.7 | н.д. | 0,75 | 0,75 |  |
| Спортивные залы (м2) | 60 | н.д. | 153 | 153 |  |
| Бассейн крытый (м2 водного зеркала) | 20 | н.д. | 51 | 51 | По заданию администрации |
| Рынок (м2 торг. пл.) | 7м2 на 1м2 торг. пл. |  |  |  | По заданию администрации |
| Отделение связи | объект | 2 | 2 | 2 |  |
| Кладбища | 0.24 га | 17,2 | - | 26 | По заданию администрации |

5. Функциональное зонирование

5.1. Урбанизированные зоны

Проектное функциональное зонирование охватывает всю территорию поселения вне зависимости от очерёдности и степени градостроительного, хозяйственного и природоохранного использования её частей и отражает типологию и приоритеты развития МО Поспеловское сельское поселение (в структуре МО «Николаевский район»).

Структура опорных центров развития хозяйственной деятельности МО Поспеловское сельское поселение определена Схемой территориального планирования МО «Николаевский район» на основе комплексного анализа территории с учётом природных и техногенных планировочных ограничений, ресурсного потенциала территории (лесосырьевых, минерально-сырьевых, туристско-рекреационных ресурсов), планировочной структуры территории, а также с учётом проектной гипотезы экономического развития области в целом.

Целью функционального зонирования является разделение территории на зоны различного функционального назначения, в пределах которых целесообразно размещать объекты тех или иных хозяйственных отраслей, резервировать площадки и территории для разных видов освоения, устанавливать определённый режим использования территории.

Проектное функциональное зонирование проектируемой территории формируется на основе сложившейся структуры функционального зонирования. Функциональные зоны выделяются по преимущественному виду использования территории и подразделяются на:

- урбанизированные;

- природоохранные;

- лесохозяйственные;

- сельскохозяйственные;

- туристско-рекреационные;

- специального назначения;

- добывающей промышленности.

На основе функционального зонирования, перспективной планировочной структуры с учётом проектных предложений по социально-экономическому развитию территории предлагаются зоны приоритетного развития, определяющие первоочередное освоение ресурсного потенциала территории и формирования центров инвестиций различного хозяйственного освоения.

В данном проекте к ним относятся: зоны активного градостроительного освоения, зоны сельскохозяйственной и туристско-рекреационной деятельности, зоны добывающей промышленности, специального назначения.

Примечание:

Проектом предлагаются решения по включению в границы населённых пунктов примыкающих территорий (или резервированию)

В соответствии с действующим законодательством:

При включении в состав населённых пунктов земли сельскохозяйственного назначения автоматически не переводятся в земли промышленности, коммунальные, а остаются землями сельскохозяйственного назначения. Перевод земель в другие категории может производится по фактическому использованию (пилорамы, трансформаторные подстанции, водозаборные сооружения и др.) и в интересах жителей поселений, в соответствии с действующим законодательством.

5.1.1. Жилые зоны

Учитывая существующую низкую плотность застройки населённых пунктов МО Поспеловское сельское поселение и количество пустующих домов, территорий для размещения нового жилищного строительства «Проектом» не предлагается.

Убыль жилого фонда должна в значительном объеме компенсироваться за счет капитальных ремонтов и реконструкции существующего фонда.

Исходя из рекомендуемой Схемой территориального планирования Ульяновской области средней обеспеченности жильём – 30 кв.м. на человека на расчётный срок, общая площадь жилого фонда в поселении должна составить 61950 кв.м. При условии сохранения, реконструкции и капитального ремонта ветхого фонда, объём нового строительства должен составить 18104 кв.м. (905 кв.м. в год).

5.1.2. Производственно-коммунальные зоны

С учётом сложившихся транспортной и инженерной инфраструктур Николаевского района, особенностей расселения трудовых ресурсов и наличия месторождений полезных ископаемых Схемой территориального планирования МО «Николаевский район» предлагается резервировать территории под перспективное размещение производственных предприятий и строительство новых предприятий на базе уже существующих.

Исходя из этого:

Генеральным планом развития МО Поспеловское сельское поселение определены земельные участки для резервирования с включением в границы населённых пунктов для развития производственно-коммунальных зон и под возможное размещение производственных объектов:

Предлагается включение в состав населённых пунктов примыкающих территорий:

- земельный участок в составе включаемой территории в границы с. Чувашский Сайман, площадью около 40 га, и площадью около 10 га, северо-западнее населённого пункта, для развития производственных и коммунальных зон;

- земельный участок в составе включаемой территории в границы с. Татарский Сайман, площадью около 70 га, южнее населённого пункта и площадью около 30 га, севернее населённого пункта, для развития производственных и коммунальных зон;

- земельный участок в составе включаемой территории в границы с. Татарский Сайман, площадью около 70 га, южнее населённого пункта и площадью около 30 га, севернее населённого пункта, для развития производственных и коммунальных зон;

- земельный участок, без включения в границы населённого пункта, площадью около 12 га, северо-восточнее с. Кочкарлей, для развития производственных и коммунальных зон с возможной организацией придорожного сервиса.

Вместе с тем, процедура резервирования территорий не предусматривает автоматического перевода в земли промышленности из земель сельскохозяйственного назначения, смену владельца земельного участка.

Перевод земель и изъятие (выкуп) в соответствии с законодательством РФ возможно будет осуществить после определения конкретных инвесторов и параметров намечаемых к проектированию и строительству объектов.

На стадии определения границ земельных участков и конкретных параметров проектируемых объектов предусматривается процедура согласования намечаемых решений со всеми заинтересованными организациями и службами.

Площадь населённых пунктов МО Поспеловское сельское поселение

(с учётом проектных приращений)

| № п/п | Населенный пункт | Современное использование, га | Проектный план, га |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | с. Поспеловка | 81 | 95 |
| 2 | с. Чувашский Сайман | 123 | 170 |
| 3 | с. Татарский Сайман | 306 | 400 |
| 4 | с. Эзекеево | 93 | 96 |
| 5 | с. Кочкарлей | 89 | 89 |
| Всего: | 692 | 850 |

5.2. Зоны с особыми условиями использования территории

Зоны с особыми условиями использования территории – охранные, санитарно-защитные зоны (СЗЗ), зоны охраны объектов историко-культурного наследия (памятников истории и культуры), водоохранные зоны, зоны охраны источников водоснабжения, зоны охраняемых объектов, иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации (Статья 1. Федеральный Закон «Градостроительный кодекс Российской Федерации» от 29.12.2004 года № 190-ФЗ).

В целом вопросы охраны и содержания объектов культурного наследия регионального и местного значения относится непосредственно к уровню области и муниципального района соответственно.

В границах МО Поспеловское сельское поселение выделены следующие зоны с особыми условиями использования территорий:

5.2.1. Зоны особо охраняемых территорий

Согласно действующему Земельному кодексу РФ (Федеральный Закон от 25.10.2001 года № 136-ФЗ) к землям особо охраняемых территорий относятся земельные участки, которые имеют особое природоохранное, научное, историко-культурное, эстетическое, рекреационное, оздоровительное и иное ценное значение, которые изъяты постановлениями федеральных органов государственной власти, органов власти субъектов РФ или решениями органов местного самоуправления полностью или частично из хозяйственного использования и гражданского оборота и для которых установлен особый правовой режим.

5.2.2. Зоны охраны объектов культурного наследия

Наличие памятников истории и культуры в границах рассматриваемого поселения требует соблюдения действующего законодательства РФ в области охраны объектов культурного наследия.

Объекты культурного наследия (памятники истории, культуры и архитектуры), расположенные на территории МО Поспеловское сельское поселение см. Таблицу 3;

Объекты культурного наследия (памятники истории и культуры), расположенные на территории МО Поспеловское сельское поселение см. Таблицу 4.

В настоящее время земельные участки, занимаемые объектами культурного наследия не оформлены в установленном Законодательством порядке, не разработаны проекты и не утверждены охранные зоны, не утверждены соответствующие регламенты.

Областной целевой программой «Сохранение, популяризация и государственная охрана объектов культурного наследия, расположенных на территории Ульяновской области на 2011-2013 годы» предусматриваются необходимые мероприятия по изменению ситуации в данной сфере.

На 2010 год планируется проведение исходных землеустроительных работ по территориям, занятым объектами культурного наследия для постановки их на кадастровый учёт.

Согласно «Методическим рекомендациям по экологическому мониторингу недвижимых объектов культурного наследия»:

Памятники истории и культуры - состоящие на государственном учете материальные объекты и памятные места, связанные с историей и творчеством людей, представляющие историческую, научную, художественную или иную культурную ценность.

Наличие на проектируемой территории памятников истории и культуры требует соблюдения требований ФЗ Российской Федерации от 25 мая 2002г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

Согласно ФЗ Российской Федерации от 25 мая 2002г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» объекты культурного наследия подразделяются на следующие категории историко-культурного значения:

объекты культурного наследия федерального значения - объекты, обладающие историко-архитектурной, художественной, научной и мемориальной ценностью, имеющие особое значение для истории и культуры Российской Федерации, а также объекты археологического наследия;

объекты культурного наследия регионального значения - объекты, обладающие историко-архитектурной, художественной, научной и мемориальной ценностью, имеющие особое значение для истории и культуры субъекта Российской Федерации;

объекты культурного наследия местного (муниципального) значения - объекты, обладающие историко-архитектурной, художественной, научной и мемориальной ценностью, имеющие особое значение для истории и культуры муниципального образования.

Зоны охраны объектов историко-культурного наследия

Согласно ФЗ от 25 мая 2002г. № 73-ФЗ в целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде на сопряженной с ним территории устанавливаются зоны охраны объекта культурного наследия: охранная зона, зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности, зона охраняемого природного ландшафта.

Необходимый состав зон охраны объекта культурного наследия определяется проектом зон охраны объекта культурного наследия.

Охранная зона - территория, в пределах которой в целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его историческом ландшафтном окружении устанавливается особый режим использования земель, ограничивающий хозяйственную деятельность и запрещающий строительство, за исключением применения специальных мер, направленных на сохранение и регенерацию историко-градостроительной или природной среды объекта культурного наследия.

Зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности - территория, в пределах которой устанавливается режим использования земель, ограничивающий строительство и хозяйственную деятельность, определяются требования к реконструкции существующих зданий и сооружений.

Зона охраняемого природного ландшафта - территория, в пределах которой устанавливается режим использования земель, запрещающий или ограничивающий хозяйственную деятельность, строительство и реконструкцию существующих зданий и сооружений в целях сохранения (регенерации) природного ландшафта, включая долины рек, водоемы, леса и открытые пространства, связанные композиционно с объектами культурного наследия.

Границы зон охраны объекта культурного наследия (за исключением границ зон охраны особо ценных объектов культурного наследия народов Российской Федерации, и объектов культурного наследия, включенных в Список всемирного наследия), режимы использования земель и градостроительные регламенты в границах данных зон утверждаются на основании проекта зон охраны объекта культурного наследия в отношении объектов культурного наследия федерального значения - органом государственной власти субъекта Российской Федерации по согласованию с федеральным органом охраны объектов культурного наследия, а в отношении объектов культурного наследия регионального значения и объектов культурного наследия местного (муниципального) значения - в порядке, установленном законами субъектов Российской Федерации.

Порядок разработки проектов зон охраны объекта культурного наследия, требования к режиму использования земель и градостроительным регламентам в границах данных зон устанавливаются Правительством Российской Федерации.

На объект культурного наследия, включенный в реестр, собственнику данного объекта соответствующим органом охраны объектов культурного наследия выдается паспорт объекта культурного наследия. В указанный паспорт вносятся сведения, составляющие предмет охраны данного объекта культурного наследия, и иные сведения, содержащиеся в реестре.

Форма паспорта объекта культурного наследия утверждается уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти (ФЗ от 23.07.2008 № 160-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в связи с совершенствованием осуществления полномочий правительства Российской Федерации).

Объекты культурного наследия подлежат государственной охране в целях предотвращения их повреждения, разрушения или уничтожения, изменения облика и интерьера, нарушения установленного порядка их использования, перемещения и предотвращения других действий, могущих причинить вред объектам культурного наследия, а также в целях их защиты от неблагоприятного воздействия окружающей среды и от иных негативных воздействий.

Перечень объектов культурного наследия (памятников архитектуры), расположенных на территории

МО Поспеловское сельское поселение

Таблица 3

| № п/п | Местоположение | Наименование, датировка | Документ о постановке на госохрану |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | с. Кочкарлей, центральная часть | Церковь Казанской Богоматери (православный, приходской двухпрестольный храм), 1903 г. | Письмо РК РФ от 24.03.98г. № 421-34-98 |
| 2 | с. Кочкарлей, рядом с церковью | Дом жилой церковного причта (?), начало XX в. | Письмо РК РФ от 24.03.98г. № 421-34-98 |
| 3 | с. Кочкарлей, центральная часть | Ансамбль земской больницы, конец XIX –начало XX вв. | Письмо РК РФ от 24.03.98г. № 421-34-98 |
| 4 | с. Кочкарлей, центральная часть | Здание главного корпуса больницы, конец XIX –начало XX вв. | Письмо РК РФ от 24.03.98г. № 421-34-98 |
| 5 | с. Кочкарлей центральная часть | Здание второго корпуса больницы, конец XIX –начало XX вв. | Письмо РК РФ от 24.03.98г. № 421-34-98 |
| 6 | с. Кочкарлей центральная часть | Дом врачей, Конец XIX начало XX вв. | Письмо РК РФ от 24.03.98г. № 421-34-98 |
| 7 | с. Кочкарлей, центральная часть | Дом младшего медперсонала, конец XIX –начало XX вв. | Письмо РК РФ от 24.03.98г. № 421-34-98 |
| 8 | с. Поспеловка, северо-западная окраина | Ансамбль построек Поспеловского винокуренного завода, XIX в. | Письмо РК РФ от 24.03.98г. № 421-34-98 |
| 9 | с. Поспеловка, северо-западная окраина | Здание главного корпуса винокуренного завода, вторая половина XIX в. | Письмо РК РФ от 24.03.98г. № 421-34-98 |
| 10 | с. Поспеловка, северо-западная окраина | Фабричная дымовая труба, конец XIX – начало XX вв. | Письмо РК РФ от 24.03.98г. № 421-34-98 |
| 11 | с. Поспеловка, станция | Ансамбль железнодорожной станции «Прасковьино» конец XIX – начало XX вв. | Письмо РК РФ от 24.03.98г. № 421-34-98 |
| 12 | с. Поспеловка, станция | Здание железнодорожного вокзала конец XIX – начало XX вв. | Письмо РК РФ от 24.03.98г. № 421-34-98 |
| 13 | с. Поспеловка, станция | Дом жилой станционных служащих, конец XIX – начало XX вв. | Письмо РК РФ от 24.03.98г. № 421-34-98 |
| 14 | с. Татарский Сайман, центральная часть | Мечеть (мусульманский храм), вторая половина XIX в. | Письмо РК РФ от 24.03.98г. № 421-34-98 |

Перечень объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), расположенных на территории

МО Поспеловское сельское поселение

Таблица 4

| № п/п | Местоположение | Наименование, датировка | Документ о постановке на госохрану |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | с. Татарский Сайман, центральная часть | Памятник воинам-односльчанам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, 1960-е гг. | Письмо РК РФ от 24.03.98г. № 421-34-14 |
| 2 | с. Чувашский Сайман | Памятник воинам-односльчанам, погибшим в годы Великой Отечественной войны | выявленный |
| 3 | с. Чувашский Сайман | Бюст героя СССР М.П.Борисову-1 1970г. | выявленный |

Перечень особо охраняемых природных территорий на территории МО Поспеловское сельское поселение

Таблица 5

| Наименование | Адрес | Общая площадь (га) | Статус | Нормативно-правовая основа функционирования | Ведомственная подчинённость |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Озеро «Светлое» (с прилегающими реликтовыми коренными сосновыми насаждениями) | Эзекеевское лесничество, МО Поспеловскоесельское поселение (Государственный природный заказник «Сурские Вершины») | 437,0 | памятник природы регионального значения | Решение Исполкома Областного Совета народных депутатов № 102 от 10.02.1976 г., Постановление Законодательного Собрания Ульяновской области № 30/333 от 27.11.1997 г. | Решение Исполкома Областного Совета народных депутатов № 102 от 10.02.1976 г., Постановление Законодательного Собрания Ульяновской области № 30/333 от 27.11.1997 г. |
| «Черничники» (сосновые насаждения, черничные поляны, места обитания глухарей, белок) | Эзекеевское лесничество, («Приволжская лесостепь», «Сурские Вершины») | 806 га | памятник природы регионального значения | Постановление Главы администрации Ульяновской области № 102 от 27.07.1995 года | Министерство лесного хозяйства природопользования и экологии Ульяновской области |
| Государственный природный комплексный заказник «Приволжская лесостепь» | Эзекеевское лесничество, МО Поспеловское сельское поселение (часть территории) | 1313 га | заповедный режим | Постановление главы администрации области № 193 от 29.12.2001 года | - |
| Государственный природный комплексный заказник «Сурские Вершины» (водораздел рек правобережья приволжской возвышенности, облесённость более 60%, угодья благоприятны для лося, кабана, глухаря) | Эзекеевское лесничество, МО Поспеловское сельское поселение (часть территории) | 4575 га | заповедный режим | Решение облисполкома № 77 от 04.11.1977 года | - |

5.2.3. Зоны особо охраняемых природных территорий

Создание особо охраняемых природных территорий (ООПТ) предназначено в общем виде для организации индикаторных зон, т.е. территорий, где оценивается воздействие антропогенных и техногенных факторов на природную среду. По этим индикаторным территориям производится качественная и количественная оценка изменения состояния природной среды под влиянием негативных факторов. Создание ООПТ связано с сохранением природной среды, природных ландшафтов (почв, вод, растительного и животного мира), сохранения рекреационных ресурсов, поддержки экологического баланса в условиях рекреационного использования природных территорий.

На территориях ООПТ запрещается: выпас скота и сенокошение, распашка земель, проведение лесомелиоративных строительных работ, отстрел и отлов животных, сбор растений и насекомых. Режимы охранных зон отсутствуют.

На территориях, занимаемых памятниками природы, с учётом их ценности, назначения и уязвимости, устанавливается заповедный режим охраны, который предполагает полный запрет на все виды хозяйственной или иной деятельности в установленных границах. Землепользователи, на землях которых находятся памятники природы, должны соблюдать установленный режим охраны, соблюдение которого контролируют местные органы власти и комитет экологии.

Согласно ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях» от 14.03.1995 года № 33 ФЗ» различаются следующие категории особо охраняемых природных территорий (ООПТ):

- государственные природные заповедники, в том числе биосферные;

- национальные парки;

- природные парки;

- государственные природные заказники;

- памятники природы;

- дендрологические парки и ботанические сады;

- лечебно-оздоровительные местности и курорты.

# Территория МО Поспеловское сельское поселение характеризуется не только разнообразной природой, присущей средней полосе России, но и включает одни из наиболее красивых и ценных природных территорий и уголков Николаевского района и Ульяновской области.

Государственный природный комплексный заказник «Сурские Вершины». Заказник расположен в двух районах Ульяновской области – Барышском и Николаевском. Его общая площадь – 27,0 тыс. га, в том числе лесных угодий – 14,9 тыс. га, полевых – 12,6 тыс. га, водных – 0,5 тыс. га. Здесь находится большое озеро Светлое (Святое), встречаются торфяные болота.

Название заказнику дало село Сурские Вершины, неподалёку от которого берёт начало река Сура (в виде слабого ручейка). Здесь на возвышенности, носящей название «Сурская Шишка» или Южноульяновский водораздел (высота более 340 метров над уровнем моря), берут начало реки Барыш и Сызранка.

Озеро Светлое. В таких же рельефных и горно-геологических условиях, как Белое озеро (МО Дубровское сельское поселение), находится и озеро Светлое, которое расположилось в лесной зоне северо-запада Николаевского района, на самой вершине «Сурской Шишки».

# Высота над уровнем моря – 280 метров. Самая интересная особенность – «плавучий остров» или сплавина, которая представляет собой надводный плавающий ковер, образованный переплетёнными корневищами и стеблями тростника, осок и сфагновых мхов. Толщина сплавины до 120-ти см и может выдержать вес не одного человека. Всё это послужило основанием для утверждения озера Светлое и его окрестностей общей площадью 437 га памятником природы областного значения. В годы войны на озере открылись торфоразработки, добывалось топливо для Поспеловского спиртзавода.

# Черничники. На территориях Государственных комплексных заказников «Сурские Вершины» и «Приволжская лесостепь», а также в лесном массиве северо-западной части МО Поспеловское сельское поселение находится много черничных полян, которые являются памятниками природы регионального значения.

(Перечень особо охраняемых природных территорий, расположенных на территории МО Поспеловское сельское поселение, представлен Таблицей 5 (см. выше)).

5.2.4. Нормативная документация, на основе которой должна формироваться

деятельность по охране и возможному использованию объектов

историко-культурного значения:

- Областная целевая программа "Сохранение, популяризация и государственная охрана объектов культурного наследия, расположенных на территории Ульяновской области" на 2011-2013 годы;

- Федеральный закон "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации" от 25.06.2002 № 73-ФЗ;

- Постановление Совета Министров СССР от 16.09.1982 № 865 "Об утверждении Положения об охране и использовании памятников истории и культуры";

- Постановление Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 № 1204 об утверждении Положения о госконтроле в области сохранения, использования, популяризации и госохраны объектов культурного наследия народов Российской Федерации;

- Постановление Правительства Ульяновской области от 30.04.2009 № 186-П об утверждении Положения о порядке установления и размере льготной арендной платы арендаторам объектов культурного наследия;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 № 1204 "Об утверждении Положения о государственном контроле в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия...";

- Приказ Росохранкультуры от 27.02.2010 № 27 "Об утверждении формы паспорта объекта культурного наследия" и другие нормативные документы.

В целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде на сопряженной с ним территории устанавливаются зоны охраны объекта культурного наследия: охранная зона, зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности, зона охраняемого природного ландшафта.

-Охранная зона - территория, в пределах которой в целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его историческом ландшафтном окружении устанавливается особый режим использования земель, ограничивающий хозяйственную деятельность и запрещающий строительство, за исключением применения специальных мер, направленных на сохранение и регенерацию историко-градостроительной или природной среды объекта культурного наследия.

-Зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности - территория, в пределах которой устанавливается режим использования земель, ограничивающий строительство и хозяйственную деятельность, определяются требования к реконструкции существующих зданий и сооружений.

-Зона охраняемого природного ландшафта - территория, в пределах которой устанавливается режим использования земель, запрещающий или ограничивающий хозяйственную деятельность, строительство и реконструкцию существующих зданий и сооружений в целях сохранения (регенерации) природного ландшафта, включая долины рек, водоемы, леса и открытые пространства, связанные композиционно с объектами культурного наследия.

Границы зон охраны объекта культурного наследия (за исключением границ зон охраны особо ценных объектов культурного наследия народов Российской Федерации и объектов культурного наследия, включенных в Список всемирного наследия), режимы использования земель и градостроительные регламенты в границах данных зон утверждаются на основании проекта зон охраны объекта культурного наследия, в отношении объектов культурного наследия федерального значения - органом государственной власти субъекта Российской Федерации по согласованию с федеральным органом охраны объектов культурного наследия, а в отношении объектов культурного наследия регионального значения и объектов культурного наследия местного (муниципального) значения - в порядке, установленном законами субъектов Российской Федерации.

5.2.5. Перечень мероприятий по охране памятников

историко-культурного значения на территории

МО Поспеловское сельское поселение

1.Обеспечение сохранности объектов культурного наследия;

2.Соблюдение режимов использования территорий и зон охраны объектов культурного наследия;

3.Обеспечение содействия администрации МО «Николаевский район» в осуществлении ее деятельности по охране и сохранению объектов культурного наследия, предоставление информации, касающейся объектов культурного наследия;

4.Вновь выявляемые объекты, представляющие историческую, научную, художественную или иную культурную ценность, зарегистрированные в списках вновь выявленных объектов, до решения вопроса о принятии их на государственный учет как памятников истории и культуры подлежат охране в порядке, предусмотренном действующим законодательством об охране памятников истории и культуры;

5.Содействие в постановке на охрану вновь выявленных объектов историко-культурного значения с определением охранных зон;

6.Проведение постоянного мониторинга состояния памятников историко-культурного значения. Для осуществления мониторинга состояния объектов культурного наследия выбирается система индикаторов и устанавливается периодичность их наблюдения. Динамика фиксируемых изменений является основанием для принятия оперативных административных решений, а также для создания и реализации программ сохранения культурного наследия;

7.Необходима разработка историко-культурных опорных планов и проектов зон охраны объектов культурного наследия (или корректура имеющихся), отвечающих современным требованиям законодательства и задачам сохранения и рационального использования наследия, с доведением их до утверждения в установленном порядке, как обязательной основы для разработки градостроительных регламентов;

8.Содействие в реализации областных целевых программ по комплексному развитию, сохранению наследия, совершенствованию экологического состояния и рекреационно-туристическому использованию районов, имеющих наиболее ценное культурное наследие;

9.Участие в разработке концепции социально-экономического развития МО «Николаевский район», с учетом максимального сохранения и использования богатств культурного наследия;

10.Необходимы исследования и составления списков объектов нематериального и устного наследия, потенциальных для взятия под охрану и обеспечение поддержания и сохранения.

Общие мероприятия по сохранению объектов культурного наследия:

Сохранение объекта культурного наследия

Сохранение объекта культурного наследия - направленные на обеспечение физической сохранности объекта культурного наследия ремонтно-реставрационные работы, в том числе консервация объекта культурного наследия, ремонт памятника, реставрация памятника или ансамбля, приспособление объекта культурного наследия для современного использования, а также научно-исследовательские, изыскательские, проектные и производственные работы, научно-методическое руководство, технический и авторский надзор.

Консервация объекта культурного наследия

Консервация объекта культурного наследия - научно-исследовательские, изыскательские, проектные и производственные работы, проводимые в целях предотвращения ухудшения состояния объекта культурного наследия без изменения дошедшего до настоящего времени облика указанного объекта, в том числе противоаварийные работы.

Ремонт памятника

Ремонт памятника - научно-исследовательские, изыскательские, проектные и производственные работы, проводимые в целях поддержания в эксплуатационном состоянии памятника без изменения его особенностей, составляющих предмет охраны.

Реставрация памятника или ансамбля

Реставрация памятника или ансамбля - научно-исследовательские, изыскательские, проектные и производственные работы, проводимые в целях выявления и сохранности историко-культурной ценности объекта культурного наследия.

Режимы содержания территории историко-культурных объектов:

Общие положения:

1.Сохранение композиционной роли памятников в структуре населённых пунктов и природных ландшафтов;

2.Сохранение сомасштабного окружения объектов культурного наследия;

3.Сохранение видовых коридоров и пространственных связей для наилучшего восприятия памятников истории и культуры;

4.Закрепление исторически сложившихся функций на территории близлежащего градостроительного окружения;

5.Исключение из области зрительного восприятия объектов наземных инженерных коммуникаций;

6.Любые виды проектных, земляных и строительных работ должны согласовываться с уполномоченными государственными органами по охране объектов культурного наследия.

Для памятников и мемориалов воинам-односельчанам:

1.Необходимость ландшафтного оформления с посадкой декоративных растений и оформлением дорожек;

2.Устройства декоративных ограждений;

3.Исключение хозяйственных построек, ухудшающих зрительное восприятие объектов;

4.Зрительный бассейн определить со стороны главного фасада памятников;

5.Ограничить общественные функции, не имеющие отношения к достопримечательному месту.

Для памятников архитектуры:

1.Запрещение функций, требующих строительства крупных зданий и сооружений, привлекающих большие потоки транспорта и негативно воздействующих на экологию достопримечательного места;

2.Возможность использования объектов под общественные функции, в том числе с обеспечением экскурсионных функций, при условии, если это не наносит ущерба сохранности памятников и не нарушает их историко-художественной ценности;

3.Запрещение размещения промышленных, складских и иных предприятий, функционально не имеющих отношения к достопримечательному месту;

4.Регенерация рядовой историко-культурной застройки;

5.Нейтрализация дисгармоничных объектов;

6.Осуществление нового строительства в режиме регенерации застройки. Строительство с соблюдением масштабного и средового соответствия историко-культурной среде;

7.Сохранение исторического силуэта достопримечательного места;

8.Сохранение исторического архитектурного облика достопримечательного места, основу которого составляет народная архитектура с украшениями в виде наличников, карнизов, завалинок и пр.

5.3. Лесохозяйственные зоны

Общая площадь земель лесного фонда на территории МО Поспеловское сельское поселение составляет всего 8289 га (45,14% от всей территории поселения, 11,2% от общей площади земель лесного фонда Николаевского района) и формируется лесными кварталами Эзекеевского участкового лесничества (кв. №№ 1-67) и Тепловского участкового лесничества (кв. №№ 11, 12, 33-37).

Средний класс пожарной опасности лесных кварталов Эзекеевского участкового лесничества – 2,9.

Средний класс пожарной опасности лесных кварталов Тепловское участкового лесничества – 2,8.

Профилирующей отраслью промышленности МО Поспеловское сельское поселение на сегодняшний период являются предприятия деревообрабатывающего производства. Всего их на территории МО Поспеловское сельское поселение 7. Основное направление деятельности – обработка древесины, производство изделий из дерева (пиломатериалы), переработка пиломатериалов:

-1 в селе Поспеловка - ООО «Сосновый бор» (воспроизводство леса, лесопильное производство);

-3 в селе Чувашский Сайман - пилорамы;

-2 в селе Татарский Сайман – ООО «Берёзка» (воспроизводство леса, лесопильное производство) и пилорама;

-1 в селе Эзекеево.

сёла Татарский Сайман, Чувашский Сайман – здесь традиционно развивались лесохозяйственное и лесоперерабатывающее производства, села имеют выгодное месторасположение в структуре Николаевского района.

В последние годы наметилась тенденция отказа от пластиковых и металлических изделий (в области строительства и отделки) в пользу изделий из натуральной древесины. Современные технологии позволяют изготавливать оконные блоки, двери, паркет и др. с качеством, удовлетворяющим самым высоким эстетическим и эксплуатационным требованиям. Все большее распространение получает изготовление несущих пространственных конструкций из клееной древесины. Современные обрабатывающие материалы позволяют значительно снизить возгораемость деревянных конструкций. Экологические свойства, комфортность проживания в деревянных жилых домах проверены тысячелетиями. Самая качественная и престижная мебель также изготавливается из натуральной древесины.

В случае ликвидации последствий экономического кризиса, возрождения сельского хозяйства, восстановления потребностей в строительных материалах и изделиях, создания новых рабочих мест - имеются основания характеризовать перспективы развития лесохозяйственной отрасли и деревообрабатывающих производств в сёлах Татарский Сайман, Чувашский Сайман, а также в с. Поспеловка, как очень благоприятные;

Лесохозяйственные зоны определяются уже сложившейся структурой земель лесного фонда и лесопромышленного производства.

В 2008 году был разработан и утверждён лесохозяйственный регламент – основа для осуществления использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов, расположенных в границах Николаевского лесничества. Разработан в соответствии с частью 7 статьи 87 Лесного кодекса Российской  Федерации  (от 4.12.2006 г. № 200-ФЗ) (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006 г., №50, ст. 5278), далее ЛК РФ, по программе, утвержденной приказом МПР России от 19.04.2007 г. №106 «Об утверждении Состава лесохозяйственных регламентов, порядка их разработки, сроков действия и порядка внесения в них изменений». Лесохозяйственный регламент содержит свод нормативов и параметров комплексного освоения лесов применительно к территории, лесорастительным условиям лесничества, определяет правовой режим лесных участков, при этом лесничий самостоятельно планирует, проектирует и обеспечивает деятельность лесничества, руководствуясь нормами и ограничениями лесохозяйственного регламента, ст. 23 ЛК РФ.

ЛК РФ устанавливает обязательность исполнения включенных в лесохозяйственный регламент требований всеми гражданами и юридическими лицами, осуществляющими использование, охрану, защиту, воспроизводство лесов в границах лесничества (ст. 87, ч. 6 ЛК РФ).

Невыполнение лесохозяйственного регламента является основанием для расторжения договоров аренды лесных участков, договоров купли-продажи лесных насаждений,  принудительного прекращения права постоянного (бессрочного) пользования или безвозмездного срочного пользования лесными участками (ст. 24, 51, 61 ЛК РФ).

Предельный срок действия лесохозяйственного регламента ограничивается десятью годами, конкретный срок действия лесохозяйственного регламента будет зависеть от интенсивности освоения лесов и динамики экономического и социального развития административных районов Ульяновской области, на территории которых расположено лесничество.

Задачи регламента

В лесохозяйственном регламенте в отношении лесов, расположенных в границах лесничества, в соответствии с частью 5 статьи 87 ЛК РФ устанавливаются:

-подразделение лесов по целевому и функциональному назначению;

-анализ фактического использования лесных  участков в границах лесничества;

-многоцелевое, непрерывное и неистощительное  использование лесов;

-определение возможности сочетания в пределах одного лесного участка различных видов его существующего и перспективного использования.

-определение вида разрешенного использования лесов;

-возрасты рубок, расчетная лесосека, сроки использования лесов и другие параметры их разрешенного использования;

-ограничения использования лесов в случаях запрета на осуществление одного или нескольких видов использования лесов, запрета на проведение рубок, иных ограничений, установленных ЛК РФ и другими Федеральными законами;

-требования к охране, защите, воспроизводству лесов.

Ведение лесного хозяйства должно обеспечивать:

-сохранение и усиление средообразующих, водоохранных, защитных, санитарно-гигиенических и других полезных свойств леса в интересах здоровья человека;

-многоцелевое, непрерывное, неистощительное пользование лесным фондом для удовлетворения потребностей общества и отдельных граждан в древесине и других лесных ресурсах;

-воспроизводство, улучшение породного состава и качества лесов, повышение их продуктивности, охрану и защиту;

-рациональное использование земель лесного фонда;

-повышение эффективности ведения лесного хозяйства на основе единой технической политики, использование достижений науки, техники и передового опыта;

-сохранение биологического разнообразия, объектов историко-культурного и природного наследия.

Для приведения их в состояние, соответствующее Лесному кодексу, проведены следующие действия:

-определена площадь лесничества в соответствии с приказом Рослесхоза от 26.06.2007 г. №259;

-определены виды разрешенного использования лесов по участковым лесничествам;

рассчитаны объемы заготовки (расчетная лесосека), параметры и сроки разрешенного использования лесов при осуществлении рубок спелых и перестойных насаждений на выборочных и сплошных рубках;

-рассчитаны объемы заготовки древесины при вырубке средневозрастных, приспевающих, спелых и перестойных насаждений, при уходе за лесами, при проведении санитарно-оздоровительных мероприятий;

-определены нормативы, параметры и сроки разрешенного использования лесов для заготовки живицы;

-определены нормативы, параметры и сроки разрешенного использования лесов для заготовки  недревесных лесных ресурсов;

-определены нормативы и сроки разрешенного использования лесов для заготовки  пищевых лесных ресурсов и сбора лекарственных растений;

-определены нормативы, параметры и сроки разрешенного использования лесов для ведения охотничьего хозяйства и осуществления охоты, для ведения сельского хозяйства;

-определены нормативы, параметры и сроки разрешенного использования лесов, нормативы по охране, защите и воспроизводству лесов;

-определены нормативы по ограничению использования лесов по видам целевого назначения, видам особо защитных участков, ограничение по видам использования.

Составление лесохозяйственного регламента выполнено Ульяновской экспедицией филиала ФГУП «Рослесинфорг» «Поволжский Леспроект», действующим на основании Положения о филиале, утвержденного приказом ФГУП «Рослесинфорг» от 25. 06.2007 г. №91.

Юридический адрес: ФГУП «Рослесинфорг», 113035, г. Москва, ул. Садовническая, 56/49, строение 1.

ОГРН 10377393550835

Филиал ФГУП «Рослесинфорг» «Поволжский Леспроект», Россия, 603024, г. Нижний Новгород,

ул. Полтавская, д. 22.   ИНН/КПП  7705028865/526202001.

Тел.: (831) 218 – 78 – 79, 218 – 83 – 52. Факс: (831) 218 – 97 – 61.

Ульяновская экспедиция, 432025, г. Ульяноск, ул. Маяковского, д.7.

Тел.: (842) 246 – 54 – 19, 246 – 54 – 36. Факс: (842) 246 – 54 – 19.

Николаевское лесничество Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Ульяновской области расположено на территории двух муниципальных  районов: Николаевского (98%), Павловского (2%)

Контора (центральная усадьба) лесничества находится в р.п. Николаевка, что в 230 км от областного центра и в одном км от ближайшей железнодорожной станции Николаевка Куйбышевской железной дороги.

Протяженность территории лесничества с севера на юг – 33 км, с востока на запад – 47 км.

Почтовый адрес лесничества: 433830, Ульяновская область, р.п. Николаевка, ул. Коммунальная, д. 26.

Общая площадь лесничества по состоянию на 01.01.2008 г. составляет 75594 га. Площади участковых лесничеств: Эзекеевское участковое лесничество – 9300 га, Тепловское участковое лесничество – 9140 га, Николаевское участковое лесничество – 6292 га, Белоозерское участковое лесничество – 10354 га, Андреевское участковое лесничество – 9000 га, Славкинское участковое лесничество – 9445 га, Пичеурское участковое лесничество – 8623 га, Найманское участковое лесничество – 8077 га.

По лесорастительным зонам и лесным районам лесничество относится к Лесостепной зона Лесостепного района европейской части РФ.

5.4. Сельскохозяйственные зоны

Проектным функциональным зонированием сохраняются сельскохозяйственные зоны (по преимущественному виду использования) и на основе комплексной оценки ресурсного потенциала сельхозугодий района, развития агропромышленного комплекса на расчётный срок (2030г.). Определены основные зоны развития сельскохозяйственной деятельности, в границах которых предусматривается комплекс мероприятий, повышающих эффективность сельскохозяйственного производства, создание условий для устойчивого развития сельских территорий, обеспечение занятости экономически активного населения.

Не смотря на то, что МО Поспеловское сельское поселение исторически сложившийся центр сельскохозяйственного производства, за последние годы наблюдается резкое падение производства сельскохозяйственной продукции и на территории поселения в этой сфере в настоящее время действуют только 1 предприятия - ООО «Венец» (с. Татарский Сайман). Основное крестьянско-фермерское хозяйство - КФК «Беккет».

Возможна реконструкция, а также расширение посевных площадей ООО «Венец» – за счёт неиспользованных земель.

Одним из главных направлений деятельности в агропромышленном комплексе Николаевского района является областная целевая программа «Развитие сельского хозяйства Ульяновской области на 2008-2012 годы ».

Государственной программой между Министерством сельского хозяйства Ульяновской области и Администрацией МО «Николаевский район» было заключено соглашение, где определены целевые и контрольные показатели по увеличению производства молока, мяса, яиц, зерна,  и стабилизации численности скота. Аналогичные соглашения были заключены между МО «Николаевский район» и городским, сельскими поселениями и сельхозпредприятиями.

В рамках программы в районе уделяется внимание и отрасли растениеводства.

Ставка делается на увеличение посевных площадей зерновых и кормовых культур на основе применения современных технологий возделывание выращиваемых культур. Для этой цели приобретается новая энергосберегающая, почвообрабатывающая, посевная техника, зерноуборочные комбайны, энергоемкие трактора как отечественного, так и зарубежного производства.

В районе особое внимание уделяется развитию малых форм хозяйствования на селе.

Проектом предусматривается резервирование части земель сельскохозяйственного назначения под размещение объектов нового капитального строительства, развитие производственно – коммунальных зон.

Вместе с тем, процедура резервирования территорий не предусматривает автоматического перевода в земли промышленности из земель сельскохозяйственного назначения, смену владельца земельного участка.

Перевод земель и изъятие (выкуп) в соответствии с законодательством РФ возможно будет осуществить после определения конкретных инвесторов и параметров намечаемых к проектированию и строительству объектов.

На стадии определения границ земельных участков и конкретных параметров проектируемых объектов предусматривается процедура согласования намечаемых решений со всеми заинтересованными организациями и службами.

Примечание:

При включении в состав населённых пунктов земли сельскохозяйственного назначения автоматически не переводятся в земли промышленности, коммунальные, а остаются землями сельскохозяйственного назначения. Перевод земель в другие категории может производится по фактическому использованию (пилорамы, трансформаторные подстанции, водозаборные сооружения и др.) и в интересах жителей поселений, в соответствии с действующим законодательством.

5.5. Рыбоводство

Рыбоводство на территории поселения в настоящее время не развито.

- Разведение рыбы в принципе возможно во всех прудах, расположенных на землях сельскохозяйственного назначения при наличии заинтересованных инвесторов.

5.6. Рекреационные зоны

Николаевский район Ульяновской области обладает богатым историко-культурным и уникальным природным потенциалом для развития деятельности, связанной со сферами духовно-просветительской, туристической, отдыха, оздоровления и лечения.

Проектом выделяются зоны приоритетного развития, определяющие наиболее значимые территории для рекреационного использования:

Историко-туристический маршрут, предложенный Схемой территориального планирования МО «Николаевский район» в своей основе учитывает памятники истории, культуры и архитектуры, узловыми центрами которых являются МО Поспеловское сельское поселение (с. Кочкарлей, с. Поспеловка) и МО Канадейское сельское поселение (с. Прасковьино, с. Канадей).

Обосновывается необходимость целевого финансирования реставрации объектов историко-культурного значения, организации музеев, восстановления разрушенных храмовых комплексов и других архитектурных памятников, строительство туристско-рекреационных объектов, развитие населённых мест и сопутствующей инженерно-транспортной инфраструктуры.

Кроме того, учитывая исключительную живописность и уникальную красоту природы местности, вполне возможно выделение перспективных зон размещения туристических баз и баз отдыха.

Проектом выделяются территории для организации рекреационных зон на базе существующих прудов и рек для отдыха и оздоровления населения:

- Предлагается организация двух рекреационных зон северо-восточнее с. Татарский Сайман по берегу р. Бекшанка в районе существующих прудов;

- Для размещения общественно-деловой и рекреационной зоны предлагается включить в границы с. Поспеловка, земельный участок площадью около 3 га, северо-западнее населённого пункта.

5.7. Зоны специального назначения

К объектам специального назначения относятся кладбища, полигоны ТБО, биотермические ямы.

5.7.1. Твёрдые бытовые и промышленные отходы

Проектом предлагается

- С целью совершенствования системы сбора и удаления отходов необходимо организовать на территории поселения планово-регулярную санитарную очистку. Сбор и удаление отходов необходимо производить на основе договоров, заключённых между населением и организацией, оказывающей коммунальные услуги, в том числе вывоз ТБО;

- Необходимо запроектировать и построить по проекту в муниципальном образовании полигон для временного хранения ТБО и оборудовать мусоросортировочным пунктам для последующего вывоза отходов на «основной» полигон Николаевского района (МО Николаевское городское поселение в районе с. Баевка) - (предлагается сохранить существующий полигон, между сёлами Поспеловка и Эзекеево (севернее), как «временный», оборудовать мусоросортировочным пунктом;

- Централизованный («основной») полигон ТБО для поселения предлагается организовать южнее села Татарский Сайман;

- Необходимо обеспечить закрытие и рекультивацию территорий несанкционированных свалок, в санитарно-защитные зоны которых попадает жилая застройка;

- Возможна организация специализированных предприятий по сбору и вывозу ТБО, а также жидких отходов, обслуживанию полигона ТБО.

5.7.2. Объекты захоронения биологических отходов

- Учитывая реальные перспективы развития животноводства, существующая биотермическая яма (расположенная примерно в 0,67 км. северо-восточнее села Татарский Сайман) для удовлетворения потребностей представляется достаточной.

5.7.3. Кладбища

В соответствии с действующими нормативами территории под расширение кладбищ на расчётный срок (до 2030 г.) определяются из расчёта 0,24 га на 1000 жителей. Настоящим проектом предлагается резервирование земельных участков под расширение кладбищ выше нормативного, учитывая местные и национальные традиции и по заданию Администрации муниципального образования.

Размещение кладбищ с учетом проектных приращений:

| №п/п | Наименование населенного пункта | в черте населенного пункта, га | Вне черты населенного пункта,га |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | с.Татарский Сайман | - | 2,2(сущ); 8,2(общая проектная) |
| 2 | с. Татарский Сайман | - | 6,6 (сущ) |
| 3 | с. Кочкарлей | - | 1,7 (сущ); 2,0 (общая проектная) |
| 4 | с. Чувашский Сайман | - | 0,8(сущ); 1,4(общая проектная) |
| 5 | с. Поспеловка | - | 1,2 (сущ); 2,1 (общая проектная) |
| 6 | с. Эзекеево | 4,0(сущ); 5,0(общая проектная) | 0,7 (сущ) |
|  | Итого: | 17,2 (сущ); 26,0 (общ. проектн) |

# 5.8. Зоны добывающей промышленности

«Генеральным планом развития» показаны территории, выделенные в зоны перспективного освоения минерально-сырьевых ресурсов, объединяющие перспективные площади с высокой плотностью прогнозных ресурсов сырья для стройиндустрии.

В МО Поспеловское сельское поселение геологами разведаны месторождения глины. Запасы глины располагаются восточнее села Кочкарлей, северо-западнее и юго-западнее села Эзекеево. Сырье участков недр пригодно для производства кирпича обыкновенного М-75 и М-100.

Поспеловское месторождение диатомита с запасами свыше 2000 кубов пригодно для производства легковесного кирпича и теплоизоляционных изделий.

Песок добывается: юго-западнее села Эзекеево; в районе села Поспеловка – между реками Алмай и Поспеловка (в месте их слияния).

5.9. Транспортная инфраструктура

Автомобильные дороги. Большинство автомобильных дорог МО Поспеловское сельское поселение находятся в неудовлетворительном эксплуатационном состоянии. Это создаёт ситуации повышенной аварийной опасности.

Нуждаются в капитальном ремонте также внутрипоселковые и сельские дороги общего пользования.

В соответствии с «Комплексной программой социально-экономического развития муниципального образования «Николаевский район» Ульяновской области на 2009-2012 годы» был утверждён перечень муниципальных дорог, подлежащих ремонту за намеченный период в муниципальных образованиях района, в том числе и в МО Поспеловское сельское поселение.

В настоящее время существуют межпоселенческие транспортные связи, как правило, грунтовые, полевые дороги, которые необходимы для оптимизации транспортного каркаса территории района и улучшения связей между населёнными пунктами.

Проектом определён каркас автомобильных дорог, основными осями которого являются дорога федерального значения М-5 «Урал» и дорога регионального значения «Бестужевка-Барыш-Николаевка-Павловка», которая пересекает территорию МО Поспеловское сельское поселение (протяжённость в границах поселения – 15,1 км.).

на территории МО Поспеловское сельское поселение

Общая протяжённость дорог – 51,9 км.

Общая плотность сети дорог – 28,26 км/100 кв.км.

- Необходимо обеспечить все внутрипоселковые автомобильные дороги твёрдым покрытием.

Мостовые сооружения.

- Необходимо разработать программу по восстановлению разрушенных и реконструкции существующих основных и второстепенных мостовых сооружений.

*Необходимо обеспечить разработку проекта СЗЗ дороги регионального значения «Бестужевка-Барыш-Николаевка-Павловка» и программы по расселению жилых домов, попадающих в санитарно-защитную зону.

Придорожный сервис

В настоящее время автомобильный транспорт в России бурно развивается. Происходит значительное увеличение грузовых и пассажирских транспортных потоков.

«Генеральным планом развития» для удовлетворения возможной потребности в размещении объектов придорожного сервиса в период до 2030 года на территории МО Поспеловское сельское поселение предлагается резервировать территорию общей площадью около 46 га вдоль автодороги регионального значения в районе с. Кочкарлей, с. Чувашский Сайман, с. Татарский Сайман.

Концепция развития придорожного сервиса предусматривает создание многофункциональных современных комплексов, обеспечивающих потребности в качественном обслуживании водителей, пассажиров и непосредственно автотранспорта.

Размещаемые комплексы должны соответствовать современным требованиям, предъявляемым к архитектуре и дизайну объектов, расположенных вдоль автотрассы федерального значения, иметь яркий, выразительный и опознаваемый архитектурный облик с активным цветовым и световым оформлением.

Ключевым показателем уровня жизни населения является развитие и улучшение состояния дорог. В течение 2000-2004 годов состояние сети автодорог общего пользования в Николаевском районе оценивалось как удовлетворительное. Однако, с 2005 года, после отмены в Российской Федерации дорожных фондов, финансирование дорожного хозяйства резко сократилось. В связи с этим, уже в 2007 году доля муниципальных дорог, не отвечающим всем требованиям к качеству, составила 80%.

В конце 90-х годов прошлого века Россия встала перед цивилизационным выбором – либо превратиться в деградирующий сырьевой придаток мировой экономики, либо демократизировать общество, поднимать уровень социального развития и целенаправленно развивать все сектора экономики по инновационному пути развития. На достижение этих целей направлены многочисленные целевые федеральные программы в сфере здравоохранения, науки, образования, сельского хозяйства нанотехнологий и др., которые начинают уже реализовываться.

Вместе с тем, в России появились существенные ограничения роста экономики, обусловленные недостаточным развитием транспортной системы. Сегодняшние объемные и качественные характеристики транспорта, особенно его инфраструктуры, не позволяют в полной мере и эффективно решать задачи растущей экономики.

22 ноября 2008 г. распоряжением Правительства № 1734-р была утверждена Транспортная Стратегия Российской Федерации до 2030 года.

17 июня 2008 г распоряжением Правительства Российской Федерации № 877-р была утверждена Стратегия развития железнодорожного транспорта в Российской Федерации до 2030 года.

Задачи развития транспортного комплекса в зависимости от конкретных условий социально-экономического развития регионов имеют свою специфику, направленность и приоритеты, которые учитываются при разработке приоритетов государственной транспортной политики.

Развитие субъектов Российской Федерации, расположенных в Центре, на Северо-Западе, в Среднем Поволжье и на Урале, с наибольшим промышленным потенциалом и высокой плотностью населения будет ориентировано на рост инновационной экономики и потребительского сектора. При этом необходимо будет обеспечить повышение качества, надежности, ритмичности, повсеместную доступность обслуживания, мобильность, полное удовлетворение потребностей в транспортных услугах.

Приоритетное развитие получат пассажирский и грузовой автомобильный транспорт, системы высокоскоростных перевозок людей и товаров, сектор комплексного транспортно-логистического обслуживания. Развитие транспортной инфраструктуры в этих регионах будет направлено на повышение пропускной способности и технических характеристик транспортной сети всех видов транспорта, строительство обходов крупных городов и хордовых транспортных коммуникаций, новых скоростных железных дорог, автомагистралей, в том числе платных, создание интегрированной сети транспортно-логистических комплексов.

Развитие транспорта в Приволжском федеральном округе будет определяться, с одной стороны, развитием его экономики - реализацией промышленного и сельскохозяйственного потенциала регионов, ростом потребительского сектора, с другой стороны, повышением значения транспортной системы округа для осуществления перевозок в межрегиональном, внешнеторговом и транзитном сообщениях.

Выгодное транспортно-географическое положение округа на пересечении 2-х евро-азиатских транспортных направлений «Север-Юг» и «Восток-Запад» оказывает исключительно благоприятное влияние на формирование его производственного комплекса и торговли.

Задачами в области развития сети автомобильных дорог являются:

- создание системы автомагистралей и скоростных дорог, в первую очередь по направлениям международных транспортных коридоров;

- строительство новых и реконструкция существующих автомобильных дорог для увеличения пропускной способности дорожной сети с учетом прогнозируемой интенсивности движения транспортных потоков;

- устранение "узких мест" на сети автомобильных дорог федерального значения за счет проведения реконструкции искусственных сооружений, строительства развязок в разных уровнях, ликвидации грунтовых разрывов и переходного типа покрытия;

- включение в сеть автодорог федерального значения новых маршрутов с расширением при необходимости их состава за счет автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения;

- создание дорожной сети для обеспечения развития потенциальных точек экономического роста, включая комплексное освоение новых территорий и разработку месторождений полезных ископаемых.

В Поволжье преимущественное развитие получит местная автодорожная сеть с твердым покрытием, которая в перспективе должна соединить все населенные пункты.

Предусматривается:

- строительство и реконструкция 10 тыс. км региональных дорог с софинансированием из федерального бюджета;

- обеспечение подъездами с твердым покрытием 3,3 тыс. сельских населенных пунктов (все поселения, имеющие численность постоянного населения более 125 человек и отсутствие круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования по кратчайшему расстоянию не более 5 км).

В области автомобильного транспорта необходимо осуществить меры по развитию инфраструктуры для пассажирских перевозок, включая создание высокоскоростных сообщений.

Размещение и обустройство объектов инфраструктуры пассажирского транспорта общего пользования (конечные и промежуточные остановочные пункты, автостанции, автовокзалы, пересадочные узлы, выделенные полосы и улицы для движения маршрутного транспорта и др.) должны иметь преимущество при решении вопросов землепользования.

Предусматривается также строительство грузовых терминалов и транспортно-логистических центров, станций технического обслуживания и ремонта автотранспортных средств, паркингов, а также кемпингов и гостиниц в придорожной зоне

В сфере автомобильного транспорта необходимо обеспечить приоритетное развитие автомобильного транспорта общего пользования, располагающего современной производственно-технической базой и оптимальной структурой парка автотранспортных средств с учетом увеличения его доли в выполняемых перевозках.

Повышение доступности и качества транспортных услуг для населения будет осуществляться по следующим направлениям:

- создание подъездов к населенным пунктам, обеспечивающих круглогодичное и независящее от погодно-климатических условий автобусное движение;

- совершенствование маршрутной сети пассажирского автомобильного транспорта общего пользования и ее обустройство, направленное на обеспечение удобства для населения на основе внедрения стандартов качества.

Предусматривается формирование трехуровневой сети аэродромов по видам обслуживаемых линий, включающей в себя аэродромы федерального, регионального и местного значения.

До 2015 года одним из основных направлений развития транспортной инфраструктуры в Приволжском федеральном округе станет строительство и реконструкция на территории округа участков автомобильной дороги М-5"Урал" («Москва-Рязань-Пенза-Самара-Уфа-Челябинск»).

5.10. Водоснабжение и водоотведение

Реформа систем водоснабжения и водоотведения относится к одной из трех отраслей хозяйства страны (наряду с энергетикой и транспортом), затрагивающих интересы каждого гражданина. Это интересы жизнеобеспечения, здоровья, безопасности, уровня и качества жизни.

В первую очередь необходимо:

- Провести объективную инвентаризацию потребителей воды в поселении;

- Внести предложения в Региональную программу «Чистая вода» для включения в нее ремонт систем водоснабжения, не отвечающих требованиям санитарной безопасности;

- Обеспечить разработку проектов и реализации зон санитарной охраны источников водоснабжения;

- Обеспечить устройство систем современного обеззараживания воды перед подачей её потребителю, в первую очередь там, где качество воды не соответствует требованиям СанПиН;

- Обеспечить разработку проекта централизованного водоснабжения населённых пунктов, где оно отсутствует или не действует;

- Обеспечить проведение необходимых работ по выявлению дополнительных, качественных источников водоснабжения;

- Обеспечить проектирование и строительство канализационных сетей и очистных сооружений канализации, в первую очередь в сёлах Чувашский Сайман, Татарский Сайман, Поспеловка и на существующих и проектируемых производственных объектах;

- Ежегодно планировать в бюджет района и поселений средства на ремонт объектов централизованного и нецентрализованного водоснабжения;

- Обеспечить производственный лабораторный контроль за качеством воды в системах централизованного и нецентрализованного водоснабжения населенных пунктов в полном объеме;

- Повысить качество обслуживания водопроводных сетей и сооружений.

Следующей ступенью реформирования должна стать всеобъемлющая система учета потребляемой и сбрасываемой воды, причем как во всех системах в целом, так и у каждого потребителя. Очевидно, что повсеместная установка водомеров приведет к снижению потребления воды, что повлечет за собой уменьшение неучтенных расходов воды и потерь при транспортировке, а также заставит компании, эксплуатирующие водопроводные и канализационные сети, провести ряд мероприятий, которые уменьшат утечки в системах водоснабжения и исключат попадание поверхностных стоков в бытовую канализацию, что в свою очередь приведет к нормализации работы очистных сооружений.

В целях обеспечения населения района качественной питьевой водой необходимо:

1..Определение границ ЗСО источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения, а также составляющих их поясов;

2..Оформить в соответствующем порядке все источники водоснабжения и резервируемые территории для их развития, оборудовать охранные зоны.

Данные мероприятия, в конечном счете, приведут к повышению качества водоснабжения и снижению водопотребления, что позволит улучшить условия жизни населения и экономически обоснованно проводить тарифную политику.

6. Основные задачи на ближайший период:

- Утвердить изменяемые границы населённых пунктов муниципального образования по предлагаемым настоящим проектом градостроительным решениям, обеспечить выполнение необходимых землеустроительных работ для регистрации (до 2012 года);

- Обеспечить разработку генеральных планов на населённые пункты (до 2015 года);

- Обеспечить разработку градостроительных регламентов, правил землепользования и застройки (до 2012 года);

- Обеспечить автомобильные дороги в границах населённых пунктов и между населёнными пунктами твёрдым покрытием (до 2020 года);

- Обеспечить разработку проекта СЗЗ дороги регионального значения «Бестужевка-Барыш-Николаевка-Павловка» и программы по расселению жилых домов, попадающих в санитарно-защитную зону (до 2013 года);

- Обеспечить разработку проектов СЗЗ существующих и проектируемых предприятий, разработать программу по выносу жилой застройки из СЗЗ (до 2012 года);

- Провести объективную инвентаризацию потребителей воды в муниципальном образовании (до 2012 года);

- Внести предложения в Региональную программу «Чистая вода» для включения в неё ремонт систем водоснабжения, не отвечающим требованиям санитарной безопасности (до 2011 года);

- Оформить в соответствующем порядке все источники водоснабжения и резервируемые территории для их развития, оборудовать охранные зоны (до 2012 года);

- Разработать и выполнить мероприятия по обеспечению централизованным водоснабжением жителей населённых пунктов, где оно отсутствует или разрушено (до 2015 года);

- Обеспечить устройство систем современного обеззараживания воды перед подачей её потребителю (до 2015 года);

- Обеспечить проведение необходимых работ по выявлению дополнительных, качественных источников водоснабжения (до 2020 года);

- Обеспечить проектирование и строительство канализационных сетей и очистных сооружений канализации, в первую очередь в с. Чувашский Сайман, с. Татарский Сайман, с. Поспеловка и на существующих и проектируемых производственных объектах (до 2020 года);

- Ежегодно планировать в бюджет поселения средства на ремонт объектов централизованного и нецентрализованного водоснабжения (ежегодно);

- Обеспечить производственный лабораторный контроль за качеством воды в системах централизованного и нецентрализованного водоснабжения населенных пунктов в полном объеме (ежегодно);

- Повысить качество обслуживания водопроводных сооружений (ежегодно);

- Обеспечить строительство локальных очистных сооружений промышленных стоков на предприятиях (до 2020 года);

- Обеспечить строительство сооружений и систем дождевой канализации, сооружений по улавливанию масел и нефтепродуктов из стоков всех предприятий, проектируемых автозаправочных станций, стоянок автомобильного транспорта (до 2020 года);

- С целью совершенствования системы сбора и удаления отходов необходимо организовать на территории поселения планово-регулярную санитарную очистку. Сбор и удаление отходов необходимо производить на основе договоров, заключённых между населением и организацией, оказывающей коммунальные услуги, в том числе вывоз ТБО (постоянно);

- Обеспечить закрытие и рекультивацию территорий несанкционированных свалок. Необходимо запроектировать и построить по проекту в муниципальном образовании полигоны для временного хранения ТБО и оборудовать мусоросортировочными пунктами для последующего вывоза отходов на «основной» полигон Николаевского района (МО Николаевское городское поселение в районе с. Баевка) - (предлагается сохранить существующий полигон, между сёлами Поспеловка и Эзекеево (севернее), как «временный», оборудовать мусоросортировочным пунктом) (до 2012 года);

- Централизованный («основной») полигон ТБО для поселения предлагается организовать южнее села Татарский Сайман;

- Возможна организация специализированных предприятий по сбору и вывозу ТБО, а также жидких отходов, обслуживанию полигона ТБО;

- Обеспечить утилизацию производственных отходов в соответствии с требованиями санитарных норм и правил (ежегодно);

- Обеспечить выполнение необходимых работ для регистрации кладбищ, полигонов ТБО, биотермических ям (до 2011 года);

- Разработать проекты СЗЗ для существующих и проектируемых полигонов ТБО, биотермической ямы (до 2012 года);

- Разработать проекты водоохранных зон, определить расчётные границы водоохранных зон и прибрежных защитных полос рек (до 2015 года);

- Разработать проекты зон санитарной охраны поверхностных источников водоснабжения и поддерживать в них соответствующий санитарный режим (до 2012 года);

- Разработать схемы зон подтопления в период весеннего паводка (до 2012 года);

- Обеспечить условия для газификации всех населённых пунктов поселения (до 2015 года).

7. Основные технико-экономические показатели

по Генеральному плану развития

Основные технико-экономические показатели по Генеральному плану развития

МО Поспеловское сельское поселение

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Современное состояние | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | ТЕРРИТОРИЯ | га | 18364 | 18364 |
|  | Общая площадь земель в границах застройки | га | 692 | 850 |
|  |  | % | 3,77 % | 4,63 % |
|  | в том числе |  |  |  |
| 1.1 | жилая зона | га | 503 | 503 |
|  |  | % от общей площади земель в установленных границах (…) | 72,69 % | 60,17 % |
|  | в том числе |  |  |  |
| 1.1.1 | зона многоэтажной жилой застройки | га | - | - |
|  |  | % |  |  |
| 1.1.2 | зона жилой застройки средней этажности | га | - | - |
|  |  | % |  |  |
| 1.1.3 | зона индивидуальной жилой застройки постоянного проживания | га | 503 | 503 |
|  |  | % | 100 % | 100 % |
| 1.1.4 | зона индивидуальной жилой застройки сезонного проживания | га | - | - |
|  |  | % |  |  |
| 1.1.5 | зона временной жилой застройки | га | - | - |
|  |  | % |  |  |
| 1.1.6 | зона мобильного жилья | га | - | - |
|  |  | % |  |  |
| 1.1.7 | иные жилые зоны | га | - | - |
|  |  | % |  |  |
| 1.2 | административно-деловая зона | га | н.д. |  |
|  |  | (…) |  |  |
|  | в том числе |  |  |  |
| 1.2.1 | зона административно-делового назначения | га | н.д. | - |
|  |  | % |  |  |
| 1.2.2 | зона социально-бытового назначения | га | н.д. | - |
|  |  | % |  |  |
| 1.2.3 | зона торгового назначения | га | н.д. | - |
|  |  | % |  |  |
| 1.2.4 | зона учебно-образовательного назначения | га | н.д. |  |
|  |  | % |  |  |
| 1.2.5 | зона культурно-досугового назначения | га | н.д. | - |
|  |  | % |  |  |
| 1.2.6 | зона спортивного назначения | га | н.д. | - |
|  |  | % |  |  |
| 1.2.7 | зона здравоохранения | га | н.д. |  |
|  |  | % |  |  |
| 1.2.8 | зона соцобеспечения | га | н.д. | - |
|  |  | % |  |  |
| 1.2.9 | зона научно-исследовательского обеспечения | га | н.д. | - |
|  |  | % |  |  |
| 1.2.10 | иные административно-деловые зоны | га | н.д. | - |
|  |  | % |  |  |
| 1.3 | производственная зона | га | 282,2 | 282,2 |
|  |  | (…) |  |  |
|  | в том числе |  |  |  |
| 1.3.1 | зона промышленности | га | 100 | 100 |
|  |  | % | 35,44 % | 35,44 % |
| 1.3.2 | производственно-коммунальная зона | га | 182,2 | 182,2 |
|  |  | % | 64,6 % | 64,6 % |
| 1.3.3 | иные производственные зоны | га | - | - |
|  |  | % |  |  |
| 1.4 | зона инженерной инфраструктуры | га | н.д. |  |
|  |  | (…) |  |  |
|  | в том числе |  |  |  |
| 1.4.1 | энергообеспечения | га | н.д. |  |
|  |  | % |  |  |
| 1.4.2 | водоснабжения и очистки стоков | га | н.д. | - |
|  |  | % |  |  |
| 1.4.3 | связи | га | н.д. |  |
|  |  | % |  |  |
| 1.4.4 | зона технического обслуживания | га | н.д. |  |
|  |  | % |  |  |
| 1.4.5 | иные зоны инженерной инфраструктуры | га | н.д. |  |
|  |  | % |  |  |
| 1.5 | зона транспортной инфраструктуры | га | 134,68 | 134,68 |
|  |  | (…) |  |  |
|  | в том числе |  |  |  |
| 1.5.1 | зона внешнего транспорта | га | 117,88 | 117,88 |
|  |  | % | 87,53 % | 87,53 % |
| 1.5.2 | зона городского (поселкового) транспорта | га | 16,8 | 16,8 |
|  |  | % | 12,47 % | 12,47 % |
| 1.5.3 | зона индивидуального транспорта | га | - |  |
|  |  | % |  |  |
| 1.5.4 | зона улично-дорожной сети | га |  |  |
|  |  | % | - |  |
| 1.5.5 | иные зоны транспортной инфраструктуры | га |  |  |
|  |  | % | - |  |
| 1.6 | рекреационные зоны | га | н.д. | 37 |
|  |  | (…) |  |  |
|  | в том числе |  |  |  |
| 1.6.1 | зона мест отдыха общего пользования | га | - | 37 |
|  |  | % |  |  |
| 1.6.2 | зона городских (сельских) природных территорий | га | - | - |
|  |  | % |  |  |
| 1.6.3 | иные рекреационные зоны | га | - | - |
|  |  | % |  |  |
| 1.7 | зона сельскохозяйственного использования | га | 9283 | 9053 |
|  |  | (…) |  |  |
|  | в том числе |  |  |  |
| 1.7.1 | зона сельскохозяйственных угодий | га | - | - |
|  |  | % |  |  |
| 1.7.2 | зона животноводства | га | - | - |
|  |  | % |  |  |
| 1.7.3 | иные зоны сельскохозяйственного назначения | га | - | - |
|  |  | % |  |  |
| 1.8 | земли лесного фонда | га | 8289 | 8289 |
| 1.9 | зона специального назначения | га | 25,34 | 34,9 |
|  |  | (…) |  |  |
|  | в том числе |  |  |  |
| 1.9.1 | зона ритуального назначения | га | 17,2 | 26 |
|  |  | % |  |  |
| 1.9.2 | зона складирования и захоронения отходов | га | - | 0,75 |
|  |  | % |  |  |
| 1.9.3 | иные зоны специального назначения | га | - | - |
|  |  | % |  |  |
| 1.10 | зона военных объектов и режимных территорий | га | - | - |
|  |  | (…) |  |  |
|  | в том числе |  |  |  |
| 1.10.1 | зона оборонного назначения | га |  |  |
|  |  | % |  |  |
| 1.10.2 | зона режимных территорий | га |  |  |
|  |  | % |  |  |
| 1.10.3 | иные зоны военных объектов и режимных территорий | га |  |  |
|  |  | % |  |  |
| 1.11 | зона акваторий | га | 7 | 7 |
|  |  | (…) |  |  |
|  | в том числе |  |  |  |
| 1.11.1 | зона государственных акваторий | га | - | - |
|  |  | % |  |  |
| 1.11.2 | городские (поселковые) акватории | га | - | - |
|  |  | % |  |  |
| 1.11.3 | иные зоны акваторий | га | - | - |
|  |  | % |  |  |
| 1.12 | зона фонда перераспределения городских (сельских) земель | га |  | 46 |
|  |  | (…) |  |  |
|  | в том числе |  |  |  |
| 1.12.1 | зона перспективного освоения (по генплану) | га |  | - |
|  |  | % |  |  |
| 1.12.2 | зона размещения объектов рынка недвижимости | га |  | 46 |
|  |  | % |  | 100 % |
| 1.12.3 | зона резервных территорий | га |  | - |
|  |  | % |  |  |
| 1.12.4 | иные зона фонда перераспределения городских (сельских) земель | га |  | - |
|  |  | % |  |  |
| 2 | НАСЕЛЕНИЕ |  |  |  |
| 2.1 | Общая численность постоянного населения | чел. | 2549 | 2065 |
| 2.2 | Плотность населения | чел. на км2 | 13,9 | 11,3 |
| 2.3 | Возрастная структура населения |  |  |  |
| 2.3.1 | население младше трудоспособного возраста | чел. | 382 | 413 |
|  |  | % | 15 % | 20 % |
| 2.3.2 | население в трудоспособном возрасте | чел. | 1390 | 1384 |
|  |  | % | 55 % | 67 % |
| 2.3.3 | население старше трудоспособного возраста | чел. | 777 | 268 |
|  |  | % | 30 % | 13 % |
| 3 | ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД |  |  |  |
| 3.1 | Средняя обеспеченность населения Sобщ | м2 / чел. | 19,4 | 30 |
| 3.2 | Общий объем жилищного фонда | Sобщ., м2 | 47000 | 61950 |
|  |  | кол-во домов | 975 |  |
|  | в т. ч. в общем объеме жилищного фонда по типу застройки |  |  |  |
| 3.2.1 | Индивидуальные жилые дома | Sобщ., м2 | 47000 | 61 950 |
|  |  | кол-во домов |  |  |
|  |  | % от общ. объема жилищного фонда | 100 % | 100 % |
| 3.3 | Общий объем нового жилищного строительства | Sобщ., м2 | 1218 | 15570 |
|  |  | кол-во домов |  |  |
|  |  | % от сущ. общ. объема жил. фонда | 3 % | 25 % |
|  | в т. ч. из общего объема нового жил. строительства по типу застройки |  |  |  |
| 3.3.1 | Индивидуальные жилые дома | Sобщ., м2 | - | 18104 |
|  |  | кол-во домов |  |  |
|  |  | % от общ. объема нового жилищного стр-ва | 100 % | 100 % |
| 3.4 | Общий объем убыли жилищного фонда | Sобщ., м2 | 3154 | 3154 |
|  |  | кол-во домов |  |  |
|  |  | % от общ. объема нового жилищного стр-ва | 17,4 % | 17,4 % |
|  | в т. ч. в общем объеме убыли жилищного фонда по типу застройки |  |  |  |
| 3.4.1 | Индивидуальные жилые дома | Sобщ., м2 | 470 | 620 |
|  |  | кол-во домов |  |  |
|  |  | % от общ. объема убыли жил. фонда | 100 % | 100 % |
| 3.5 | Существующий сохраняемый жилищный фонд | Sобщ., м2 | 47000 | 43850 |
|  |  | кол-во домов |  |  |
|  |  | % от общего объема сущ. жил. фонда | 100 % | 91 % |
|  | в т. ч. в сохраняемом жилищном фонде по типу застройки |  |  |  |
| 3.5.1 | Индивидуальные жилые дома | Sобщ., м2 | 47000 | 43850 |
|  |  | кол-во домов |  |  |
|  |  | % от Sобщ. сущ. сохр. жил. фонда | 100 % | 91 % |
| 4 | ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ |  |  |  |
| 4.1 | Объекты учебно-образовательного назначения | единицы мощности объектов социальной сферы |  |  |
| 4.1.1 | Общеобразовательные школы | число мест | 640 | 640 |
| 4.1.2 | ДДУ | число мест | 41 | 151 |
| 4.2 | Объекты здравоохранения |  |  |  |
| 4.2.1 | ФАП (объект) | по заданию на проектирование | 4 | 4 |
| 4.2.2 | Участковая больница | посещений в смену | 50 | 54 |
| 4.2.3 | Аптека | объект | н.д. | 5 |
| 4.3 | Объекты социального обеспечения |  | - | - |
| 4.4 | Спортивные и физкультурно-оздоровительные объекты | м2 | н.д. | 153 |
| 4.5 | Объекты культурно-досугового назначения |  |  |  |
| 4.5.1 | Библиотека | тыс. томов | 30,249 | 30,249 |
| 4.5.2 | СДК | мест | 600 | 600 |
| 4.6 | Объекты торгового назначения |  |  |  |
| 4.7 | Объекты общественного питания | посадочных мест | н.д. | 77 |
| 4.8 | Организации и учреждения управления | объект | 1 | 1 |
| 4.9 | Учреждения жилищно-коммунального хозяйства |  | н.д. |  |
| 4.10 | Объекты бытового обслуживания |  |  |  |
| 4.10.1 | КБО | рабочих мест | - | 18 |
| 4.11 | Объекты связи | объект | 2 | 2 |
| 4.12 | Объекты специального назначения |  | н.д |  |
| 4.13 | Отделения банков | 1 касса на 2 тыс. чел | 1 | 1 |
| 5 | ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |  |  |  |
| 5.1 | Протяженность линий общественного пассажирского транспорта - автобус | км | 51,9 | 51,9 |
| 5.2 | Протяженность основных улиц и проездов |  |  |  |
|  | -всего | км | - | - |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - поселковых дорог | км | - | - |
|  | - главных улиц | км | - | - |
|  | - основных улиц в жилой застройке | км | - | - |
|  | - второстепенных улиц в жилой застройке | км | - | - |
|  | - проездов | км | - | - |
| 5.3 | Из общей протяженности улиц и дорог улицы и дороги, не удовлетворяющие пропускной способности | % | н.д. | 0 % |
| 5.4 | Плотность сети линий наземного пассажирского транспорта в пределах центральных районов поселка | % | - | - |
| 5.5 | Количество транспортных развязок в разных уровнях | единиц | - | - |
| 5.6 | Средние затраты времени на трудовые передвижения в один конец | мин. | - | - |
| 6 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ |  |  |  |
| 6.1 | Водоснабжение |  |  |  |
| 6.1.1 | Водопотребление |  |  |  |
|  | - всего | тыс. куб. м./в год | н.д. | 146,54 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - на хозяйственно-питьевые нужды | тыс. куб. м./в сутки | н.д. |  |
|  | - на производственные нужды | тыс. куб. м./в сутки | н.д. |  |
| 6.1.2 | Вторичное использование воды | % | н.д. |  |
| 6.1.3 | Производительность водозаборных сооружений | тыс. куб. м./в сутки | 0,1 |  |
|  | в т. ч. водозаборов подземных вод | тыс. куб. м./в сутки | 0,08 |  |
| 6.1.4 | Среднесуточное водопотребление на 1 человека | л./в сутки на чел. | н.д. | 140 |
|  | в том числе |  |  |  |
|  | -на хозяйственно-питьевые нужды | л./в сутки на чел. | н.д. |  |
| 6.1.5 | Протяженность сетей | км | 16,6 | 16,6 |
| 6.2 | Канализация |  | - | - |
| 6.2.1 | Общее поступление сточных вод |  | - | - |
|  | - всего | тыс. куб. м./в сутки |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - хозяйственно-бытовые сточные воды | тыс. куб. м./в сутки |  |  |
|  | - производственные сточные воды | тыс. куб. м./в сутки |  |  |
| 6.2.2 | Производительность очистных сооружений канализации | тыс. куб. м./в сутки | - | - |
| 6.2.3 | Протяженность сетей | км | 63,9 | 63,9 |
| 6.3 | Электроснабжение |  |  |  |
| 6.3.1 | Потребность в электроэнергии |  |  |  |
|  | - всего | млн. кВт. ч./в год | н.д. | 2,23 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - на производственные нужды | млн. кВт. ч./в год | н.д. |  |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | млн. кВт. ч./в год | н.д. |  |
| 6.3.2 | Потребление электроэнергии на 1 чел. в год | кВт. ч. | н.д. | 1080 |
|  | в том числе: -на коммунально-бытовые нужды | кВт. ч. |  |  |
| 6.3.3 | Источники покрытия электронагрузок: | МВт | - | - |
| 6.3.4 | Протяженность сетей | км | 73,2 | 73,2 |
| 6.4 | Теплоснабжение |  |  |  |
| 6.4.1 | Потребление тепла -всего | Гкал/год | н.д. |  |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | -на коммунально-бытовые нужды | Гкал/год |  |  |
|  | -на производственные нужды | Гкал/год |  |  |
| 6.4.2 | Производительность централизованных источников теплоснабжения -всего | Гкал/час | н.д. |  |
|  | в том числе: - ТЭЦ (АТЭС, АСТ) - районные котельные | Гкал/час Гкал/час |  |  |
| 6.4.3 | Производительность локальных источников теплоснабжения | Гкал/час | н.д. |  |
| 6.4.4 | Протяженность сетей | км | н.д. |  |
| 6.5 | Газоснабжение |  |  |  |
| 6.5.1 | Удельный вес газа в топливном балансе города | % | н.д. |  |
| 6.5.2 | Потребление газа - всего | млн. куб. м./год | н.д. | 2,2 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | млн. куб. м./год | н.д. |  |
|  | - на производственные нужды | млн. куб. м./год | н.д. |  |
| 6.5.3 | Источники подачи газа | млн. куб. м./год | н.д. |  |
| 6.5.4 | Протяженность сетей | км | н.д. | 17 |
| 6.6 | Связь |  |  |  |
| 6.6.1 | Охват населения телевизионным вещанием | % от населения | 100 % | 100 % |
| 6.6.2 | Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | номеров на 100 семей | 38 | 38 |

8. Этапы выполнения мероприятий по Генеральному плану развития

| № | Наименование | Этапы реализации проектных мероприятий |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2012 | 2020 | 2030 |
| 1. Административно-территориальное устройство района |
| 1 | Оформление в установленном порядке изменений в административно-территориальном устройстве: |  |  |  |
| 2 | Утвердить изменяемые границы населённых пунктов муниципального образования, обеспечить выполнение необходимых землеустроительных работ для регистрации |  |  |  |
| 3 | Обеспечить разработку градостроительных регламентов, правил землепользования и застройки |  |  |  |
| 4 | Обеспечить разработку генеральных планов на населённые пункты |  |  |  |
| 2. Демография |
| 1 | Разработка комплекса мероприятий по повышению рождаемости и укреплению института семьи, улучшению здоровья и росту продолжительности жизни |  |  |  |
| 2 | Разработка комплекса мероприятий по обеспечению необходимого миграционного прироста и совершенствованию использования трудовых мигрантов |  |  |  |
| 3. Инженерное обеспечение |
| 3.1. Водоснабжение и водоотведение |
| 1 | Оформить в соответствующем порядке все источники водоснабжения и резервируемые территории для их развития, оборудовать охранные зоны |  |  |  |
| 2 | Провести объективную инвентаризацию потребителей воды в муниципальном образовании |  |  |  |
| 3 | Внести предложения в Региональную программу «Чистая вода» для включения в нее ремонт систем водоснабжения, не отвечающим требованиям санитарной безопасности |  |  |  |
| 4 | Обеспечить разработку проектов и реализации зон санитарной охраны источников водоснабжения |  |  |  |
| 5 | Разработать и выполнить мероприятия по обеспечению централизованным водоснабжением жителей населённых пунктов, где оно отсутствует или разрушено |  |  |  |
| 6 | Обеспечить проведение необходимых работ по выявлению дополнительных, качественных источников водоснабжения |  |  |  |
| 7 | Обеспечить проектирование и строительство канализационных сетей и очистных сооружений канализации в первую очередь в сёлах Чувашский Сайман, Татарский Сайман, Поспеловка и на существующих и проектируемых производственных объектах |  |  |  |
| 8 | Ежегодно планировать в бюджет поселения средства на ремонт объектов централизованного и нецентрализованного водоснабжения |  |  |  |
| 9 | Обеспечить производственный лабораторный контроль за качеством воды в системах централизованного и нецентрализованного водоснабжения населенных пунктов в полном объеме |  |  |  |
| 3.2. Газоснабжение |
| 1 | Завершить газификацию населённых пунктов |  |  |  |
| 3.3. Энергоснабжение |
| 1 | Осуществлять поддерживающий ремонт существующих сетей и сооружений |  |  |  |
| 3.4. Связь |
| 1 | Улучшать уровень обслуживания населения всеми видами связи, производить ремонт и реконструкцию зданий и сооружений связи |  |  |  |
| 3.5. Теплоснабжение |
| 1 | Завершить газификацию населённых пунктов |  |  |  |
| 4. Социальное и культурно-бытовое обслуживание |
| 4.1. Образование |
| 1 | Необходимо запроектировать и построить (либо привести в исходное состояние ранее функционировавшие) детские дошкольные учреждения (общей вместимостью – 186 мест) |  |  |  |
| 2 | Производить текущие и капитальные ремонты зданий, улучшение благоустройства школьных территорий, спортивных залов и спортивных площадок |  |  |  |
| 3 | Повышение уровня и качества школьного образования, увеличения компьютеризации, введения новых прогрессивных обучающих технологий |  |  |  |
| 4.2. Здравоохранение |
| 1 | Обеспечить повышение качества медицинского обслуживания на всех уровнях и укрепление её материальной базы в плане лечебно-технического оборудования и медикаментозного обеспечения |  |  |  |
| 4.3. Культура |
| 1 | Осуществлять капитальный ремонт учреждений культуры и укрепление их материально-технической базы |  |  |  |
| 2 | Формирование на базе учреждений культуры многофункциональных культурно-досуговых комплексов, предоставляющих услуги развлекательного профиля на коммерческой основе и одновременно обеспечивающих условия для оказания библиотечных услуг, осуществления самодеятельного творчества |  |  |  |
| 4 | Возрождение традиционных и новых форм художественного самодеятельного творчества, промыслов и ремесел, приобщение к ним молодежи |  |  |  |
| 4.4. Спорт |
| 1 | Создания современной материальной базы, в том числе современных стандартных стадионов при средних школах (с. Татарский Сайман), обеспечивающих развитие главных легкоатлетических направлений спорта и футбола |  |  |  |
| 2 | Предусмотреть размещение физкультурно-оздоровительного комплекса и крытого плавательного бассейна при разработке генеральных планов (с. Татарский Сайман, с. Чувашский Сайман, с. Поспеловка) |  |  |  |
| 3 | Развитие на территории поселения физической культуры, массового спорта, а также участия населения в физкультурных мероприятиях и массовых спортивных мероприятиях |  |  |  |
| 4.5. Бытовое обслуживание |
| 1 | В задачу администраций входит создание максимально благоприятных условий для развития бытового обслуживания, повышения его уровня и качества |  |  |  |
| 5. Функциональное зонирование |
| 5.1. Жилые зоны |
| 1 | Повышать качество застройки, уровень благоустройства и инженерного обустройства застройки. |  |  |  |
| 5.2. Производственно-коммунальные зоны |
| 1 | Оформить включение в состав всех населенных пунктов поселения примыкающих земель, занятых коммунальными объектами |  |  |  |
| 2 | Обеспечить разработку проектов СЗЗ существующих и проектируемых предприятий, разработать программу по выносу жилой застройки из СЗЗ |  |  |  |
| 5.3. Памятники истории и культуры и природоохранные зоны |
| 1 | Определение границ территорий памятников истории и культуры и подготовка материалов для внесения в базу данных земельного кадастра |  |  |  |
| 2 | Обеспечение соблюдения режимов охраны в соответствии с границами временных охранных зон до разработки проектов охранных зон |  |  |  |
| 3 | Разработка программы экскурсионных маршрутов по территории поселения в комплексе с районными программами |  |  |  |
| 5.4. Лесохозяйственные зоны |
| 1 | Интенсификация лесохозяйственной деятельности с повышением уровня использования ресурсов при соответствующем развитии опережающего лесовосстановления |  |  |  |
| 2 | Создание условий для реконструкции существующих лесоперерабатывающих производств |  |  |  |
| 3 | Организация новых деревообрабатывающих предприятий |  |  |  |
| 4 | Повышение качества переработки древесины, увеличение номенклатуры производимой продукции |  |  |  |
| 5.5. Сельскохозяйственные зоны |
| 1 | Увеличение посевных площадей зерновых и кормовых культур на основе применения современных технологий возделывание выращиваемых культур |  |  |  |
| 2 | Разработка комплекса целевых мероприятий по укреплению в сельском хозяйстве крестьянских фермерских хозяйств |  |  |  |
| 3 | Увеличению производства молока, мяса, яиц, зерна, и стабилизации численности скота |  |  |  |
| 4 | Приобретение новой энергосберегающей, почвообрабатывающей, посевной техники, зерноуборочных комбайнов, энергоемких тракторов как отечественного, так и зарубежного производства |  |  |  |
| 5.6. Рыбоводство |
| 1 | Выявление наиболее перспективных и не требующих значительных затрат для организации объектов рыбоводства |  |  |  |
| 5.7. Рекреационные зоны |
| 1 | Создать условия для организации двух зон отдыха северо-восточнее с. Татарский Сайман по берегу р. Бекшанка в районе существующих прудов |  |  |  |
| 2 | для размещения общественно-деловой и рекреационной зоны предлагается включить в границы с. Поспеловка, земельный участок площадью около 3 га, северо-западнее населённого пункта |  |  |  |
| 5.8. Зоны с особыми условиями использования |
| Твёрдые бытовые и промышленные отходы |
| 1 | Организовать на территории поселения планово-регулярную санитарную очистку. Сбор и удаление отходов необходимо производить на основе договоров, заключённых между населением и организацией, оказывающей коммунальные услуги, в том числе вывоз ТБО |  |  |  |
| 2 | Обеспечить закрытие несанкционированных свалок ТБО, модернизировать полигон ТБО (как «временный») с мусоросортировочным пунктам – между сёлами Эзекеево и Поспеловка (севернее), вынести ТБО со свалок на полигоны, обеспечить рекультивацию территорий свалок |  |  |  |
| 3 | Централизованный («основной») полигон ТБО для поселения предлагается организовать южнее села Татарский Сайман |  |  |  |
| 4 | Обеспечить утилизацию производственных отходов в соответствии с требованиями санитарных норм и правил |  |  |  |
| 5 | Разработать проекты СЗЗ полигонов ТБО |  |  |  |
| Объекты захоронения биологических отходов |
| 1 | Разработать проект СЗЗ биотермической ямы (в районе с. Татарский Сайман) |  |  |  |
| Кладбища |
| 1 | Обеспечить выполнение необходимых работ для регистрации кладбищ |  |  |  |
| 5.9. Транспортный комплекс |
| 1 | Обеспечить все внутрипоселковые автомобильные дороги твёрдым покрытием |  |  |  |
| 2 | Разработать программу по восстановлению разрушенных и реконструкции существующих основных и второстепенных мостовых сооружений |  |  |  |
| 6. Защита территорий от чрезвычайных ситуаций |
| 1 | Разработка комплексного проекта защиты территории от чрезвычайных ситуаций природного характера |  |  |  |
| 2 | Создание системы мониторинга за проявлением опасных природных явлений и процессов, а также за состоянием потенциально опасных объектов – источников техногенных ЧС |  |  |  |
| 3 | Установка в местах массового пребывания людей современных технических средств массовой информации |  |  |  |
| 7. Охрана окружающей среды |
| Борьба с опасными экзогенными геологическими процессами |
| 1 | Устранение утечек из водопроводно-канализационных сетей |  |  |  |
| 2 | Оптимизация мелиоративных систем |  |  |  |
| 3 | Разработка эффективных дренажных систем для понижения уровня грунтовых вод |  |  |  |
| 4 | Строительство инженерных сооружений по снижению негативного воздействия подъёма грунтовых вод, препятствующих развитию водной эрозии, засолению |  |  |  |
| Охрана воздушного бассейна |
| 1 | Выполнение комплекса организационных мероприятий, стимулирующих собственников предприятий снижать количество вредных выбросов в атмосферу за счёт применения новых технологий |  |  |  |
| 2 | Организация санитарно-защитных зон промышленных и сельскохозяйственных предприятий |  |  |  |
| Охрана водных ресурсов |
| 1 | Обеспечить строительство и модернизацию водопроводов в населённых пунктах |  |  |  |
| 2 | Обеспечить строительство сооружений и систем дождевой канализации, сооружений по улавливанию масел и нефтепродуктов из стоков всех предприятий, проектируемых автозаправочных станций, стоянок автомобильного транспорта |  |  |  |
| 3 | Разработать проекты водоохранных зон, определить расчётные границы водоохранных зон и прибрежных защитных полос рек |  |  |  |
| 4 | Разработать зоны санитарной охраны поверхностных источников водоснабжения и поддерживать в них соответствующий санитарный режим |  |  |  |
| 5 | Строительство ливневой канализации и локальных очистных сооружений для очистки дождевых вод |  |  |  |
| Улучшение состояния сельскохозяйственных земель |
| 1 | Проведение работ по определению истощённых и деградированных земель |  |  |  |
| 2 | Снижение хозяйственной нагрузки на территориях истощённых и деградированных земель |  |  |  |
| 3 | Проведение агротехнических, фитомелиоративных и противоэрозионных мероприятий, направленных на улучшение сельскохозяйственных угодий, повышение содержания гумуса и питательных веществ в почвах, защиту почв от дефляции и засоления |  |  |  |

|  | Раздел IV. Графические материалы Генерального плана развития: |
| --- | --- |
| 1 | «Схема современного использования территории (опорный план)» | М. 1:25 000 |
| 2 | Анализ современного использования территории «Схема планировочной структуры территории» | М. 1:25 000 |
| 3 | Анализ современного использования территории «Схема культурного и социально-бытового обслуживания» | М. 1:25 000 |
| 4 | «Схема комплексной оценки территории» | М. 1:25 000 |
| 5 | «Схема транспортной инфраструктуры» |  |
| 6 | «Схема инженерной инфраструктуры и благоустройства территории» | М. 1:25 000 |
| 7 | «Схема функционального зонирования территории» | М. 1:25 000 |
| 8 | «Проектный план (основной чертёж)» | М. 1:25 000 |
| 9 | «Схема границ территорий, подверженных воздействию чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» | М. 1:25 000 |