ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«ПЕНЗА ГПС»

ПРОЕКТ

ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА РАЗВИТИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ПОСПЕЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

НИКОЛАЕВСКОГО РАЙОНА УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАЗДЕЛ III. ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ

ПО ГЕНЕРАЛЬНОМУ ПЛАНУ РАЗВИТИЯ

ТОМ 5. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Генеральный директор                                                                                          Дорофеев П.П.

Руководитель проекта                                                                                            Дорофеев П.П.

Главный архитектор проекта                                                                            Килипенко П.Ф.

ПЕНЗА

2009

Состав проекта:

1. Пояснительная записка «Генеральный план развития»

МО Поспеловское сельское поселение

МО «Николаевский район» Ульяновской области

| № п/п | Наименование раздела | Примечание |
| --- | --- | --- |
|  | Раздел I. Положения Генерального плана развития |
|  | Том 1. Цели и задачи Генерального плана развития. Мероприятия Генерального плана развития и этапы их реализации |
|  | Раздел II. Материалы по обоснованию Генерального плана развития |
|  | Том 2. Анализ существующего положения и комплексная оценка развития территории |
|  | Том 3. Основные факторы возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне |
|  | Раздел III. Проектные решения по Генеральному плану развития |
|  | Том 4. Градостроительные и административно-территориальные решения |
|  | Том 5. Охрана окружающей среды |
|  | Раздел IV. Графические материалы Генерального плана развития: |
| 1 | «Схема современного использования территории (опорный план)» | М. 1:25 000 |
| 2 | Анализ современного использования территории «Схема планировочной структуры территории» | М. 1:25 000 |
| 3 | Анализ современного использования территории «Схема культурного и социально-бытового обслуживания» | М. 1:25 000 |
| 4 | «Схема комплексной оценки территории» | М. 1:25 000 |
| 5 | «Схема транспортной инфраструктуры» |  |
| 6 | «Схема инженерной инфраструктуры и благоустройства территории» | М. 1:25 000 |
| 7 | «Схема функционального зонирования территории» | М. 1:25 000 |
| 8 | «Проектный план (основной чертёж)» | М. 1:25 000 |
| 9 | «Схема границ территорий, подверженных воздействию чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» | М. 1:25 000 |

Авторский коллектив:

| № п\п | Наименование раздела | Должность | Ф.И.О. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Аналитическая часть (Пояснительная записка) | Главный архитектор проекта: Ведущий архитектор: Инженер: Исполнитель: Научные консультанты по проекту: заслуженный архитектор России, кандидат технических наук, профессор, заведующий кафедрой «Градостроительство» Пензенского государственного университета архитектуры и строительства кандидат архитектуры, доцент кафедры «Градостроительство» Консультант по вопросам охраны окружающей среды Консультант по вопросам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций | Килипенко П.Ф. Пивкина Н.Н. Ларина Е.Н. Килипенко А.П. Круглов Ю.В. Чурляев Б.А. Шмыров Н.Т. Осинсков П.А. |
| 2 | Графическая часть (схемы) | Ведущий архитектор: Исполнители: | Пивкина Н.Н. Каширина М.А |

| Оглавление |
| --- |
| Раздел III. Проектные решения по Генеральному плану развития |
| Том 5. Охрана окружающей среды |
| Охрана окружающей среды МО Поспеловское сельское поселение | 6 |
| 1. Мероприятия по обеспечению нормативных экологических условий развития территории МО Поспеловское сельское поселение при градостроительной деятельности | 6 |
| 1.1. Экологический и природно-рекреационный каркас территории проектирования | 6 |
| 1.2. Экологическое зонирование территории | 7 |
| 2. Основные источники загрязнения окружающей среды | 9 |
| 2.1. Санитарно-защитные и охранные зоны объектов промышленности, сооружений и иных объектов | 9 |
| 2.1.1. Объекты промышленного, агропромышленного комплекса | 10 |
| 2.1.1.1. Анализ современного состояния | 10 |
| 2.1.1.2. Проектное решение | 11 |
| 2.1.2. Транспортная инфраструктура | 13 |
| 2.1.2.1. Анализ современного состояния | 13 |
| 2.1.2.2. Проектное решение | 14 |
| 2.1.3. Автозаправочные и автогазозаправочные станции, автомобильные мойки | 17 |
| 2.1.3.1. Анализ современного состояния | 17 |
| 2.1.3.2. Проектное решение | 17 |
| 2.1.4. Трубопроводный транспорт | 17 |
| 2.1.4.1. Анализ современного состояния | 18 |
| 2.1.4.2. Проектное решение | 18 |
| 2.1.5. Энергоснабжение | 18 |
| 2.1.5.1. Анализ современного состояния | 19 |
| 2.1.5.2. Проектное решение | 19 |
| 2.1.6. Теплоснабжение | 20 |
| 2.1.6.1. Анализ современного состояния | 21 |
| 2.1.6.2. Проектное решение | 21 |
| 2.1.7. Газоснабжение | 21 |
| 2.1.7.1. Анализ современного состояния | 21 |
| 2.1.7.2. Проектное решение | 21 |
| 2.1.8. Сбор и утилизация отходов | 22 |
| 2.1.8.1. Анализ современного состояния | 23 |
| 2.1.8.2. Проектное решение | 24 |
| 2.1.9. Кладбища | 24 |
| 2.1.9.1. Анализ современного состояния | 24 |
| 2.1.9.2. Проектное решение | 25 |
| 2.2. Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы | 25 |
| 2.2.1. Анализ современного состояния | 26 |
| 2.2.2. Проектное решение | 27 |
| 2.3. Зоны санитарной охраны объектов водоснабжения | 28 |
| 2.3.1. Анализ современного состояния | 29 |
| 2.3.2. Проектное решение | 32 |
| 2.4. Территории, подверженные воздействию опасных процессов природного и техногенного характера | 32 |
| 2.5. Территории залегания полезных ископаемых | 34 |
| 2.5.1. Анализ современного состояния | 34 |
| 2.5.2. Проектное решение | 35 |
| 2.6. Зоны с особыми условиями использования территории | 35 |
| 2.6.1. Зоны особо охраняемых территорий | 35 |
| 2.6.1.1. Зоны охраны объектов культурного наследия | 35 |
| 2.6.1.2. Зоны особо охраняемых природных территорий | 41 |
| 2.6.1.3. Нормативная документация, на основе которой должна формироваться деятельность по охране и возможному использованию объектов историко-культурного значения | 42 |
| 2.6.1.4. Перечень мероприятий по охране памятников историко-культурного значения на территории МО Поспеловское сельское поселение | 43 |
| 3. Мероприятия по охране окружающей среды на территории МО Поспеловское сельское поселение | 45 |
| 3.1. Мониторинг окружающей среды | 45 |
| 3.2. Повышение уровня экологической культуры населения, экологического воспитания | 45 |
| 3.3. Первоочередные мероприятия по охране окружающей среды МО Поспеловское сельское поселение | 46 |
| Раздел IV. Графические материалы | 48 |

Охрана окружающей среды

МО Поспеловское сельское поселение

1. Мероприятия по обеспечению нормативных экологических условий

развития территории МО Поспеловское сельское поселение

при градостроительной деятельности

1.1. Экологический и природно-рекреационный каркас

территории проектирования

Основной задачей Генерального плана развития является улучшение санитарно-гигиенической и экологической ситуации в проектируемых границах градостроительными методами.

Планировочная структура урбанизированной территории наиболее удобна и благоприятна в гигиеническом и экологическом отношении тогда, когда промышленность, имеющая производства, загрязняющие окружающую среду, размещена в специальных районах и отделена от селитебной зоны озелененными пространствами, создана удобная сеть внутренних транспортных магистралей и жилые районы достаточно озеленены.

Основными приемами создания системы экологических градостроительных решений является функциональное зонирование территорий (зоны: жилая, промышленная, коммунально-складская, инженерной инфраструктуры, транспортной инфраструктуры, рекреационные, водоохранные, санитарной охраны источников водоснабжения, прибрежные защитные полосы, территории зелёных насаждений различного назначения, леса, особо охраняемые природные.территории и др.).

В границах МО Поспеловское сельское поселение на сегодняшний день природных территорий, не затронутых деятельностью человека, практически не осталось, что вызывает необходимость в принятии в качестве «опоры» для усиления защиты от негативных проявлений антропогенных воздействий территорий, выполняющих средозащитные и санитарно-гигиенические функции.

Неразрывная взаимосвязь переходящих друг в друга средозащитных и выполняющих санитарно-гигиенические функции территорий, формирует условно «природный каркас», наличие которого создает предпосылки для поддержания естественного экологического равновесия в границах проектирования и на прилегающих территориях, а, следовательно, способности компонентов окружающей среды к самоочищению и противостоянию негативным проявлениям антропогенных воздействий.

Таким образом, расширение «экологического каркаса» является основным приёмом создания системы экологических градостроительных компенсаций в границах проектирования и на прилегающих пограничных территориях.

Экологический каркас - взаимосвязанная совокупность территорий, занятых естественными экосистемами, которые имеют минимальные для вмещающего региона антропогенные изменения пространственной структуры и минимально достаточная для долговременного сохранения основных природных характеристик региона, в первую очередь - биологического разнообразия.

В границах МО Поспеловское сельское поселение элементами экологического каркаса выступают:

- узлы экологического каркаса – особо охраняемые природные территории;

- зоны связанности - защитные леса, объекты водного фонда, долины рек, поймы рек и надпойменные территории, лесостепные территории;

- буферная зона принимается равной 100 м.

Основные направления деятельности по экологической оптимизации состояния окружающей среды муниципального образования могут быть реализованы при осуществлении предлагаемого комплекса мероприятий по сохранению и восстановлению компонентов окружающей среды, предотвращению и (или) снижению воздействия на окружающую среду.

В качестве компенсационных мер социального и экологического характера по улучшению условий проживания населения в пределах сложившейся капитальной застройки предусматривается:

-повышение уровня благоустройства и озеленения территории;

-усиление микроклиматической эффективности зеленых насаждений - регулирование инсоляционного режима, сохранение аэрации, формирование оптимального режима влажности.

Такой подход позволит сохранить существующий природно-ресурсный потенциал и снизить негативные последствия антропогенного воздействия на компоненты окружающей среды в современных условиях и в условиях реализации мероприятий Генерального плана развития МО Поспеловское сельское поселение МО «Николаевский район» Ульяновской области.

1.2. Экологическое зонирование территории

Требования к освоению земель дифференцируются для различных видов их функционального назначения, режимов землепользования и охраны.

В соответствии с действующим Земельным кодексом РФ (Федеральный закон от 25.10.2001 г. № 136-ФЗ) земли в Российской Федерации (в данном случае в МО Поспеловское сельское поселение МО «Николаевский район» Ульяновской области) по целевому назначению подразделяются на следующие категории:

- земли сельскохозяйственного назначения;

- земли населённых пунктов;

- земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения;

- земли особо охраняемых территорий и объектов;

- земли лесного фонда;

- земли водного фонда;

- земли запаса.

Каждая категория земель характеризуется определенным правовым режимом пользования - законодательно закрепленными правилами использования земель. Но при любых формах использования земель основным требованием остается обеспечение устойчивости геологической среды, сохранности ценных природных ландшафтов и нормативного качества атмосферного воздуха, почв, подземных и поверхностных вод. Вследствие чего выявление зон ограничений для градостроительной деятельности является необходимой составной частью работы по территориальному планированию.

Одним из приемов экологической планировочной организации населенной территории является определение границ зон, в пределах которых градостроительная деятельность осложняется особенностями природных условий или ограничивается требованиями действующих нормативных, регламентирующих и правовых документов нормативно-правовой базы Российской Федерации в области охраны окружающей среды и здоровья населения.

Выявление зон с особыми условиями использования территорий в границах проектирования позволило определить территории, непригодные для осуществления градостроительной деятельности, ограниченно пригодные и благоприятные. Благоприятные и неблагоприятные территории для градостроительной деятельности в МО Поспеловское сельское поселение показаны в Таблице 1.

Комплексная экологическая оценка территории МО Поспеловское сельское поселение

по возможности использования для градостроительной деятельности

Таблица 1

| Непригодные территории | Ограниченно пригодные территории | Благоприятные территории |
| --- | --- | --- |
| Зоны охраны памятников истории и культуры, историко-культурных комплексов и объектов; 1-й пояс зон санитарной охраны источников водоснабжения. | Особо охраняемые природные территории и охранные зоны ООПТ; Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы (Федеральный закон Российской Федерации от 3.07.2006 г. №74-ФЗ «Водный кодекс Российской Федерации»); Зоны залегания полезных ископаемых (Федеральный закон Российской Федерации от 3 марта 1995г. № 27-ФЗ «О недрах»); Территории, подверженные опасным геологическим процессам: эрозионные процессы; подтопление паводковыми водами, делювиальный смыв почв; Санитарно-защитные зоны промышленных и с/х предприятий и объектов, в т.ч. СЗЗ биотермических ям, полигонов ТБО, кладбищ; Области распространения подземных вод не защищенных (I категория защищенности) и слабо защищенных (II категория защищенности) от загрязнения с поверхности; 2-й и 3-й пояс зон санитарной охраны источников водоснабжения; Охранные зоны высоковольтных ЛЭП | Территории на свободных землях, не пригодные для сельскохозяйственного использования, не имеющие ограничений по инженерно-геологическим условиям и согласно нормативным требованиям |

2. Основные источники загрязнения окружающей среды

2.1. Санитарно-защитные и охранные зоны объектов промышленности,

сооружений и иных объектов

В урбанизированных зонах выбросы в атмосферу являются наиболее опасным и интенсивным фактором загрязнения всех компонентов окружающей среды с прямым экологическим воздействием.

# Вклад в загрязнение атмосферного воздуха вносят как стационарные, так и передвижные источники загрязнения. Основными проблемами, связанными со стационарными источниками загрязнения, являются:

# наличие жилой застройки в пределах санитарно-защитной зоны (СЗЗ);

# отсутствие установленных СЗЗ от предприятий I-II классов;

# изношенность оборудования на предприятиях.

# Также существенное негативное воздействие на окружающую среду оказывают предприятия пищевой, лёгкой, деревообрабатывающей промышленности, предприятия сельского хозяйства, автотранспорт.

Проектными решениями учтены основные мероприятия по стабилизации и оздоровлению экологической обстановки, представленные в:

- Областной целевой программе «Охрана окружающей среды Ульяновской области на 2007-2010 годы»;

- Государственном докладе «О санитарно-эпидемиологической обстановке в Николаевском районе в 2008 году», подготовленном Территориальным отделом Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ульяновской области в Кузоватовском районе (главный специалист-эксперт Шкирдова А.А., Ларионова А.В.).

На основании Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ для всех предприятий, являющихся источниками негативного воздействия на среду обитания и здоровье человека, устанавливаются санитарно-защитные зоны (СЗЗ). СЗЗ отделяют территорию промышленной площадки от жилой застройки, ландшафтно-рекреационной зоны, зоны отдыха.

Санитарно-защитные зоны (СЗЗ) определяются в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

Для проектируемой территории это санитарно-защитные зоны промышленных и сельскохозяйственных предприятий, канализационных очистных сооружений (КОС), кладбищ, скотомогильников, магистральных газопроводов, нефтепроводов, продуктопроводов высоковольтных ЛЭП, железных дорог, автодорог, где градостроительная деятельность допускается ограниченно.

Организации, промышленные объекты и производства, группы промышленных объектов и сооружения, являющиеся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека, необходимо отделять санитарно-защитными зонами от территории жилой застройки, ландшафтно-рекреационных зон, зон отдыха, территорий курортов, санаториев, домов отдыха, стационарных лечебно-профилактических учреждений, территорий садоводческих товариществ и коттеджной застройки, коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков.

По своему функциональному значению СЗЗ является защитным барьером, обеспечивающим уровень безопасности населения при эксплуатации объекта в штатном режиме.

Санитарно-защитная зона (СЗЗ) является обязательным элементом любого объекта, который является источником воздействия на среду обитания и здоровье человека. Использование площадей СЗЗ осуществляется с учетом ограничений, установленных действующим законодательством.

Территория санитарно-защитной зоны предназначена для:

- обеспечения снижения уровня воздействия до требуемых гигиенических нормативов по всем факторам воздействия за ее пределами;

- создание санитарно-защитного барьера между территорией предприятия (группы предприятий) и территорией жилой застройки;

- организация дополнительных озелененных площадей, обеспечивающих экранирование, ассимиляцию и фильтрацию загрязнителей атмосферного воздуха и повышение комфортности микроклимата.

В новой редакции СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», вступившими в силу 01.03.2008 года, вводится поэтапное определение границы санитарно-защитной зоны (СЗЗ) - от ориентировочной (ранее нормативной, устанавливаемой в соответствии с классификатором) через расчетную (предварительную) к установленной (окончательной), т.е. обоснованной проектом санитарно-защитной зоны с расчетами ожидаемого загрязнения атмосферного воздуха (с учетом фона) и уровней физического воздействия на атмосферный воздух и подтвержденной результатами натурных исследований.

Границы СЗЗ устанавливаются от источников химического, биологического и/или физического воздействия, либо от границы промышленной площадки до ее внешней границы в заданном направлении.

Санитарно-защитная зона или какая-либо ее часть не может рассматриваться как резервная территория объекта и использоваться для расширения промышленной или жилой территории без соответствующей обоснованной корректировки границ СЗЗ.

Санитарно-защитная зона для предприятий IV, V классов должна быть максимально озеленена - не менее 60 % площади, для предприятий II, III класса - не менее 50% площади.

Допустимые в пределах санитарно-защитных зон промышленных (коммунальных) предприятий (объектов) виды хозяйственной деятельности едины для государственных, индивидуальных и частных предприятий и определяются номенклатурой производственных объектов и планировочных элементов, допускаемых к размещению на территории санитарно-защитных зон, согласно Рекомендациям по разработке проектов санитарно-защитных зон промышленных предприятий, групп предприятий.

2.1.1. Объекты промышленного, агропромышленного комплекса

2.1.1.1. Анализ современного состояния

Профилирующей отраслью промышленности МО Поспеловское сельское поселение на сегодняшний период являются предприятия деревообрабатывающего производства. Всего их на территории МО Поспеловское сельское поселение 7. Основное направление деятельности – обработка древесины, производство изделий из дерева (пиломатериалы), переработка пиломатериалов (см. ниже:)

| Наименование предприятия | Специали-зация | Место расположения | ОКВЭД | СанПин | Раз- мер СЗЗ, м | Ведущий фактор | Разрыв до ближ. жилья |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ООО «Берёзка» | Воспроизводст-во леса; Лесопильное производство | с. Татарский Сайман | А-02 | п.7.1.5. Класс 4, п.2 | 100 | Шум | 150 м. |
| и/п Ульбеков У.Я. | Пилорама | с. Татарский Сайман | DD20 | п.7.1.5. Класс 4, п.2 | 100 | Шум | 100 м. |
| ООО «Сосновый бор» | Воспроизводст-во леса; Лесопильное производство | с. Поспеловка | А-02 | п.7.1.5. Класс 4, п.2 | 100 | Шум | 500 м. |

а также:

Производство хлебобулочных изделий в с. Поспеловка – Класс санитарной вредности IV, СЗЗ – 50 м.

От существующих производственных предприятий, предприятий деревообрабатывающей промышленности, пищевой промышленности, сельскохозяйственных предприятий, являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека, устанавливаются специальные территория с особым режимом использования (СЗЗ) санитарно-защитная зона, размер которой обеспечивает уменьшение воздействия загрязнения атмосферного воздуха или физического воздействия до значений, установленных гигиеническими нормативами.

Отсутствие проектов СЗЗ, перед началом производственной деятельности, приводит к размещению производств вблизи существующей жилой застройки.

В целях упорядочения установления СЗЗ промышленных объектов и производств в РФ, с 1 марта 2008 г., введена в действие новая редакция СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов». В указанный документ впервые введено понятие расчётная санитарно-защитная зона и порядок её установления. СЗЗ в каждом конкретном случае устанавливаются на основании расчётов рассеивания загрязнений атмосферного воздуха, воздействия шума и ЭМИ, а также на основании результатов натуральных исследований и измерений. Проектирование СЗЗ осуществляется на этапе разработки проекта строительства, реконструкции и эксплуатации объекта и является обязательным для действующих предприятий промышленного производства, имеющих выбросы в атмосферный воздух больше 0,1 ПДК или имеющие превышения ПДУ по шуму и ЭМИ.

2.1.1.2. Проектное решение

Программами социально-экономического развития и развития агропромышленного и промышленного комплексов Ульяновской области и Николаевского района и проектом «Генерального плана развития» МО Поспеловское сельское поселение предлагается восстановление и дальнейшее развитие сельскохозяйственного и промышленного производства на существующих площадях, а также на территориях, примыкающих к населённым пунктам, определяемых под производственно-коммунальные зоны. На данных территориях располагались ранее действующие предприятия и производственные мощности.

Дальнейшее развитие экономики МО Поспеловское сельское поселение должно происходить за счет:

*создания новых производств и увеличения мощностей действующих;

*дальнейшего развития деревообрабатывающего производства

(сёла Татарский Сайман, Чувашский Сайман, Поспеловка – здесь традиционно развивались сельское хозяйство, лесохозяйственное и лесоперерабатывающее производства, села имеют выгодное месторасположение в структуре Николаевского района).

В последние годы наметилась тенденция отказа от пластиковых и металлических изделий (в области строительства и отделки) в пользу изделий из натуральной древесины. Современные технологии позволяют изготавливать оконные блоки, двери, паркет и др. с качеством, удовлетворяющим самым высоким эстетическим и эксплуатационным требованиям. Все большее распространение получает изготовление несущих пространственных конструкций из клееной древесины. Современные обрабатывающие материалы позволяют значительно снизить возгораемость деревянных конструкций. Экологические свойства, комфортность проживания в деревянных жилых домах проверены тысячелетиями. Самая качественная и престижная мебель также изготавливается из натуральной древесины.

В случае ликвидации последствий экономического кризиса, возрождения сельского хозяйства, восстановления потребностей в строительных материалах и изделиях, создания новых рабочих мест - имеются основания характеризовать перспективы развития лесохозяйственной отрасли и деревообрабатывающих производств в сёлах Татарский Сайман, Чувашский Сайман, а также в с. Поспеловка, как очень благоприятные);

*создания большего количества личных подсобных хозяйств и объединения их на основе кооперации;

*размещение АЗС и других объектов придорожного сервиса в границах поселения вдоль автодороги регионального значения «Бестужевка-Барыш-Николаевка-Павловка» позволит улучшить качество транспортного обслуживания, создать рабочие места и увеличить налогооблагаемую базу поселения;

*одним из направлений устойчивого социально-экономического развития поселения может стать развитие малого бизнеса в сфере обслуживания населения.

Ориентировочный радиус санитарно-защитной зоны объектов агропромышленного комплекса определяется согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, и составляет:

Животноводство:

-хозяйства с содержанием животных (свинарники, коровники, питомники и т.д.) до 100 голов – Класс санитарной вредности IV, санитарно-защитная зона 100 м.;

-свыше 100 голов (всех специализаций) - Класс санитарной вредности – III, санитарно-защитная зона 300 м.;

-фермы птицеводческие до 100 тыс. кур несушек и до 1млн. бройлеров в год - Класс санитарной вредности – III, санитарно-защитная зона 300 м.;

Хранилища зерна, картофеля, овощей, фруктов – Класс санитарной вредности V, санитарно-защитная зона 50 м.

Сельскохозяйственные предприятия:

Основное сельскохозяйственное предприятие МО Поспеловское сельское поселение –ООО «Венец» (с. Татарский Сайман). Основное направление деятельности – зерноводство, растениеводство.

Основное крестьянско-фермерское хозяйство - КФК «Беккет».

Добыча полезных ископаемых:

-Карьеры по добыче песка, камня, глин и суглинков – (п.7.1.3 Класс санитарной вредности – III, п.1, санитарно-защитная зона 100 м.);

# Вклад в загрязнение окружающей среды вносят как стационарные, так и передвижные источники загрязнения. Основными проблемами, связанными со стационарными источниками загрязнения, являются:

# -наличие жилой застройки в пределах санитарно-защитной зоны (СЗЗ);

# -отсутствие установленных СЗЗ от предприятий;

# -изношенность оборудования на предприятиях.

Для исключения негативного воздействия на окружающую среду необходимо:

  - Обеспечить разработку проектов СЗЗ существующих и проектируемых предприятий, разработать программу по выносу жилой застройки из СЗЗ;

  - Обеспечить строительство локальных очистных сооружений промышленных стоков на предприятиях;

  - Обеспечить строительство сооружений и систем дождевой канализации, сооружений по улавливанию масел и нефтепродуктов из стоков всех предприятий, проектируемых автозаправочных станций, стоянок автомобильного транспорта;

  - Обеспечить утилизацию производственных отходов в соответствии с требованиями санитарных норм и правил.

2.1.2. Транспортная инфраструктура

Зона акустического дискомфорта от железной дороги

При движении железнодорожных составов образуется акустическое (шумовое) загрязнение примагистральных территорий. Зона акустического дискомфорта представляет собой участки, расположенные по обе стороны от дороги, в пределах которых уровни шума (звукового давления) превышают нормативные значения 55 дБА в дневной и 45 дБА в ночной периоды суток.

Зона действия вибрации железнодорожных и автотранспортных магистралей в среднем не превышает 30-50 м. от кромки полотна.

Придорожная полоса от автодорог

В соответствии с ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ от 08.11.2007 года № 257-ФЗ ширина придорожной полосы устанавливается в зависимости от категории автомобильной дороги:

Для автомобильной дороги IV и III категории – 50 м.;

Для автомобильной дороги II и I категории – 75 м.-100 м.

Зона атмосферного загрязнения от автодорог.

Уровень неблагоприятного воздействия автодорог определяется в основном концентрациями загрязняющих веществ, создаваемыми в приземном слое атмосферы, и дальностью распространения атмосферного загрязнения.

# Причинами повышения в атмосферном воздухе загрязняющих веществ, выброшенными передвижными источниками загрязнения, являются:

# увеличение числа единиц автотранспорта;

# недостаточное развитие обходных трасс;

# неорганизованное хранение транспорта;

# неудовлетворительное качество дорожного покрытия;

# недостаточное озеленение примагистральных зон;

# использование некачественного топлива.

# Загрязнение атмосферного воздуха от автотранспорта (в проектируемых границах) в наибольшей степени проявляется в зоне влияния автодороги федерального значения М-5 «Урал» с интенсивностью транспортного потока более 1000 авт./сут.

В выхлопных газах автомобилей содержится более 200 различных соединений – продуктов полного и неполного сгорания топлива, основные из них: окислы азота, сернистый ангидрид, окись углерода, взвешенные вещества, сажа, соединения свинца, углеводороды различных групп (в основном альдегиды, полициклические ароматические углеводороды), наиболее токсичным среди которых является бензапирен. Именно эти вещества вносят наибольший вклад в формирование экологически зависимых заболеваний и состояний.

Кроме загрязнения окружающей среды токсичными выхлопными газами, автомобиль добавляет не менее опасные для здоровья человека резиновую пыль и летучие вещества – продукты износа шин. Попадая в органы дыхания, мелкая резиновая пыль оседает там и может вызывать аллергическую реакцию.

Ввиду того, что не все дороги в населённых пунктах имеют асфальтовое покрытие, отмечается повышенный уровень запылённости и загрязнённости атмосферного воздуха.

2.1.2.1. Анализ современного состояния

Главная планировочная ось МО Поспеловское сельское поселение – автомобильная дорога регионального значения «Бестужевка – Барыш – Николаевка - Павловка», она же – одна из главных планировочных осей Николаевского района в целом.

Дорога в границах МО Поспеловское сельское поселение имеет протяжённость – 15,1 км. По территории поселения дорога идёт по направлению с севера на юг - по западной границе с. Кочкарлей, пересекает территории сёл Чувашский Сайман и Татарский Сайман и уходит в МО Николаевское городское поселение. В СЗЗ зону дороги попадает часть жилой застройки сёл.

Планировочную структуру формирует также система существующих дорог, связывающих населённые пункты между собой.

Территория характеризуется хорошей транспортной доступностью. Все населённые пункты находятся в пределах 12-минутной доступности до административного центра поселения и в пределах 40-минутной доступности до административного центра района – р.п. Николаевка.

2.1.2.2. Проектное решение

В конце 90-х годов прошлого века Россия встала перед цивилизационным выбором – либо превратиться в деградирующий сырьевой придаток мировой экономики, либо демократизировать общество, поднимать уровень социального развития и целенаправленно развивать все сектора экономики по инновационному пути развития. На достижение этих целей направлены многочисленные целевые федеральные программы в сфере здравоохранения, науки, образования, сельского хозяйства нанотехнологий и др., которые начинают уже реализовываться.

Вместе с тем, в России появились существенные ограничения роста экономики, обусловленные недостаточным развитием транспортной системы. Сегодняшние объемные и качественные характеристики транспорта, особенно его инфраструктуры, не позволяют в полной мере и эффективно решать задачи растущей экономики.

22 ноября 2008 г. распоряжением Правительства № 1734-р была утверждена Транспортная Стратегия Российской Федерации до 2030 года.

17 июня 2008 г распоряжением Правительства Российской Федерации № 877-р была утверждена Стратегия развития железнодорожного транспорта в Российской Федерации до 2030 года.

Задачи развития транспортного комплекса в зависимости от конкретных условий социально-экономического развития регионов имеют свою специфику, направленность и приоритеты, которые учитываются при разработке приоритетов государственной транспортной политики.

Развитие субъектов Российской Федерации, расположенных в Центре, на Северо-Западе, в Среднем Поволжье и на Урале, с наибольшим промышленным потенциалом и высокой плотностью населения будет ориентировано на рост инновационной экономики и потребительского сектора. При этом необходимо будет обеспечить повышение качества, надежности, ритмичности, повсеместную доступность обслуживания, мобильность, полное удовлетворение потребностей в транспортных услугах.

Приоритетное развитие получат пассажирский и грузовой автомобильный транспорт, системы высокоскоростных перевозок людей и товаров, сектор комплексного транспортно-логистического обслуживания. Развитие транспортной инфраструктуры в этих регионах будет направлено на повышение пропускной способности и технических характеристик транспортной сети всех видов транспорта, строительство обходов крупных городов и хордовых транспортных коммуникаций, новых скоростных железных дорог, автомагистралей, в том числе платных, создание интегрированной сети транспортно-логистических комплексов.

Развитие транспорта в Приволжском федеральном округе будет определяться, с одной стороны, развитием его экономики - реализацией промышленного и сельскохозяйственного потенциала регионов, ростом потребительского сектора, с другой стороны, повышением значения транспортной системы округа для осуществления перевозок в межрегиональном, внешнеторговом и транзитном сообщениях.

Выгодное транспортно-географическое положение округа на пересечении 2-х евро-азиатских транспортных направлений «Север-Юг» и «Восток-Запад» оказывает исключительно благоприятное влияние на формирование его производственного комплекса и торговли.

Задачами в области развития сети автомобильных дорог являются:

- создание системы автомагистралей и скоростных дорог, в первую очередь по направлениям международных транспортных коридоров;

- строительство новых и реконструкция существующих автомобильных дорог для увеличения пропускной способности дорожной сети с учетом прогнозируемой интенсивности движения транспортных потоков;

- устранение "узких мест" на сети автомобильных дорог федерального значения за счет проведения реконструкции искусственных сооружений, строительства развязок в разных уровнях, ликвидации грунтовых разрывов и переходного типа покрытия;

- включение в сеть автодорог федерального значения новых маршрутов с расширением при необходимости их состава за счет автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения;

- создание дорожной сети для обеспечения развития потенциальных точек экономического роста, включая комплексное освоение новых территорий и разработку месторождений полезных ископаемых.

В Поволжье преимущественное развитие получит местная автодорожная сеть с твердым покрытием, которая в перспективе должна соединить все населенные пункты.

Предусматривается:

- строительство и реконструкция 10 тыс. км региональных дорог с софинансированием из федерального бюджета;

- обеспечение подъездами с твердым покрытием 3,3 тыс. сельских населенных пунктов (все поселения, имеющие численность постоянного населения более 125 человек и отсутствие круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования по кратчайшему расстоянию не более 5 км).

В области автомобильного транспорта необходимо осуществить меры по развитию инфраструктуры для пассажирских перевозок, включая создание высокоскоростных сообщений.

Размещение и обустройство объектов инфраструктуры пассажирского транспорта общего пользования (конечные и промежуточные остановочные пункты, автостанции, автовокзалы, пересадочные узлы, выделенные полосы и улицы для движения маршрутного транспорта и др.) должны иметь преимущество при решении вопросов землепользования.

Предусматривается также строительство грузовых терминалов и транспортно-логистических центров, станций технического обслуживания и ремонта автотранспортных средств, паркингов, а также кемпингов и гостиниц в придорожной зоне

В сфере автомобильного транспорта необходимо обеспечить приоритетное развитие автомобильного транспорта общего пользования, располагающего современной производственно-технической базой и оптимальной структурой парка автотранспортных средств с учетом увеличения его доли в выполняемых перевозках.

Повышение доступности и качества транспортных услуг для населения будет осуществляться по следующим направлениям:

- создание подъездов к населенным пунктам, обеспечивающих круглогодичное и независящее от погодно-климатических условий автобусное движение;

- совершенствование маршрутной сети пассажирского автомобильного транспорта общего пользования и ее обустройство, направленное на обеспечение удобства для населения на основе внедрения стандартов качества.

Предусматривается формирование трехуровневой сети аэродромов по видам обслуживаемых линий, включающей в себя аэродромы федерального, регионального и местного значения.

До 2015 года одним из основных направлений развития транспортной инфраструктуры в Приволжском федеральном округе станет строительство и реконструкция на территории округа участков автомобильной дороги М-5"Урал" («Москва-Рязань-Пенза-Самара-Уфа-Челябинск»).

Автомобильные дороги. Большинство автомобильных дорог МО Поспеловское сельское поселение находятся в неудовлетворительном эксплуатационном состоянии. Это создаёт ситуации повышенной аварийной опасности.

Нуждаются в капитальном ремонте также внутрипоселковые и сельские дороги общего пользования.

В соответствии с «Комплексной программой социально-экономического развития муниципального образования «Николаевский район» Ульяновской области на 2009-2012 годы» был утверждён перечень муниципальных дорог, подлежащих ремонту за намеченный период в муниципальных образованиях района, в том числе и в МО Поспеловское сельское поселение.

В настоящее время существуют межпоселенческие транспортные связи, как правило, грунтовые, полевые дороги, которые необходимы для оптимизации транспортного каркаса территории района и улучшения связей между населёнными пунктами.

Проектом определён каркас автомобильных дорог, основными осями которого являются дорога федерального значения М-5 «Урал» и дорога регионального значения «Бестужевка-Барыш-Николаевка-Павловка», которая пересекает территорию МО Поспеловское сельское поселение (протяжённость в границах поселения – 15,1 км.).

на территории МО Поспеловское сельское поселение

Общая протяжённость дорог – 51,9 км.

Общая плотность сети дорог – 28,26 км/100 кв.км.

- Необходимо обеспечить все внутрипоселковые автомобильные дороги твёрдым покрытием.

Мостовые сооружения.

- Необходимо разработать программу по восстановлению разрушенных и реконструкции существующих основных и второстепенных мостовых сооружений.

*Необходимо обеспечить разработку проекта СЗЗ от дороги регионального значения и программы по расселению жилой застройки, попадающей в санитарно-защитную зону.

2.1.3. Автозаправочные и автогазозаправочные станции,

автомобильные мойки

Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 ориентировочный радиус СЗЗ для АГЗС - 100м.

Ориентировочный радиус СЗЗ для автомобильных моек с количеством постов от 2-х до 5-ти составляет - 100м. Для моек до двух постов радиус СЗЗ составляет - 50м.

Для АЗС для легкого автомобильного транспорта, оборудованных системой закольцовки паров бензина с объектами обслуживания (магазины, кафе), а также моек автомобилей до двух постов, составляет - 50м.

2.1.3.1. Анализ современного состояния

На территории поселения в настоящее время функционируют только 1 АЗС – в районе с. Татарский Сайман, вдоль автодороги регионального значения «Бестужевка-Барыш-Николаевка-Павловка». АГЗС - нет, но они могут появиться на участках, резервируемых под развитие придорожного сервиса.

2.1.3.2. Проектное решение

В настоящее время автомобильный транспорт в России бурно развивается. Происходит значительное увеличение грузовых и пассажирских транспортных потоков.

«Генеральным планом развития» для удовлетворения возможной потребности в размещении объектов придорожного сервиса в период до 2030 года на территории МО Поспеловское сельское поселение предлагается резервировать территорию общей площадью около 46 га вдоль автодороги регионального значения в районе с. Кочкарлей, с. Чувашский Сайман, с. Татарский Сайман.

Концепция развития придорожного сервиса предусматривает создание многофункциональных современных комплексов, обеспечивающих потребности в качественном обслуживании водителей, пассажиров и непосредственно автотранспорта.

Размещаемые комплексы должны соответствовать современным требованиям, предъявляемым к архитектуре и дизайну объектов, расположенных вдоль автотрассы федерального значения, иметь яркий, выразительный и опознаваемый архитектурный облик с активным цветовым и световым оформлением.

2.1.4. Трубопроводный транспорт

Магистральные трубопроводы относятся к высокорисковым объектам техносферы. Риск реализации опасности характеризуется спецификой магистральных трубопроводных систем: значительной линейной протяженностью и большим диаметром труб, высоким рабочим давлением и большой массой опасных веществ, обращающихся в системе, токсичностью, пожаро-. взрыво- и экологической опасностью транспортируемых по трубопроводу продуктов, способных оказывать вредное и поражающее воздействие на людей и экосистемы окружающей природной среды.

С точки зрения потенциальной опасности поражающего воздействия на человека и окружающую среду магистральные трубопроводы подразделяются на взрыво-пожароопасный магистральный газопровод и экологоопасный магистральный нефтепровод.

Анализ отечественной и зарубежной статистики при разрушении магистральных газопроводов пожар возникает в 50-55 % случаев. Причем источниками воспламенения газа являются искры, образующиеся при соударении друг с другом фрагментов трубы и т.п.

Выполненные в ВНИИГАЗе расчеты показали, что максимальные размеры пожароопасных зон не превышают 25-300 м.

При самых неблагоприятных условиях максимальный разлив нефтепродукта равен 100 т, благодаря плоскому рельефу суши S загрязнения составит 70-100 Га. Вероятность попадания нефтепродукта в грунтовые воды достаточно низкая. Вторичными последствиями розлива нефти могут быть пожары с выбросом в атмосферу загрязняющих веществ. В связи с малой удаленностью от областного центра силы и средства РСЧС области могут быть привлечены в кратчайшие сроки.

2.1.4.1. Анализ современного состояния

В границах МО Поспеловское сельское поселение коридоры магистральных нефтепроводов, нефтепродуктопроводов и газопроводов не проходят.

2.1.4.2. Проектное решение

Охранные зоны. Согласно «Правилам охраны магистральных трубопроводов» (утверждены Постановлением Госгортехнадзора РФ от 22.04.92 № 9, с изменениями, внесенными Постановлением Госгортехнадзора РФ от 23.11.1994 № 61), вдоль трасс магистральных трубопроводов (при любом виде их прокладки), транспортирующих нефть, природный газ, нефтепродукты, нефтяной и искусственный углеводородные газы, для исключения возможности повреждения трубопроводов, устанавливаются охранные зоны в виде участка земли, ограниченного условными линиями, проходящими в 25 м от оси трубопровода с каждой стороны.

- Охранных зонах трубопроводов запрещается производить всякого рода действия, могущие нарушить нормальную эксплуатацию трубопроводов, либо привести к их повреждению, в частности: возводить любые постройки, высаживать деревья и кустарники, сооружать проезды и переезды через трассы трубопроводов, устраивать стоянки транспорта, свалки, разводить огонь, производить любые работы, связанные с нарушением грунта и др.

- Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (Приложение 4), минимальный разрыв от газопроводов низкого давления до многоэтажных и общественных зданий составляет 50 м; до малоэтажных жилых зданий, теплиц и складов - 20 м

2.1.5. Энергоснабжение

Рост производства и потребления энергии, развитие электрических сетей приводит к увеличению части населения, попадающей под воздействие электромагнитного поля высоковольтных воздушных линий электропередач (ЛЭП).

Возможность нахождения значительного контингента населения в зоне влияния поля промышленной частоты и его неблагоприятное действие на организм человека обуславливает необходимость гигиенического нормирования этого фактора и защиты окружающей среды и населения от его воздействия.

Для системы электроснабжения вредными экологическими факторами являются:

- Отчуждение земель под электроустановки (например, площадь отчуждения земли в сетях 220 кВ составляет 600 кв.м. на 1 км линии);

- Вырубка лесов под просеки (для линий 220 кВ ширина – 54 м.);

- Воздействие на человека и окружающую природную среду электромагнитного поля промышленной частоты;

- Шум, создаваемый линиями и распределительными устройствами (трансформатор – постоянный шум, воздушный выключатель – импульсивный);

- Наличие маслонаполненного оборудования.

2.1.5.1. Анализ современного состояния

Энергосистема Николаевского района и МО Поспеловское сельское поселение обеспечивается сетями ОАО «Волжская МРК»-«Южные электрические сети».

Система электроснабжения имеет разветвлённую структуру, охватывающую населённые пункты и объекты, нуждающиеся в электроснабжении.

На территории поселения только одна крупная электроподстанция – ПС 35/10 «Татарский Сайман».

Через эту подстанцию и далее через трансформаторные подстанции, расположенные в населённых пунктах осуществляется энергоснабжение. На территории поселения находится 23 КТП.

Основой системы электроснабжения между населёнными пунктами являются линии электропередач ВЛ 35 кВ и 10 кВ.

Территорию проектирования пересекают линии электропередач:

-10 кВ – протяжённость 42,3 км;

-35 кВ – протяжённость 15,8 км;

-220 кВ – протяжённость 5,8 км.

Охранные зоны подземных и воздушных линий связи устанавливаются согласно «Правилам охраны линий и сооружений связи», утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 09.06.95 г. № 578, шириной 2 м с обеих сторон.

2.1.5.2. Проектное решение

Проектной организации не удалось получить данные о мощности существующих распределительных сетей и наличию резервов, так как эти сведения составляют коммерческую тайну предприятия. Вместе с тем, по заверению руководства ОАО «Волжская МКР»-«Южные электрические сети» существующих мощностей достаточно для увеличения при необходимости в 1,5 раза от современного потребления бытовых потребителей. Возможность появления резервных мощностей объясняется крупным сокращением энергопотребления сельскохозяйственными предприятиями.

Возможность энергообеспечения предполагаемых для строительства новых промышленных предприятий может быть рассмотрена при условии заявления потребностей в энергообеспечении и конкретного места размещения нового производства. Вместе с тем наличие на территории района мощной распределительной и транзитной систем энергоснабжения даёт основание полагать, что энергообеспечение предполагаемых для размещения на территории района новых производственных мощностей принципиально может быть обеспечено.

Вызывает озабоченность состояние отдельных элементов системы энергообеспечения, трансформаторных  подстанций и линий электропередач.

Территорию проектирования пересекают линии электропередач

-10 кВ – протяжённость 42,3 км, охранная зона 10 м.;

-35 кВ – протяжённость 15,8 км, охранная зона 15 м;

-220 кВ – протяжённость 5,8 км, охранная зона 20 м.;

В соответствии с нормативами градостроительного проектирования Ульяновской области расчётные показатели, нормативы обеспеченности объектами энергоснабжения следует принимать исходя из расходов электроэнергии (п. 3.6.4.2.)

*для сельских населённых пунктов (без кондиционеров):

*для зданий, не оборудованных стационарными электроплитами – 1080 кВт на ч/год на 1 человека, при использовании максимума электрической нагрузки – 4100 кВт на ч/год на 1 человека.

Исходя из того, что на расчётный срок планируется полная газификация населённых пунктов Николаевского района, потребность в электроснабжении населения поселения на бытовые нужды составит 2230 тыс. кВт в год, при использовании максимума электрической нагрузки – 8466 тыс. кВт в год.

3.9.4 Теплоснабжение

Централизованным теплоснабжением территория поселения не обеспечена. Только здание СДК в с. Татарский Сайман отапливается от котельной, работающей на газе, и школы от котельных, работающих на угле и дровах.

Сведения по котельным МО Поспеловское сельское поселение

(по состоянию на 09.03.2009 г.)

| № п/п | Наименование организации | Правовой статус | Балансодержатель | Расположение | Маркакотлов | Кол-во котлов | Год монтажа котлов | Посл. год кап. ремонта котлов | Кол-во кап. Ремонтов с момента установки | Мощность котельной | Присоединённая тепловая нагрузка, Гкал | Вид топлива | Потребность в топливе, т/м.куб. | Отапливаемая сфера | Протяжённость сетей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Номинальная, Гкал | Максимальная, Гкал |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1. | школа | муни-цип. | Поспелов-ская с/а | с. Чувашский Сайман | КФТ-300 | 1 | 1993 | - | - | - | 0,4 | 0,3 | уголь, дрова | 40/ 50 | соц. | - |
| 2. | школа | муни-цип. | Тат. Сайманская с/а | с. Татарский Сайман | Универ-сал - 6 | 2 | 1993 | - | 1 |  | 0,94 | 0,32 | уголь, дрова | 220/ 70 | соц. | 0,02 |
| 3. | СДК | администрация р-она | Тат. Сайманская с/а | с. Татарский Сайман | КТФ-500 | 1 | 1980 | - | - | - | 0,4 | 0,28 | дрова | 100 | соц. | - |
| 4. | школа | муни-цип. | Поспелов-ская с/а | с. Поспеловка | Универсал-6 | 2 | 1996 |  |  |  | 0,54 | 0,4 | газ | 110/ 150 | соц. | 0,04 |

2.1.6.2. Проектное решение

- С завершением газификации населённых пунктов все котельные, а также вся жилая застройка будут переведены на газовое топливо.

- Необходима модернизация, установка более эффективных котлоагрегатов и систем отопления.

*Для котельных тепловой мощностью менее 200 Гкал, работающих на твердом, жидком и газообразном топливе, размер СЗЗ устанавливается в каждом конкретном случае на основании расчетов рассеивания загрязнений атмосферного воздуха и физического воздействия (шум, вибрация, ЭМП и др.), а также на основании результатов натурных измерений и исследований;

*Для крышных, встроенно-пристроенных котельных размер СЗЗ не устанавливается. Размещение указанных котельных устанавливается в каждом конкретном случае на основании расчетов рассеивания загрязнений атмосферного воздуха и физического воздействия, а также на основании результатов натурных измерений и исследований.

При наличии в зоне максимального загрязнения от котельных жилых домов повышенной этажности высота дымовой трубы должна быть как минимум 1,5 м выше конька крыши самого высокого жилого дома.

2.1.7. Газоснабжение

Охранные зоны. Согласно «Правилам охраны магистральных трубопроводов» (утверждены Постановлением Госгортехнадзора РФ от 22.04.92 № 9, с изменениями, внесенными Постановлением Госгортехнадзора РФ от 23.11.1994 № 61), вдоль трасс магистральных трубопроводов (при любом виде их прокладки), транспортирующих нефть, природный газ, нефтепродукты, нефтяной и искусственный углеводородные газы, для исключения возможности повреждения трубопроводов, устанавливаются охранные зоны в виде участка земли, ограниченного условными линиями, проходящими в 25 м от оси трубопровода с каждой стороны.

В охранных зонах трубопроводов запрещается производить всякого рода действия, могущие нарушить нормальную эксплуатацию трубопроводов, либо привести к их повреждению, в частности: возводить любые постройки, высаживать деревья и кустарники, сооружать проезды и переезды через трассы трубопроводов, устраивать стоянки транспорта, свалки, разводить огонь, производить любые работы, связанные с нарушением грунта и др.

Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (Приложение 4), минимальный разрыв от газопроводов низкого давления до многоэтажных и общественных зданий составляет 50 м; до малоэтажных жилых зданий, теплиц и складов - 20 м.

2.1.7.1. Анализ современного состояния

В настоящее время населённые пункты МО Поспеловское сельское поселение обеспечены только привозным сжиженным газом. Система трубопроводного газового обеспечения в настоящее время отсутствует.

(Проектируемый газопровод см. «Схему инженерной инфраструктуры и благоустройства территории»).

2.1.7.2. Проектное решение

В 2006 году Николаевский район вошёл в программу «Газификация населённых пунктов Ульяновской области в 2006-2008 годах». До 2006 года газификация района составляла всего лишь 9,5%. За три года на территории района построено межпоселкового газопровода 35,3 км. и внутрипоселкового – 141,88 км, газифицировано 3027 квартир. За 2006-2008 года было построено, переоборудовано и сдано в эксплуатацию 73 котельных, работающих на природном газе и т.д.

Создание условий для приведения уровня газификации Николаевского района Ульяновской области в соответствие со средним уровнем по России, обеспечивающим оптимальную структуру топливно-энергетического комплекса, для ускоренного социально-экономического развития, создание новых рабочих мест, комфортность проживания, должна обеспечить Областная целевая Программа «Газификация населённых пунктов Ульяновской области в 2009-2012 годах» (утверждена постановлением Правительства Ульяновской области от 29.09.2008 года № 21/410-п). Программа разработана на основании Концепции областной целевой программы «Газификация населённых пунктов Ульяновской области в 2009-2012 годах» (утверждена Правительством Ульяновской области от 16.09.2008 года № 490-пр).

Необходимость реализации Программы обусловлена низким уровнем социально-экономического развития негазифицированных территорий муниципальных образований района, трудностями в развитии новых производств без эффективного источника энергии – газа.

В соответствии с Программой Газификация населённых пунктов Ульяновской области» в период 2009-2012 годов предполагается газифицировать все населённые пункты Николаевского района.

В соответствии с нормативами градостроительного проектирования Ульяновской области расчётные показатели в сфере инженерного оборудования

*(п. 3.6.5.2.) нормативы обеспеченности объектами газоснабжения следует принимать исходя из расходов газа:

при отсутствии централизованного отопления и горячего водоснабжения – 170,4 куб м/год на 1 человека

*(п. 3.6.3.2.) на отопление помещений (среднегодовая норма) – 30,2 куб м/ на 1кв. м. общей площади в год.

Соответственно:

МО Поспеловское сельское поселение – 2,2 млн. куб м/год.

2.1.8. Сбор и утилизация отходов

Твердые бытовые и часть промышленных отходов являются главными источниками загрязнения природной среды (грунтовых вод, почвы, воздуха).

Согласно Санитарным правилам СП 2.1.7.1038-01 «Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твёрдых бытовых отходов», размер санитарно-защитной зоны от границ полигона ТБО до жилой застройки - 500 м.

Полигон - природоохранное сооружение для централизованного сбора, обезвреживания, захоронения (хранения) токсичных и нетоксичных отходов промышленных предприятий, научно-исследовательских организаций и учреждений, захоронения ТБО, обеспечивающее защиту от загрязнения атмосферы, почв, поверхностных и грунтовых вод, препятствующее распространению болезнетворных микроорганизмов и др.

В санитарно-защитной зоне полигона (санкционированной свалки) запрещается размещение жилой застройки, скважин и колодцев для питьевых целей. При отсутствии в санитарно-защитной зоне зеленых насаждений или земляных насыпей по периметру полигона устраиваются кавальеры грунта, необходимого для изоляции при его закрытии. Режим санитарно-защитной зоны определяется действующими нормами.

Для полигона (санкционированной свалки) ТБО должен быть разработан специальный проект мониторинга, включающий разделы: контроль состояния подземных и поверхностных водных объектов, атмосферного воздуха, почв и растений, шумового загрязнения в зоне возможного неблагоприятного влияния полигона; система управления технологическими процессами на полигоне, обеспечивающая предотвращение загрязнения подземных и поверхностных водных объектов, атмосферного воздуха, почв и растений, шумового загрязнения выше допустимых пределов в случаях обнаружения загрязняющего влияния полигонов.

Санкционированная свалка - разрешенная органами исполнительной власти на местах территория (существующая площадка) для размещения промышленных и бытовых отходов, но не обустроенная в соответствии со СНиП 2.01.28-85 и эксплуатируемая с отклонениями от требований санитарно-эпидемиологического надзора, является временной, подлежит обустройству в соответствии с указанными требованиями или закрытию в сроки, необходимые для проектирования и строительства полигона, отвечающего требованиям СНиП.

Согласно Ветеринарно-санитарным правилам сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов 13-7-2/469, утвержденных 04.12.1995 г. в санитарно-защитной зоне скотомогильников запрещается: выпас скота, строительство домов, размещение складов, дачных участков, садов и огородов.

(Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», п. 7.1.12. Класс санитарной вредности – II, п.3., санитарно-защитная зона 500 м.).

Согласно статье 6.8 Ветеринарно-санитарных правил сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов использование территории скотомогильника для промышленного строительства допускается в исключительных случаях с разрешения Главного государственного ветеринарного инспектора республики, др. субъекта РФ, если с момента последнего захоронения в биотермическую яму прошло не менее 2 лет, в земляную яму - не менее 25 лет. Запрещается строительство промышленных объектов, связанных с приемом и переработкой продуктов питания и кормов. Строительные работы допускается проводить только после дезинфекции скотомогильника в соответствии с действующими правилами и последующего отрицательного анализа проб почвы.

Гигиена почвы, отходы производства и потребления

Почва является основным накопителем опасных веществ техногенной природы и фактором передачи инфекционных и паразитарных заболеваний. Продолжают оставаться актуальными проблемы, связанные с загрязнением почвы хозяйственно-бытовыми отходами. Загрязнение почвы селитебных территорий происходит при нарушениях правил сбора и утилизации как твердых, так и жидких отходов. В целом, в Николаевском районе в 2008 году не нашли своего решения вопросы по организации плановой санитарной очистки населенных мест и организации обезвреживания хозяйственно-бытовых отходов в местах их утилизации. Регулярный сбор и удаление ТБО в сельских поселениях не проводился и, по этой причине, села и деревни района захламлены бытовыми отходами, которые сбрасываются в не отведенные места - на склоны оврагов, на проезжие части дорог, к заброшенным строениям.

В муниципальных образованиях сельских поселений, в жилищном секторе, правила содержания территорий населенных мест не выполнялись в части сбора и вывоза ТБО, образующихся на территории частных домовладений.

В 2008 году в области обращения с отходами производства и потребления не нашла своей реализации статья 8 ФЗ «Об отходах производства и потребления». Утилизация и переработка бытовых отходов администрацией МО «Николаевский район» не организована. Еще в 2001-2002 годах Решениями сельских Советов в 11-ти населенных пунктах из 54-х определены места складирования и обезвреживания твердых бытовых отходов, но до настоящего времени эти свалки никем не эксплуатируются, отходы грунтом не изолируются, примыкающие к границам свалок поля захламлены и не очищаются.

2.1.8.1. Анализ современного состояния

Твердые бытовые и промышленные отходы

На территории МО Поспеловское сельское поселение по состоянию на 01.01.2009 г. находится 2 места размещения твёрдых бытовых отходов (несанкционированных полигонов ТБО) общей площадью 2,0 га, в том числе:

-южнее села Татарский Сайман - 1, площадью 1 га;

-между сёлами Поспеловка и Эзекеево (севернее) - 1, площадью 1 га.

Анализ состояния несанкционированных свалок твердых бытовых и производственных отходов в Николаевском районе, в том числе и на территории МО Поспеловское сельское поселение не удовлетворяют ни строительным, ни санитарно-эпидемиологическим требованиям.

Для утилизации биологических отходов на территории МО Поспеловское сельское поселение имеется 1 яма Беккари, примерно в 0,67 км. северо-восточнее села Татарский Сайман.

(СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», п. 7.1.12. Класс санитарной вредности – II, п.3., санитарно-защитная зона 500 м.).

2.1.8.2. Проектное решение

- С целью совершенствования системы сбора и удаления отходов необходимо организовать на территории поселения планово-регулярную санитарную очистку. Сбор и удаление отходов необходимо производить на основе договоров, заключённых между населением и организацией, оказывающей коммунальные услуги, в том числе вывоз ТБО;

- Необходимо запроектировать и построить по проекту в муниципальном образовании полигон для временного хранения ТБО и оборудовать мусоросортировочным пунктам для последующего вывоза отходов на «основной» полигон Николаевского района (МО Николаевское городское поселение в районе с. Баевка) - (предлагается сохранить существующий полигон, между сёлами Поспеловка и Эзекеево (севернее), как «временный», оборудовать мусоросортировочным пунктом;

- Централизованный («основной») полигон ТБО для поселения предлагается организовать южнее села Татарский Сайман;

- Необходимо обеспечить закрытие и рекультивацию территорий несанкционированных свалок, в санитарно-защитные зоны которых попадает жилая застройка;

- Возможна организация специализированных предприятий по сбору и вывозу ТБО, а также жидких отходов, обслуживанию полигона ТБО;

- Учитывая реальные перспективы развития животноводства, существующая биотермическая яма (расположенная примерно в 0,67 км. северо-восточнее села Татарский Сайман) для удовлетворения потребностей представляется достаточной.

В соответствии с Инструкцией по проектированию, эксплуатации и рекультивации полигонов для твёрдых бытовых отходов (Утверждена Министерством строительства Российской Федерации 2 ноября 1996 г. Согласована Государственным комитетом Санитарно-эпидемиологического контроля Российской Федерации. Письмо от 10 июня 1996 г. № 01-8/17-11):

На расчётный период в МО Поспеловское сельское поселение необходимая площадь полигона ТБО составляет 0,3 га. Данная площадь определена из расчёта – численность постоянно проживающего населения – 2549 человек, норма накопления твёрдых бытовых отходов – 600 кг/чел в год (региональный норматив для градостроительного проектирования), расчётный срок – 20 лет. Соответственно, на расчетный срок в поселении будет накоплено 30588 тонн отходов. При норме складирования на полигоне 5 тонн на кв. м, площадь складирования отходов составит 0,6 га, что должно составить 80% от площадь полигона. Таким образом площадь полигона должна составить 0,75 га.

2.1.9. Кладбища

2.1.9.1. Анализ современного состояния

На территории муниципального образования Поспеловское сельское поселение на сегодняшний день общее количество кладбищ составляет 7 общей площадью 17,2 га. Из них одно кладбище находится в черте населённого пункта (с. Эзекеево).

2.1.9.2. Проектное решение

В соответствии с действующими нормативами территории под расширение кладбищ на расчётный срок (до 2030 г.) определяются из расчёта 0,24 га на 1000 жителей. Настоящим проектом предлагается резервирование земельных участков под расширение кладбищ выше нормативного, учитывая местные и национальные традиции и по заданию Администрации муниципального образования.

Размещение кладбищ с учетом проектных приращений:

| №п/п | Наименование населенного пункта | в черте населенного пункта, га | Вне черты населенного пункта,га |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | с.Татарский Сайман | - | 2,2(сущ); 8,2(общая проектная) |
| 2 | с. Татарский Сайман | - | 6,6 (сущ) |
| 3 | с. Кочкарлей | - | 1,7 (сущ); 2,0 (общая проектная) |
| 4 | с. Чувашский Сайман | - | 0,8(сущ); 1,4(общая проектная) |
| 5 | с. Поспеловка | - | 1,2 (сущ); 2,1 (общая проектная) |
| 6 | с. Эзекеево | 4,0(сущ); 5,0(общая проектная) | 0,7 (сущ) |
|  | Итого: | 17,2 (сущ); 26,0 (общ. проектн) |

*Необходимо обеспечить выполнение необходимых работ для регистрации кладбищ.

2.2. Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы

Водоохранными зонами являются территории, примыкающие к береговой линии морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ, на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.

На территории МО Поспеловское сельское поселение водоохранными зонами являются территории, примыкающие к береговой линии, в частности - рек, ручьев, прудов, озер, родников.

В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности.

Размеры водоохранных зон и основные требования к режиму использования их территорий определяются в соответствии с положениями Водного кодекса Российской Федерации (Закон Российской Федерации от 03.06.2006 г. № 74-ФЗ).

Согласно п.4 статьи 65 «Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы» Федерального закона от 03.06.2006г. № 74-ФЗ «Водный кодекс Российской Федерации», ширина водоохранной зоны рек общей протяженностью от пятидесяти километров и более, устанавливается в размере 200  метров.

2.2.1. Анализ современного состояния

Уровень антропогенного воздействия на поверхностные водные объекты в проектируемых границах определяется качеством воды основных объектов гидрографической сети.

Территория Николаевского района входит в состав обширной Приволжской возвышенности, которая представляет собой высокую равнину, глубоко расчленённую речными долинами, оврагами и балками.

Высокое плато характеризуется отметками 280 - 320 м и сложено в основном песками, песчаниками, опоками и трепелами палеогена и занимает обширные пространства в бассейнах верхних течений основных рек района - Сызранки, Канадейки и их притоков.

Гидрографическая сеть МО Поспеловское сельское поселение сравнительно развита, но представлена, в основном, небольшими реками, притоками второго и третьего порядка реки Сызранки. Реки поселения образуют радиально расходящийся живописный рисунок с центром в районе сёл Чувашский Сайман и Татарский Сайман.

Разлив рек происходит в конце первой – начале второй декады апреля.

Атмосферные осадки значительно влияют на уровень воды в реках.

Временно действующая в весеннее время года гидрографическая сеть образована из многочисленных оврагов и балок, по которым сток воды происходит во время весеннего снеготаяния и после ливней. В остальное время их днища сухие. Атмосферные осадки значительно влияют на уровень воды в реках.

Река Бекшанка – правый приток реки Сызранки и, так же, как и верховье реки Сызранки, имеет быстрое течение, несёт много песка, часто меняет русло. Свое начало берёт на севере, за пределами Николаевского района, течёт вертикально на юг по восточной границе села Кочкарлей, дальше – по северным границам сёл Чувашский Сайман и Татарский Сайман и уходит на восток, где впадает в реку Сызранку на территории МО Головинское сельское поселение.

Длина реки в пределах МО Поспеловское сельское поселение – около 6,5 км.

Летом река Бекшанка очень сильно мелеет, а местами иногда совсем пересыхает.

Река Поспеловка – приток реки Бекшанки. Начало берёт в месте слияния рек Сайман-Буса и Алмайка на территории села Поспеловка, протекает с запада на восток по северной границе села Чувашский Сайман до слияния с рекой Бекшанка.

Река Метлей – приток реки Бекшанки, берёт начало в холмистой лесной местности на территории Поспеловского лесничества, протекает с юго-запада между сёлами Чувашский Сайман и Татарский Сайман.

Когда идёт таяние снегов и в сильные ливневые паводки уровень воды в реке резко повышается.

Река Алмайка – маленькая речка. Берёт начало в природном заказнике «Сурские Вершины» на территории МО Поспеловское сельское поселение и впадает в реку Поспеловка в селе Поспеловка.

Река Сайма Буса - берёт начало в Пензенской области и протекает с юго-запада на северо-восток через село Эзекеево и впадает в реку Поспеловка в селе Поспеловка.

До настоящего времени не разработаны проекты водоохранных зон, не определены режимы зон.

На территории поселения очень много прудов, которые очень разнообразны по размерам.

В целом, выделяются три основные группы антропогенных факторов, формирующих качество воды поверхностных водных объектов:

- фоновое загрязнение, поступающее от организованных и диффузных источников, расположенных выше по течению;

- организованные выпуски различных категорий сточных вод в пределах рассматриваемой акватории;

- диффузное загрязнение с площади водосбора рассматриваемого водного объекта, поступающее с ливневыми и талыми водами, дренажными водами мелиорированных территорий, переносимыми с боковой приточностью.

Другую категорию источников загрязнения поверхностных вод составляют расположенные в пределах водоохранных зон и прибрежных защитных полос свалки, склады, объекты рекреации и т.д.

Основными причинами загрязнения в границах МО «Николаевский район» является отсутствие системы централизованной канализации хозяйственно-бытовых сточных вод в частном секторе жилой застройки населённых пунктов, отсутствие канализационных очистных сооружений (КОС) и отсутствие централизованной системы отвода ливневых и талых вод.

По данным статистического сборника «Охрана окружающей среды в Ульяновской области» (Ульяновск: ФСГС Территориальный орган федеральной службы государственной статистики по Ульяновской области, 2007 год) в поверхностных водных объектах Николаевского района максимальное превышение допустимых концентраций отмечено по следующим загрязнителям: железу общему и меди; характерными загрязняющими веществами являлись окислы тяжёлых металлов, нитраты и нитриты.

Химический состав поверхностных вод формируется в результате взаимодействия природных (химический состав атмосферных осадков, почвогрунтов, грунтовых вод, тип и механический состав почв, залесённость и заболоченность водосбора) и антропогенных факторов (распаханность водосбора, отведение сточных вод и поверхностного стока с территории населённых пунктов, предприятий и сельскохозяйственных территорий).

2.2.2. Проектное решение

С целью оптимизации режима использования прибрежных территорий и снижения опасности развития чрезмерной антропогенной нагрузки на акваторию рек и прилегающую береговую территорию, необходимо:

- разработать проекты водоохранных зон, определить расчетные границы водоохранных зон и прибрежных защитных полос рек;

- соблюдать режимы водоохранных зон и прибрежно-защитных полос водных объектов;

- разработать зоны санитарной охраны поверхностных источников водоснабжения и поддерживать в них соответствующий санитарный режим;

- разработать схемы зон подтопления.

В границах водоохранных зон запрещается:

- использование сточных вод для удобрения почв;

- размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ; осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений;

- движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие.

- В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности.

- Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта и составляет тридцать метров для обратного или нулевого уклона, сорок метров для уклона до трех градусов и пятьдесят метров для уклона три и более градуса.

- В границах прибрежных защитных полос наряду с вышеперечисленными ограничениями запрещается: распашка земель; размещение отвалов размываемых грунтов; выпас сельскохозяйственных животных, организация для них летних лагерей и купочных ванн.

2.3. Зоны санитарной охраны объектов водоснабжения

Зоны санитарной охраны (ЗСО) источников водоснабжения определяются в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02. Санитарные правила и нормы «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

Организация ЗСО должна предшествовать разработке ее проекта, в который включается:

- Определение границ зоны и составляющих ее поясов.

- План мероприятий по улучшению санитарного состояния территории ЗСО и предупреждению загрязнения источника.

- Правила и режим хозяйственного использования территории трех поясов ЗСО.

ЗСО организуются на всех водопроводах, вне зависимости от ведомственной принадлежности, подающих воду, как из поверхностных, так и из подземных источников. Основной целью создания и обеспечения режима ЗСО является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены.

ЗСО организуются в составе трех поясов: первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений и водопроводящего канала. Его назначение - защита места водозабора и водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и повреждения. Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения.

Санитарная охрана водоводов обеспечивается санитарно-защитной полосой. В каждом из трех поясов, а также в пределах санитарно-защитной полосы, соответственно их назначению, устанавливается специальный режим и определяется комплекс мероприятий, направленных на предупреждение ухудшения качества воды.

Система мер, обеспечивающих санитарную охрану подземных вод, предусматривает организацию и регулируемую эксплуатацию зон санитарной охраны (ЗСО) источников питьевого водоснабжения.

Санитарные мероприятия выполняются в пределах первого пояса ЗСО владельцем водозаборов, в пределах второго и третьего поясов - владельцами объектов, оказывающих или могущих оказать отрицательное влияние на качество подземных вод.

Согласно требованиям СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», в первом поясе ЗСО подземных водозаборов не допускается:

-	посадка высокоствольных деревьев;

все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений;

- прокладка трубопроводов различного назначения;

- размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий;

- проживание людей;

- применение удобрений и ядохимикатов.

Границы первого пояса ЗСО устанавливаются на расстоянии не менее 30 м. от водозабора при использовании защищенных подземных вод и на расстоянии 50 м. - при использовании недостаточно защищенных подземных вод.

Во втором поясе ЗСО не допускается:

- размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод;

- применение удобрений и ядохимикатов;

-  рубка леса главного пользования.

Отсутствие учета требований к режиму использования территорий 1-го, 2-го и 3-го поясов ЗСО, а также невнимание к условиям природной защищенности подземных вод при размещении объектов промышленной и сельскохозяйственной инфраструктуры предопределяет высокую потенциальную возможность загрязнения вод и их реальное загрязнение, а значит, создает проблему для снабжения населения водой питьевого качества.

2.3.1. Анализ современного состояния

На территории МО Поспеловское сельское поселение источники централизованного водоснабжения имеются во всех населённых пунктах (артезианские скважины и каптажированный родник). Однако не все части населённых пунктов имеют водопроводные сети.

В качестве источников водоснабжения значительная часть населения для питьевого и хозяйственного водопотребления использует родники и колодцы.

(Перечень артезианских скважин на территории МО Поспеловское сельское поселение см. Таблицу ниже):

Перечень артезианских скважин на территории МО Поспеловское сельское поселение

| Название поселения | Наименования населенного пункта | Количество водонапорных скважин | Балансодержатель |
| --- | --- | --- | --- |
| Поспеловское сельское поселение | с.Поспеловка | 2 | Эзекеевское лесничество Николаевского района |
|  |  |  | Поспеловская средняя школа |
|  | с.Кочкарлей | 1 | Администрация МО Поспеловское сельское поселение |
|  | с.Татарский Сайман | 2 |  |
|  | с.Чувашский Сайман | 1 |  |
|  | с.Эзекеево | 1 |  |
|  | с.Чувашский Сайман | 1 | КФК ООО «Бекет» |
| Итого | 8 |

Реестр действующих источников централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения и водопроводов МО Поспеловское сельское поселение см. Таблицы ниже:

Реестр источников централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения

МО Поспеловское сельское поселение

| № п/п | Ведомство | Населенный пункт | № подземного источника водоснабжения источника | Не отвечает санитарным требованиям | Группа санитарной надежности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Кол-во | Причина | 1 гр | 2гр | 3 гр |
|  | МО Поспеловское сельское поселение |  |  | 1 |  | 2 | 1 | 1 |
| 1 | - | с.Эзекеево | Артезианская скважина № 2556 |  |  | 1 |  |  |
| 2 | МП «Сантеплотех-сервис» | с.Чувашский Сайман | Каптажирован-ный родник | 1 | Каптаж расположен в овражке, на затопляемом участке, в камеру попадают поверхностные воды, не обеспечена водонепроницаемость каптажной камеры, вода не отвечает требованиям СанПиН, обеззараживание воды перед подачей в сеть не проводится |  |  | 1 |
| 3 | - | с. Татарский Сайман | Артезианская скважина № 730 |  |  |  | 1 |  |
| 4 | - | с. Кочкарлей | Артезианская скважина № 999 |  |  | 1 |  |  |

По данным Роспотребнадзора каптажированный родник МП «Сантеплотехсервис» в селе Чувашский Сайман не отвечает санитарным правилам и нормам. Каптаж расположен в овражке, в камеру попадают поверхностные воды, не обеспечена водонепроницаемость каптажной камеры, вода не отвечает требованиям СанПиН, обеззараживание воды перед подачей в сеть не проводится.

Состояние водопроводов ежегодно ухудшается, сказывается сверхнормативный амортизационный износ и отсутствие строительства новых объектов. В частности, на водопроводах в с. Чувашский Сайман водонапорные башни проржавели, протекают, течи не устраняются из-за полной изношенности металла.

Реестр водопроводов (основные характеристики) см. ниже:

Реестр водопроводов (основные характеристики)

| № п/п | Ведомство | Населенный пункт | Протяжен- ность в км | Не отвечает санитарным требованиям | Группа санитарной надежности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Кол-во | причина | 1 гр | 2 гр | 3 гр |
| 4 | МО Поспеловское сельское поселение |  | 16,6 | 1 |  | 2 | 1 | 1 |
|  |  | Эзекеево | 3 |  |  | 1 |  |  |
|  |  | Ч.Сайман | 3,8 | 1 |  |  |  | 1 |
|  |  | Т.Сайман | 6,8 |  |  | 1 |  |  |
|  |  | Кочкарлей | 3 |  |  |  | 1 |  |

В целом, качество воды по Николаевскому району и МО Поспеловское сельское поселение, в частности, по санитарно-химическим показателям и микробиологическим показателям за период с 2005 по 2010 гг. ухудшилось. Неудовлетворительное качество воды по санитарно-химическим показателям обусловлено повышенным уровнем содержания железа в воде не природного происхождения (изношенность металла). Основными причинами неудовлетворительного качества питьевой воды являются: загрязнение воды в каптажах родников, ненадлежащее состояние зон санитарной охраны источников, отсутствие на водопроводах обеззараживающих установок, высокая изношенность водопроводов и разводящих сетей, слабый производственный контроль, нестабильная подача воды.

Нецентрализованное водоснабжение. Помимо централизованного водоснабжения в МО Поспеловское сельское поселение значительная часть населения для питьевого и хозяйственного водопотребления использует родники и колодцы.

В 2008 г. в результате плановых проверок Роспотребнадзора в МО Поспеловское сельское поселение установлено, что общественные родники и колодцы в поселении не отвечают требованиям СанПиН 2.1.4.1175-02 «Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников». Текущий ремонт нецентрализованных источников водоснабжения не проводится, наземные части деревянных конструкций родников и колодцев сгнили, через щели в срубах в каптажи и колодцы попадают поверхностные воды, что приводит к увеличению риска загрязнения и колодцы попадают поверхностные воды, что приводит к увеличению риска загрязнения и инфицирования питьевой воды.

Причинами неудовлетворительного качества питьевой воды из нецентрализованных источников являются слабая защищенность водоносных горизонтов от загрязнения с поверхности территорий, недостаточная работа служб эксплуатации и отсутствие своевременного технического ремонта, очистки и дезинфекции колодцев.

Канализование В Николаевском районе канализованы на очистные сооружения только 4 населенных пункта.

Система сбора и очистки сточных вод на территории МО Поспеловское сельское поселение отсутствует.

2.3.2. Проектное решение

Реформа систем водоснабжения и водоотведения относится к одной из трех отраслей хозяйства страны (наряду с энергетикой и транспортом), затрагивающих интересы каждого гражданина. Это интересы жизнеобеспечения, здоровья, безопасности, уровня и качества жизни.

В первую очередь необходимо:

- Провести объективную инвентаризацию потребителей воды в поселении;

- Внести предложения в Региональную программу «Чистая вода» для включения в нее ремонт систем водоснабжения, не отвечающих требованиям санитарной безопасности;

- Обеспечить разработку проектов и реализации зон санитарной охраны источников водоснабжения;

- Обеспечить устройство систем современного обеззараживания воды перед подачей её потребителю, в первую очередь там, где качество воды не соответствует требованиям СанПиН;

- Обеспечить разработку проекта централизованного водоснабжения населённых пунктов, где оно отсутствует или не действует;

- Обеспечить проведение необходимых работ по выявлению дополнительных, качественных источников водоснабжения;

- Обеспечить проектирование и строительство канализационных сетей и очистных сооружений канализации, в первую очередь в сёлах Чувашский Сайман, Татарский Сайман, Поспеловка и на существующих и проектируемых производственных объектах;

- Ежегодно планировать в бюджет района и поселений средства на ремонт объектов централизованного и нецентрализованного водоснабжения;

- Обеспечить производственный лабораторный контроль за качеством воды в системах централизованного и нецентрализованного водоснабжения населенных пунктов в полном объеме;

- Повысить качество обслуживания водопроводных сетей и сооружений.

Следующей ступенью реформирования должна стать всеобъемлющая система учета потребляемой и сбрасываемой воды, причем как во всех системах в целом, так и у каждого потребителя. Очевидно, что повсеместная установка водомеров приведет к снижению потребления воды, что повлечет за собой уменьшение неучтенных расходов воды и потерь при транспортировке, а также заставит компании, эксплуатирующие водопроводные и канализационные сети, провести ряд мероприятий, которые уменьшат утечки в системах водоснабжения и исключат попадание поверхностных стоков в бытовую канализацию, что в свою очередь приведет к нормализации работы очистных сооружений.

В целях обеспечения населения района качественной питьевой водой необходимо:

1..Определение границ ЗСО источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения, а также составляющих их поясов;

2..Оформить в соответствующем порядке все источники водоснабжения и резервируемые территории для их развития, оборудовать охранные зоны.

Данные мероприятия, в конечном счете, приведут к повышению качества водоснабжения и снижению водопотребления, что позволит улучшить условия жизни населения и экономически обоснованно проводить тарифную политику.

2.4. Территории, подверженные воздействию опасных процессов

природного и техногенного характера

Опасности и угрозы в техногенной и природной сферах реализуются в том случае, когда характеристики природных процессов и явлений, параметры производственных и других техногенных процессов достигают или превышают определённый критический предел, после чего техногенный или природный процесс выходит за границы нормального состояния.

Это может сопровождаться разрушительным или другим негативным воздействием на окружающую среду, приводящим к природному или техногенному бедствию различной интенсивности и масштаба – источнику чрезвычайной ситуации, обуславливающему возникновение чрезвычайной ситуации природного, техногенного или экологического характера.

Чрезвычайная ситуация – это обстановка на определённой территории, сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, стихийного или иного бедствич, которая может повлечь за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или природной среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей.

Таким образом, результатом чрезвычайных ситуаций является наносимый ими вред (ущерб). Этот ущерб выражается через последствия природного и техногенного бедствия, под которыми понимается результат воздействия поражающих и других факторов, негативно влияющих на человека, объекты экономики, социальную сферу, окружающую природную среду, а также изменения обстановки, произошедшие вследствие этого.

Одной из основных характеристик любой возникающей чрезвычайной ситуации природного и техногенного характера является её масштаб, который характеризуется, прежде всего, размерами зоны чрезвычайной ситуации. Как правило, при определении масштаба учитывается также тяжесть последствий, главными составными частями которых являются потери и ущерб.

Состояние природной среды характеризуется критериями загрязнения воздушной среды, воды, почв, истощения природных ресурсов, деградации экосистем и обычно оценивается исходя из общеэкологических и санитарно-гигиенических требований.

При оценке состояния среды обитания человека принимаются во внимание в первую очередь санитарно-гигиенические нормы. Кроме того, учитываются все нормы и т требования по чистоте источников водоснабжения, водоёмов, лесных угодий и т.д. Степень ухудшения здоровья населения характеризуется по медико-биологическим критериям.

Таким образом, возникновение зон чрезвычайной экологической ситуации характеризуется определёнными изменениями окружающей среды, состояния здоровья человека, а также деградацией естественных экосистем.

В целом классификация чрезвычайных ситуаций различного характера на практике позволяет оценивать масштабы возникающих чрезвычайных ситуаций, определять силы и средства, необходимые для их ликвидации, а также органы управления, ответственные за организацию работ.

Техногенные чрезвычайные ситуации, в основном, формируются в зависимости от характеристик опасных веществ, которые обращаются в опасных технологических процессах.

Методы прогноза возникновения чрезвычайных ситуаций наиболее развиты применительно к чрезвычайным ситуациям природного характера, точнее, к вызывающим их опасным природным явлениям. Для своевременного прогнозирования и обнаружения опасного природного явления на стадии его зарождения необходима отлаженная общегосударственная система мониторинга за предвестниками стихийных бедствий и катастроф.

Методы прогнозирования масштабов чрезвычайных ситуаций по времени проведения делятся на две группы:

-методы, основанные на априорных (предполагаемых) оценках, полученных с помощью теоретических моделей и аналогий;

-методы, основанные на апостериорных  оценках  (оценка масштабов уже возникшей чрезвычайной ситуации).

Успешно функционирует, в частности, система оперативного прогноза последствий сильных землетрясений с использованием ГИС-технологий. которая содержит информацию о населении и характеристиках застройки всех населенных пунктов на территории России.

Система, по получаемой через Интернет в реальном масштабе времени информации о координатах, размерах и глубине очага поражения техноприродной системы (ТИС) и выдает прогноз его последствий, масштабов возникшей чрезвычайной ситуации, а также необходимых силах и средствах для проведения аварийно-спасательных работ.

Следует отметить, что учитывая влияние на индивидуальный риск различных факторов: видов негативных событий, их частоты, силы, взаимного расположения источников опасности и объектов воздействия, защищенность и уязвимость объектов по отношению к поражающим факторам источников опасности, а также затраты на реализацию мер по уменьшению негативного влияния отдельных факторов, обосновываются рациональные меры, позволяющие снизить природный и техногенный риски до минимально возможного уровня. Отдельные опасные явления, потенциально опасные объекты сравниваются между собой по величине индивидуальною риска, выявляются критические риски. Рациональный объем мер защиты осуществляется в пределах ресурсных ограничений, следующих из социально-экономического положения страны, области, района.

Территории, подверженные проявлениям опасных природных процессов, являются ограниченно пригодными для градостроительной деятельности, поскольку требуют обязательного проведения комплексных инженерных, инженерно-геологических и инженерно-экологических изысканий, а также мероприятий по инженерной подготовке территории.

Территориями, подверженными воздействию чрезвычайных ситуаций природного характера, в границах проектирования, в первую очередь являются зоны проявления опасных природных процессов: эрозионные процессы; оползни; делювиальный смыв; подтопление паводковыми водами; переувлажнение грунтов.

Защиту застраиваемых территорий от затопления паводковыми водами следует выполнять в соответствии с требованиями СНиП 22-02-2003 «Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения».

Согласно СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» в зонах с наибольшей степенью риска проявления опасных природных процессов следует размещать парки, сады, открытые спортивные площадки и другие свободные от застройки элементы.

На территории поселений с высоким уровнем стояния грунтовых вод, на заболоченных участках следует предусматривать понижение уровня грунтовых вод в зоне капитальной застройки путём устройства закрытых дренажей. На территориях усадебной застройки, стадионов, парков, и других озеленённых территорий общего пользования допускается открытая осушительная сеть.

Потенциальным источником возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера являются коридоры прохождения газопроводов, нефтепроводов и продуктопроводов..

Транспортировка взрывопожарных продуктов с помощью трубопроводного транспорта может сопровождаться загрязнением территории в результате утечки газа или развитии аварийных ситуаций.

Основной причиной аварийных ситуаций на газопроводах являются несанкционированные врезки в МТС (магистральные трубопроводные системы), коррозия, заводской брак и др. Поэтому неблагоприятными по вероятности возникновения аварийных ситуаций являются места пересечения трубопроводов различного назначения с крупными водотоками, автомобильными магистралями.

К территориям, подверженным воздействию чрезвычайных ситуаций техногенного характера, относятся также другие взрывопожароопасные объекты: АЗС и АГЗС; склады хранения взрывоопасных веществ; предприятия сушки и хранения зерна/муки; промышленные предприятия по производству взрывоопасных и легковоспламеняющихся веществ; аммиачные компрессорные установки для холодильных камер и рефрижераторов т.п.

2.5. Территории залегания полезных ископаемых

2.5.1. Анализ современного состояния

«Генеральным планом развития» показаны территории, выделенные в зоны перспективного освоения минерально-сырьевых ресурсов, объединяющие перспективные площади с высокой плотностью прогнозных ресурсов сырья для стройиндустрии.

В МО Поспеловское сельское поселение геологами разведаны месторождения глины. Запасы глины располагаются восточнее села Кочкарлей, северо-западнее и юго-западнее села Эзекеево. Сырье участков недр пригодно для производства кирпича обыкновенного М-75 и М-100.

Поспеловское месторождение диатомита с запасами свыше 2000 кубов пригодно для производства легковесного кирпича и теплоизоляционных изделий.

Песок добывается: юго-западнее села Эзекеево; в районе села Поспеловка – между реками Алмай и Поспеловка (в месте их слияния).

Небольшие запасы песка обнаружены в районе сёл Балдасьево и Давыдовка.

2.5.2. Проектное решение

Месторождения полезных ископаемых подлежат охране согласно Закону Российской Федерации «О недрах».

Основными требованиями к использованию и охране недр являются:

-предупреждение самовольной застройки площадей залегания полезных ископаемых;

-соблюдение установленного порядка использования площадей полезных ископаемых в иных целях.

2.6. Зоны с особыми условиями использования территории

Зоны с особыми условиями использования территории – охранные, санитарно-защитные зоны (СЗЗ), зоны охраны объектов историко-культурного наследия (памятников истории и культуры), водоохранные зоны, зоны охраны источников водоснабжения, зоны охраняемых объектов, иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации (Статья 1. Федеральный Закон «Градостроительный кодекс Российской Федерации» от 29.12.2004 года № 190-ФЗ).

В целом вопросы охраны и содержания объектов культурного наследия регионального и местного значения относится непосредственно к уровню области и муниципального района соответственно.

В границах МО Поспеловское сельское поселение выделены следующие зоны с особыми условиями использования территорий:

2.6.1. Зоны особо охраняемых территорий

Согласно действующему Земельному кодексу РФ (Федеральный Закон от 25.10.2001 года № 136-ФЗ) к землям особо охраняемых территорий относятся земельные участки, которые имеют особое природоохранное, научное, историко-культурное, эстетическое, рекреационное, оздоровительное и иное ценное значение, которые изъяты постановлениями федеральных органов государственной власти, органов власти субъектов РФ или решениями органов местного самоуправления полностью или частично из хозяйственного использования и гражданского оборота и для которых установлен особый правовой режим.

2.6.1.1. Зоны охраны объектов культурного наследия

Наличие памятников истории и культуры в границах рассматриваемого поселения требует соблюдения действующего законодательства РФ в области охраны объектов культурного наследия.

Объекты культурного наследия (памятники истории, культуры и архитектуры), расположенные на территории МО Поспеловское сельское поселение см. Таблицу 3;

Объекты культурного наследия (памятники истории и культуры), расположенные на территории МО Поспеловское сельское поселение см. Таблицу 4.

В настоящее время земельные участки, занимаемые объектами культурного наследия не оформлены в установленном Законодательством порядке, не разработаны проекты и не утверждены охранные зоны, не утверждены соответствующие регламенты.

Областной целевой программой «Сохранение, популяризация и государственная охрана объектов культурного наследия, расположенных на территории Ульяновской области на 2011-2013 годы» предусматриваются необходимые мероприятия по изменению ситуации в данной сфере.

На 2010 год планируется проведение исходных землеустроительных работ по территориям, занятым объектами культурного наследия для постановки их на кадастровый учёт.

Согласно «Методическим рекомендациям по экологическому мониторингу недвижимых объектов культурного наследия»:

Памятники истории и культуры - состоящие на государственном учете материальные объекты и памятные места, связанные с историей и творчеством людей, представляющие историческую, научную, художественную или иную культурную ценность.

Наличие на проектируемой территории памятников истории и культуры требует соблюдения требований ФЗ Российской Федерации от 25 мая 2002г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

Согласно ФЗ Российской Федерации от 25 мая 2002г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» объекты культурного наследия подразделяются на следующие категории историко-культурного значения:

объекты культурного наследия федерального значения - объекты, обладающие историко-архитектурной, художественной, научной и мемориальной ценностью, имеющие особое значение для истории и культуры Российской Федерации, а также объекты археологического наследия;

объекты культурного наследия регионального значения - объекты, обладающие историко-архитектурной, художественной, научной и мемориальной ценностью, имеющие особое значение для истории и культуры субъекта Российской Федерации;

объекты культурного наследия местного (муниципального) значения - объекты, обладающие историко-архитектурной, художественной, научной и мемориальной ценностью, имеющие особое значение для истории и культуры муниципального образования.

Зоны охраны объектов историко-культурного наследия

Согласно ФЗ от 25 мая 2002г. № 73-ФЗ в целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде на сопряженной с ним территории устанавливаются зоны охраны объекта культурного наследия: охранная зона, зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности, зона охраняемого природного ландшафта.

Необходимый состав зон охраны объекта культурного наследия определяется проектом зон охраны объекта культурного наследия.

Охранная зона - территория, в пределах которой в целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его историческом ландшафтном окружении устанавливается особый режим использования земель, ограничивающий хозяйственную деятельность и запрещающий строительство, за исключением применения специальных мер, направленных на сохранение и регенерацию историко-градостроительной или природной среды объекта культурного наследия.

Зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности - территория, в пределах которой устанавливается режим использования земель, ограничивающий строительство и хозяйственную деятельность, определяются требования к реконструкции существующих зданий и сооружений.

Зона охраняемого природного ландшафта - территория, в пределах которой устанавливается режим использования земель, запрещающий или ограничивающий хозяйственную деятельность, строительство и реконструкцию существующих зданий и сооружений в целях сохранения (регенерации) природного ландшафта, включая долины рек, водоемы, леса и открытые пространства, связанные композиционно с объектами культурного наследия.

Границы зон охраны объекта культурного наследия (за исключением границ зон охраны особо ценных объектов культурного наследия народов Российской Федерации, и объектов культурного наследия, включенных в Список всемирного наследия), режимы использования земель и градостроительные регламенты в границах данных зон утверждаются на основании проекта зон охраны объекта культурного наследия в отношении объектов культурного наследия федерального значения - органом государственной власти субъекта Российской Федерации по согласованию с федеральным органом охраны объектов культурного наследия, а в отношении объектов культурного наследия регионального значения и объектов культурного наследия местного (муниципального) значения - в порядке, установленном законами субъектов Российской Федерации.

Порядок разработки проектов зон охраны объекта культурного наследия, требования к режиму использования земель и градостроительным регламентам в границах данных зон устанавливаются Правительством Российской Федерации.

На объект культурного наследия, включенный в реестр, собственнику данного объекта соответствующим органом охраны объектов культурного наследия выдается паспорт объекта культурного наследия. В указанный паспорт вносятся сведения, составляющие предмет охраны данного объекта культурного наследия, и иные сведения, содержащиеся в реестре.

Форма паспорта объекта культурного наследия утверждается уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти (ФЗ от 23.07.2008 № 160-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в связи с совершенствованием осуществления полномочий правительства Российской Федерации).

Объекты культурного наследия подлежат государственной охране в целях предотвращения их повреждения, разрушения или уничтожения, изменения облика и интерьера, нарушения установленного порядка их использования, перемещения и предотвращения других действий, могущих причинить вред объектам культурного наследия, а также в целях их защиты от неблагоприятного воздействия окружающей среды и от иных негативных воздействий

Перечень объектов культурного наследия (памятников архитектуры), расположенных на территории

МО Поспеловское сельское поселение

Таблица 3

| № п/п | Местоположение | Наименование, датировка | Документ о постановке на госохрану |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | с. Кочкарлей, центральная часть | Церковь Казанской Богоматери (православный, приходской двухпрестольный храм), 1903 г. | Письмо РК РФ от 24.03.98г. № 421-34-98 |
| 2 | с. Кочкарлей, рядом с церковью | Дом жилой церковного причта (?), начало XX в. | Письмо РК РФ от 24.03.98г. № 421-34-98 |
| 3 | с. Кочкарлей, центральная часть | Ансамбль земской больницы, конец XIX –начало XX вв. | Письмо РК РФ от 24.03.98г. № 421-34-98 |
| 4 | с. Кочкарлей, центральная часть | Здание главного корпуса больницы, конец XIX –начало XX вв. | Письмо РК РФ от 24.03.98г. № 421-34-98 |
| 5 | с. Кочкарлей центральная часть | Здание второго корпуса больницы, конец XIX –начало XX вв. | Письмо РК РФ от 24.03.98г. № 421-34-98 |
| 6 | с. Кочкарлей центральная часть | Дом врачей, Конец XIX начало XX вв. | Письмо РК РФ от 24.03.98г. № 421-34-98 |
| 7 | с. Кочкарлей, центральная часть | Дом младшего медперсонала, конец XIX –начало XX вв. | Письмо РК РФ от 24.03.98г. № 421-34-98 |
| 8 | с. Поспеловка, северо-западная окраина | Ансамбль построек Поспеловского винокуренного завода, XIX в. | Письмо РК РФ от 24.03.98г. № 421-34-98 |
| 9 | с. Поспеловка, северо-западная окраина | Здание главного корпуса винокуренного завода, вторая половина XIX в. | Письмо РК РФ от 24.03.98г. № 421-34-98 |
| 10 | с. Поспеловка, северо-западная окраина | Фабричная дымовая труба, конец XIX – начало XX вв. | Письмо РК РФ от 24.03.98г. № 421-34-98 |
| 11 | с. Поспеловка, станция | Ансамбль железнодорожной станции «Прасковьино» конец XIX – начало XX вв. | Письмо РК РФ от 24.03.98г. № 421-34-98 |
| 12 | с. Поспеловка, станция | Здание железнодорожного вокзала конец XIX – начало XX вв. | Письмо РК РФ от 24.03.98г. № 421-34-98 |
| 13 | с. Поспеловка, станция | Дом жилой станционных служащих, конец XIX – начало XX вв. | Письмо РК РФ от 24.03.98г. № 421-34-98 |
| 14 | с. Татарский Сайман, центральная часть | Мечеть (мусульманский храм), вторая половина XIX в. | Письмо РК РФ от 24.03.98г. № 421-34-98 |

Перечень объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), расположенных на территории

МО Поспеловское сельское поселение

Таблица 4

| № п/п | Местоположение | Наименование, датировка | Документ о постановке на госохрану |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | с. Татарский Сайман, центральная часть | Памятник воинам-односльчанам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, 1960-е гг. | Письмо РК РФ от 24.03.98г. № 421-34-14 |
| 2 | с. Чувашский Сайман | Памятник воинам-односльчанам, погибшим в годы Великой Отечественной войны | выявленный |
| 3 | с. Чувашский Сайман | Бюст героя СССР М.П.Борисову-1 1970г. | выявленный |

Перечень особо охраняемых природных территорий на территории МО Поспеловское сельское поселение

Таблица 5

| Наименование | Адрес | Общая площадь (га) | Статус | Нормативно-правовая основа функционирования | Ведомственная подчинённость |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Озеро «Светлое» (с прилегающими реликтовыми коренными сосновыми насаждениями) | Эзекеевское лесничество, МО Поспеловскоесельское поселение (Государственный природный заказник «Сурские Вершины») | 437,0 | памятник природы регионального значения | Решение Исполкома Областного Совета народных депутатов № 102 от 10.02.1976 г., Постановление Законодательного Собрания Ульяновской области № 30/333 от 27.11.1997 г. | Решение Исполкома Областного Совета народных депутатов № 102 от 10.02.1976 г., Постановление Законодательного Собрания Ульяновской области № 30/333 от 27.11.1997 г. |
| «Черничники» (сосновые насаждения, черничные поляны, места обитания глухарей, белок) | Эзекеевское лесничество, («Приволжская лесостепь», «Сурские Вершины») | 806 га | памятник природы регионального значения | Постановление Главы администрации Ульяновской области № 102 от 27.07.1995 года | Министерство лесного хозяйства природопользования и экологии Ульяновской области |
| Государственный природный комплексный заказник «Приволжская лесостепь» | Эзекеевское лесничество, МО Поспеловское сельское поселение (часть территории) | 1313 га | заповедный режим | Постановление главы администрации области № 193 от 29.12.2001 года | - |
| Государственный природный комплексный заказник «Сурские Вершины» (водораздел рек правобережья приволжской возвышенности, облесённость более 60%, угодья благоприятны для лося, кабана, глухаря) | Эзекеевское лесничество, МО Поспеловское сельское поселение (часть территории) | 4575 га | заповедный режим | Решение облисполкома № 77 от 04.11.1977 года | - |

2.6.1.2. Зоны особо охраняемых природных территорий

организации индикаторных зон, т.е. территорий, где оценивается воздействие антропогенных и техногенных факторов на природную среду. По этим индикаторным территориям производится качественная и количественная оценка изменения состояния природной среды под влиянием негативных факторов. Создание ООПТ связано с сохранением природной среды, природных ландшафтов (почв, вод, растительного и животного мира), сохранения рекреационных ресурсов, поддержки экологического баланса в условиях рекреационного использования природных территорий.

На территориях ООПТ запрещается: выпас скота и сенокошение, распашка земель, проведение лесомелиоративных строительных работ, отстрел и отлов животных, сбор растений и насекомых. Режимы охранных зон отсутствуют.

На территориях, занимаемых памятниками природы, с учётом их ценности, назначения и уязвимости, устанавливается заповедный режим охраны, который предполагает полный запрет на все виды хозяйственной или иной деятельности в установленных границах. Землепользователи, на землях которых находятся памятники природы, должны соблюдать установленный режим охраны, соблюдение которого контролируют местные органы власти и комитет экологии.

Согласно ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях» от 14.03.1995 года № 33 ФЗ» различаются следующие категории особо охраняемых природных территорий (ООПТ):

- государственные природные заповедники, в том числе биосферные;

- национальные парки;

- природные парки;

- государственные природные заказники;

- памятники природы;

- дендрологические парки и ботанические сады;

- лечебно-оздоровительные местности и курорты.

# Территория МО Поспеловское сельское поселение характеризуется не только разнообразной природой, присущей средней полосе России, но и включает одни из наиболее красивых и ценных природных территорий и уголков Николаевского района и Ульяновской области.

Государственный природный комплексный заказник «Сурские Вершины». Заказник расположен в двух районах Ульяновской области – Барышском и Николаевском. Его общая площадь – 27,0 тыс. га, в том числе лесных угодий – 14,9 тыс. га, полевых – 12,6 тыс. га, водных – 0,5 тыс. га. Здесь находится большое озеро Светлое (Святое), встречаются торфяные болота.

Название заказнику дало село Сурские Вершины, неподалёку от которого берёт начало река Сура (в виде слабого ручейка). Здесь на возвышенности, носящей название «Сурская Шишка» или Южноульяновский водораздел (высота более 340 метров над уровнем моря), берут начало реки Барыш и Сызранка.

Озеро Светлое. В таких же рельефных и горно-геологических условиях, как Белое озеро (МО Дубровское сельское поселение), находится и озеро Светлое, которое расположилось в лесной зоне северо-запада Николаевского района, на самой вершине «Сурской Шишки».

# Высота над уровнем моря – 280 метров. Самая интересная особенность – «плавучий остров» или сплавина, которая представляет собой надводный плавающий ковер, образованный переплетёнными корневищами и стеблями тростника, осок и сфагновых мхов. Толщина сплавины до 120-ти см и может выдержать вес не одного человека. Всё это послужило основанием для утверждения озера Светлое и его окрестностей общей площадью 437 га памятником природы областного значения. В годы войны на озере открылись торфоразработки, добывалось топливо для Поспеловского спиртзавода.

# Черничники. На территориях Государственных комплексных заказников «Сурские Вершины» и «Приволжская лесостепь», а также в лесном массиве северо-западной части МО Поспеловское сельское поселение находится много черничных полян, которые являются памятниками природы регионального значения.

(Перечень особо охраняемых природных территорий, расположенных на территории МО Поспеловское сельское поселение, представлен Таблицей 5 (см. выше)).

2.6.1.3. Нормативная документация, на основе которой должна формироваться

деятельность по охране и возможному использованию объектов

историко-культурного значения:

- Областная целевая программа "Сохранение, популяризация и государственная охрана объектов культурного наследия, расположенных на территории Ульяновской области" на 2011-2013 годы;

- Федеральный закон "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации" от 25.06.2002 № 73-ФЗ;

- Постановление Совета Министров СССР от 16.09.1982 № 865 "Об утверждении Положения об охране и использовании памятников истории и культуры";

- Постановление Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 № 1204 об утверждении Положения о госконтроле в области сохранения, использования, популяризации и госохраны объектов культурного наследия народов Российской Федерации;

- Постановление Правительства Ульяновской области от 30.04.2009 № 186-П об утверждении Положения о порядке установления и размере льготной арендной платы арендаторам объектов культурного наследия;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 № 1204 "Об утверждении Положения о государственном контроле в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия...";

- Приказ Росохранкультуры от 27.02.2010 № 27 "Об утверждении формы паспорта объекта культурного наследия" и другие нормативные документы.

В целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде на сопряженной с ним территории устанавливаются зоны охраны объекта культурного наследия: охранная зона, зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности, зона охраняемого природного ландшафта.

-Охранная зона - территория, в пределах которой в целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его историческом ландшафтном окружении устанавливается особый режим использования земель, ограничивающий хозяйственную деятельность и запрещающий строительство, за исключением применения специальных мер, направленных на сохранение и регенерацию историко-градостроительной или природной среды объекта культурного наследия.

-Зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности - территория, в пределах которой устанавливается режим использования земель, ограничивающий строительство и хозяйственную деятельность, определяются требования к реконструкции существующих зданий и сооружений.

-Зона охраняемого природного ландшафта - территория, в пределах которой устанавливается режим использования земель, запрещающий или ограничивающий хозяйственную деятельность, строительство и реконструкцию существующих зданий и сооружений в целях сохранения (регенерации) природного ландшафта, включая долины рек, водоемы, леса и открытые пространства, связанные композиционно с объектами культурного наследия.

Границы зон охраны объекта культурного наследия (за исключением границ зон охраны особо ценных объектов культурного наследия народов Российской Федерации и объектов культурного наследия, включенных в Список всемирного наследия), режимы использования земель и градостроительные регламенты в границах данных зон утверждаются на основании проекта зон охраны объекта культурного наследия, в отношении объектов культурного наследия федерального значения - органом государственной власти субъекта Российской Федерации по согласованию с федеральным органом охраны объектов культурного наследия, а в отношении объектов культурного наследия регионального значения и объектов культурного наследия местного (муниципального) значения - в порядке, установленном законами субъектов Российской Федерации.

2.6.1.4. Перечень мероприятий по охране памятников

историко-культурного значения на территории

МО Поспеловское сельское поселение

1.Обеспечение сохранности объектов культурного наследия;

2.Соблюдение режимов использования территорий и зон охраны объектов культурного наследия;

3.Обеспечение содействия администрации МО «Николаевский район» в осуществлении ее деятельности по охране и сохранению объектов культурного наследия, предоставление информации, касающейся объектов культурного наследия;

4.Вновь выявляемые объекты, представляющие историческую, научную, художественную или иную культурную ценность, зарегистрированные в списках вновь выявленных объектов, до решения вопроса о принятии их на государственный учет как памятников истории и культуры подлежат охране в порядке, предусмотренном действующим законодательством об охране памятников истории и культуры;

5.Содействие в постановке на охрану вновь выявленных объектов историко-культурного значения с определением охранных зон;

6.Проведение постоянного мониторинга состояния памятников историко-культурного значения. Для осуществления мониторинга состояния объектов культурного наследия выбирается система индикаторов и устанавливается периодичность их наблюдения. Динамика фиксируемых изменений является основанием для принятия оперативных административных решений, а также для создания и реализации программ сохранения культурного наследия;

7.Необходима разработка историко-культурных опорных планов и проектов зон охраны объектов культурного наследия (или корректура имеющихся), отвечающих современным требованиям законодательства и задачам сохранения и рационального использования наследия, с доведением их до утверждения в установленном порядке, как обязательной основы для разработки градостроительных регламентов;

8.Содействие в реализации областных целевых программ по комплексному развитию, сохранению наследия, совершенствованию экологического состояния и рекреационно-туристическому использованию районов, имеющих наиболее ценное культурное наследие;

9.Участие в разработке концепции социально-экономического развития МО «Николаевский район», с учетом максимального сохранения и использования богатств культурного наследия;

10.Необходимы исследования и составления списков объектов нематериального и устного наследия, потенциальных для взятия под охрану и обеспечение поддержания и сохранения.

Общие мероприятия по сохранению объектов культурного наследия:

Сохранение объекта культурного наследия

Сохранение объекта культурного наследия - направленные на обеспечение физической сохранности объекта культурного наследия ремонтно-реставрационные работы, в том числе консервация объекта культурного наследия, ремонт памятника, реставрация памятника или ансамбля, приспособление объекта культурного наследия для современного использования, а также научно-исследовательские, изыскательские, проектные и производственные работы, научно-методическое руководство, технический и авторский надзор.

Консервация объекта культурного наследия

Консервация объекта культурного наследия - научно-исследовательские, изыскательские, проектные и производственные работы, проводимые в целях предотвращения ухудшения состояния объекта культурного наследия без изменения дошедшего до настоящего времени облика указанного объекта, в том числе противоаварийные работы.

Ремонт памятника

Ремонт памятника - научно-исследовательские, изыскательские, проектные и производственные работы, проводимые в целях поддержания в эксплуатационном состоянии памятника без изменения его особенностей, составляющих предмет охраны.

Реставрация памятника или ансамбля

Реставрация памятника или ансамбля - научно-исследовательские, изыскательские, проектные и производственные работы, проводимые в целях выявления и сохранности историко-культурной ценности объекта культурного наследия.

Режимы содержания территории историко-культурных объектов:

Общие положения:

1.Сохранение композиционной роли памятников в структуре населённых пунктов и природных ландшафтов;

2.Сохранение сомасштабного окружения объектов культурного наследия;

3.Сохранение видовых коридоров и пространственных связей для наилучшего восприятия памятников истории и культуры;

4.Закрепление исторически сложившихся функций на территории близлежащего градостроительного окружения;

5.Исключение из области зрительного восприятия объектов наземных инженерных коммуникаций;

6.Любые виды проектных, земляных и строительных работ должны согласовываться с уполномоченными государственными органами по охране объектов культурного наследия.

Для памятников и мемориалов воинам-односельчанам:

1.Необходимость ландшафтного оформления с посадкой декоративных растений и оформлением дорожек;

2.Устройства декоративных ограждений;

3.Исключение хозяйственных построек, ухудшающих зрительное восприятие объектов;

4.Зрительный бассейн определить со стороны главного фасада памятников;

5.Ограничить общественные функции, не имеющие отношения к достопримечательному месту.

Для памятников архитектуры:

1.Запрещение функций, требующих строительства крупных зданий и сооружений, привлекающих большие потоки транспорта и негативно воздействующих на экологию достопримечательного места;

2.Возможность использования объектов под общественные функции, в том числе с обеспечением экскурсионных функций, при условии, если это не наносит ущерба сохранности памятников и не нарушает их историко-художественной ценности;

3.Запрещение размещения промышленных, складских и иных предприятий, функционально не имеющих отношения к достопримечательному месту;

4.Регенерация рядовой историко-культурной застройки;

5.Нейтрализация дисгармоничных объектов;

6.Осуществление нового строительства в режиме регенерации застройки. Строительство с соблюдением масштабного и средового соответствия историко-культурной среде;

7.Сохранение исторического силуэта достопримечательного места;

8.Сохранение исторического архитектурного облика достопримечательного места, основу которого составляет народная архитектура с украшениями в виде наличников, карнизов, завалинок и пр.

3. Мероприятия по охране окружающей среды

на территории МО Поспеловское сельское поселение

В любом цивилизованном обществе природные ресурсы — вода, недра, земля, атмосфера, воздух, флора и фауна — являются объектами специальных законоположений и постановлений, регламентирующих их использование и охрану. В систему правовой охраны биосферы входят четыре группы юридических мероприятий:

- правовое регулирование использования, сохранения и возобновления природных ресурсов;

- организация воспитания и обучения кадров, финансирование и материально-техническое обслуживание природоохранных действий;

- контроль за выполнением требований охраны природы;

- юридическая ответственность правонарушителей.

Поиск оптимального решения экологических проблем должен вестись на всех уровнях.

# Нормативные акты по охране природы и рациональному природопользованию подразделяются на законы и подзаконные акты. В частности, к законам относятся Основы гражданского, земельного, водного, горного, лесного законодательства России, а подзаконными актами служат нормативно-правовые акты государственных органов субъектов Федерации, издаваемые на основании законодательных актов, постановления административно-территориальных органов, а также отраслевые и ведомственные инструкции, указания, правила. Примерами ведомственных и отраслевых нормативных актов являются: «Строительные нормы и правила», «Санитарные нормы проектирования промышленных предприятий», «Правила охраны поверхностных вод от загрязнения сточными водами» и др.

3.1. Мониторинг окружающей среды

Мероприятия по мониторингу окружающей среды в проектируемых границах включают:

-организацию регулярных наблюдений за уровнем загрязнения атмосферного воздуха, поверхностных вод, подземных вод, почв;

-реализацию системы производственного экологического контроля на предприятиях;

-оценку состояния и мониторинг водных ресурсов;

-оценка влияния и мониторинг объектов негативного воздействия на окружающую среду, паспортизация всех объектов и надзор за технологическими нарушениями;

-прогнозирование и предотвращение возможных чрезвычайных явлений и ситуаций негативного воздействия на окружающую среду.

3.2. Повышение уровня экологической  культуры населения,

экологического воспитания

Цель мероприятий - формирование устойчивого природоохранного сознания и поведения у населения МО. Достижение цели предусматривает:

- развитие системы всеобщего непрерывного базового экологического образования;

- совершенствование специализированного экологического образования;

- поддержку деятельности общественных объединений экологической направленности;

- обеспечение прав граждан на достоверную информацию о состоянии окружающей среды;

- участие в международных экологических программах.

Первоочередные мероприятия:

-создание инфраструктуры и техническое оснащение системы экологического образования (дошкольное и школьное экологическое образование);

-организация и проведение детских экологических конкурсов, выставок, конференций;

-организация экологических лагерей школьников и экологических смен;

-обучение специалистов предприятий, повышение квалификации в области охраны окружающей среды;

-организация информационного просвещения населения в средствах массовой информации по вопросам охраны окружающей среды;

-поддержка деятельности общественных экологических детских организаций:

-проведение экологических акций и мероприятий;

-организация работ экологических лагерей:

-развитие общественного молодежного экологического движения.

Реализация программы развития экологического образования позволит обеспечить повышение уровня экологической культуры и информированности населения о состоянии окружающей среды как важного условия решения проблем природопользования, улучшения состояния окружающей среды и здоровья населения.

3.3. Первоочередные мероприятия по охране окружающей среды

МО Поспеловское сельское поселение

Защита атмосферного воздуха от стационарных источников загрязнения:

- Проведение инвентаризации выбросов промышленных предприятий поселения.

- Установка нового и ремонт существующего пылегазоулавливающего оборудования на котельных поселения.

- Совершенствование технологии очистки выбросов в атмосферу на промышленных предприятиях, внедрение современных технологий по улавливанию загрязняющих веществ.

- Разработка для каждого существующего и проектируемого предприятия проекта СЗЗ с определением размера санитарно-защитной зоны (СЗЗ) в соответствии с классом опасности предприятия и учётом розы ветров.

- Соблюдение режима СЗЗ промышленных предприятий и их обустройство.

- Оснащение предприятий - источников загрязнения, приборами контроля выбросов загрязняющих веществ в атмосферу и обеспечение производственного контроля соблюдения нормативов предельно допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу.

- Инвентаризация имеющихся пунктов наблюдений за состоянием атмосферного воздуха, оценка их репрезентативности и достаточности.

Защита атмосферного воздуха от передвижных источников загрязнения:

- Организация санитарно-защитного озеленения вдоль автомобильных дорог.

- Формирование сети автодорог с учётом существенного уменьшения перепробега автомобилей, что снизит нагрузку на окружающую среду при движении автотранспорта.

- Обеспечить разработку проекта СЗЗ дороги регионального значения «Бестужевка-Барыш-Николаевка-Павловка» и программы по расселению жилых домов, попадающих в санитарно-защитную зону.

- Создание и восстановление придорожных лесных полос.

- Оснащение автобусных парков и парков легковых автомобилей нейтрализаторами отработанных газов, установка сажевых фильтров на автобусах с дизельными двигателями.

- Повышение технического уровня эксплуатируемых транспортных средств.

- Улучшение качества дорожного покрытия.

- Разработать программу по восстановлению разрушенных и реконструкции существующих основных и второстепенных мостовых сооружений.

Охрана поверхностных вод:

- Создание защитных полос из лиственных пород деревьев, близких к естественным лесам - ива ломкая, ольха черная (серая), на склонах - из широколиственных пород (дуб, ясень, вяз, липа) вдоль рек в пределах водоохранных зон.

- Разработка проектов и организация зон санитарной охраны поверхностных источников водоснабжения и поддержание в них соответствующего санитарного режима.

- Соблюдение режима водоохранных зон и прибрежно-защитных полос водных объектов.

- Строительство новых канализационных сетей и современных канализационных очистных сооружений в населённых пунктах поселения.

- Внедрение на станциях водоподготовки технологии обеззараживания воды без использования жидкого хлора (использование ультрафиолета).

- Строительство новых водозаборов с очисткой и обеззараживанием в населённых пунктах, не обеспеченных централизованным водоснабжением, удовлетворяющим требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Вода питьевая».

- Совершенствование методов очистки сточных вод и доведение фактического сброса загрязняющих веществ до установленных нормативов допустимого сброса (ПДС).

- Строительство локальных очистных сооружений промышленных стоков (в первую очередь на предприятиях стройиндустрии).

- Обеспечение производственного и государственного контроля на предприятиях-загрязнителях за предельно-допустимыми сбросами и качеством воды в водоёмах.

- Строительство сооружений по улавливанию масел и нефтепродуктов из стоков всех автотранспортных предприятий района, на всех АЗС и АГЗС (проектируемых).

- Обеспечение сельскохозяйственных предприятий района системой очистных сооружений сточных вод.

- Внедрение на промышленных предприятиях водосберегающих технологий, создание замкнутых систем промышленного водоснабжения и канализации (оборотного водоснабжения).

- Организация и проведение системы мониторинга поверхностных водных объектов и постоянного контроля соответствия качества питьевой воды гигиеническим нормативам в водоисточниках хозяйственно-питьевого водоснабжения.

- Проведение гидромелиоративных мероприятий в водотоках и водоёмах (расчистка русла рек).

- Установкой водомеров на промышленных предприятиях с целью отслеживания превышения норм расходования технологической воды.

- Стимулирование всех потребителей воды к установке приборов учёта для более рационального водопользования.

Охрана подземных вод и почв:

- Разработка проектов Зон санитарной охраны (ЗСО) для артезианских скважин и каптажированных родников, предназначенных для хозяйственно-питьевого и промышленного водоснабжения.

- Внедрение современных методов очистки подземных вод.

- Соблюдение режима эксплуатации водозаборов без превышения рассчитанных допустимых величин понижений уровня подземных вод и дебитов скважин с целью их более длительной жизнедеятельности.

- Организация и озеленение зон санитарной охраны подземных источников водоснабжения и поддержание их соответствующего санитарного режима.

- Установление лимитов водопотребления для всех относительно крупных потребителей воды с максимальным сокращением потребления на технические нужды подрусловой воды и воды из подземных водозаборов.

- Оборудование водозаборных скважин контрольно-измерительной аппаратурой с целью отслеживания превышения норм расходования воды.

- Организация и ведение постоянного мониторинга химического состава подземных вод и их динамического уровня.

- Ведение постоянного мониторинга санитарного состояния кладбищ, биотермических ям, мест размещения ТБО в целях предотвращения биологического загрязнения подземных вод.

- Организовать первичный сбор ТБО в населенных пунктах в контейнеры с последующим вывозом их на полигоны ТБО.

- Ликвидация и рекультивация существующих несанкционированных свалок.

- Обеспечить систему мониторинга состояния окружающей природной среды на территории размещения отходов.

- Разработать проекты обустройства и восстановления ямы Беккари и предусмотреть выделение средств на их обустройство.

Охрана ландшафтов:

- Рекультивация карьеров отработанных месторождений полезных ископаемых.

- Проведение комплекса лесомелиоративных, гидротехнических и агротехнических работ на территории, подверженных водной эрозии.

- Проведение комплекса мероприятий на территории поселения вдоль рек и речек по предотвращению возможных обвально-оползневых процессов.

- Проведение рекультивационных и восстановительных работ сельскохозяйственных земель.

- Проведение комплекса мероприятий по благоустройству территорий при размещении новых производственных предприятий.

- Внедрение технологий вторичного использования отходов (внедрение замкнутых циклов на промышленных предприятиях).

Защита от физических факторов воздействия:

- Проведение инвентаризации всех источников физического загрязнения окружающей среды.

- Разработка для всех радио- и телевышек сводных санитарных паспортов, содержащих в числе прочего данные о высоте нижней антенны и радиусе биологически опасной зоны на этой высоте.

- Устройство шумозащитных полос и экранов вдоль железнодорожных путей и федеральной автомагистрали для защиты от акустического загрязнения.

- Соблюдение СЗЗ от источников электромагнитного излучения (станции спутниковой и сотовой связи, а также системы электроснабжения в населённых пунктах).

- Соблюдение санитарно-защитных зон железной дороги для защиты зданий от вибрации, возникающей от движения на железнодорожных линиях.

|  | Раздел IV. Графические материалы Генерального плана развития: |
| --- | --- |
| 1 | «Схема современного использования территории (опорный план)» | М. 1:25 000 |
| 2 | Анализ современного использования территории «Схема планировочной структуры территории» | М. 1:25 000 |
| 3 | Анализ современного использования территории «Схема культурного и социально-бытового обслуживания» | М. 1:25 000 |
| 4 | «Схема комплексной оценки территории» | М. 1:25 000 |
| 5 | «Схема транспортной инфраструктуры» |  |
| 6 | «Схема инженерной инфраструктуры и благоустройства территории» | М. 1:25 000 |
| 7 | «Схема функционального зонирования территории» | М. 1:25 000 |
| 8 | «Проектный план (основной чертёж)» | М. 1:25 000 |
| 9 | «Схема границ территорий, подверженных воздействию чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» | М. 1:25 000 |